Gmina Biłgoraj

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA GMINY BIŁGORAJ

na lata 2008 - 2020

Biłgoraj, grudzień 2008

Główni autorzy opracowania:

„EKO-GEO” Pracownia Geologii

i Ochrony Środowiska w Lublinie.

mgr inż. Anna Majka - Smuszkiewicz

mgr inż. Maria Jarosz

|  | EKO-GEO Pracownia Geologii I Ochrony Środowiska Anna Majka - Smuszkiewicz Adres biura: 20 - 069 Lublin, ul. Leszczyńskiego 6/1 tel./fax (0 - 81) 532 – 77 - 32; (0 - 81) 532 – 80 - 74 email: info@ekogeo.com.pl, www.ekogeo.com.pl |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI

1.Wstęp	6

1.1.	Wprowadzenie	6

1.2.	Cel Programu.	7

1.3.	Tło Programu	7

1.4.	Struktura Programu	8

1.5.	Instrumenty i akty prawne	11

2. Opis stanu istniejącego.	12

2.1. Położenie gminy i podział administracyjny.	12

2.2. Ludność, struktura zabudowy, gospodarka gminy.	13

2.2.1. Ludność i struktura zabudowy.	13

2.2.2. Gospodarka.	13

2.3. Opis zasobów naturalnych.	18

2.3.1. Geomorfologia.	18

2.3.2. Budowa geologiczna.	19

2.3.3. Klimat.	22

2.3.4. Wody powierzchniowe.	23

2.3.5. Wody podziemne.	23

2.3.6. Gleby.	26

2.3.7. Flora i fauna.	28

2.3.8. Surowce mineralne.	30

3. Przyrodniczy system gminy Biłgoraj.	32

3.1. Istniejący system ochrony przyrody gminy Biłgoraj.	32

3.1.1. Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy.	32

3.1.2. Rezerwat „Obary”.	33

3.1.3. Pomniki przyrody.	33

3.1.4. Zabytki architektury w gminie Biłgoraj.	36

3.1.5. Stanowiska archeologiczne.	38

4. Przegląd stosowanych rozwiązań technicznych z zakresu ochrony środowiska, funkcjonujących na terenie Gminy	39

4.1.	Infrastruktura techniczna związana z ochroną środowiska	39

4.1.1.	Gospodarka wodno - ściekowa	39

4.1.2.	Zaopatrzenie w ciepło	41

4.1.3.	Energetyka	41

4.1.4.	Telekomunikacja	42

4.1.5	Sieć komunikacyjna	42

5.	Stan i tendencje zmian środowiska przyrodniczego oraz źródła przeobrażeń środowiska naturalnego	42

5.1. Źródła przeobrażeń wód powierzchniowych i ich stan czystości.	42

5.1.1. Monitoring wód powierzchniowych.	43

5.2. Źródła przeobrażeń wód podziemnych i ich stan czystości.	44

5.2.1. Monitoring wód podziemnych.	44

5.3. Źródła przeobrażeń i ich stan czystości powietrza atmosferycznego.	46

5.4. Hałas.	48

5.5. Stan i źródła przeobrażeń powierzchni terenu.	49

5.6. Opis pól elektromagnetycznych.	49

5.6.1. Promieniowanie naturalne i skażenie promieniotwórcze.	50

5.6.2. Pole elektromagnetyczne niejonizujące.	51

5.6.3. Oddziaływanie na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.	51

5.7. Poważne awarie oraz bezpieczeństwo biologiczne i chemiczne na terenie gminy Biłgoraj.	52

5.8. Gospodarka odpadami.	53

6.	Realizacja poszczególnych zadań przeznaczonych do realizacji w okresie obejmującym lata 2004-2007 zawartych w programie ochrony środowiska dla gminy Biłgoraj	54

6.1.Ochrona wód.	54

6.1.1. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej.	54

6.1.2. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej.	54

6.1.3. Poprawa jakości wód powierzchniowych	55

6.1.4. Budowa zbiorników retencyjnych	55

6.2. Ochrona powietrza atmosferycznego	56

6.3. Ochrona gleb i powierzchni terenu.	56

6.3.1. Zasoby surowców mineralnych	57

6.4. Lasy	57

6.5. Hałas	57

6.6. Pola elektromagnetyczne	58

6.7. Ochrona przyrody	69

6.7.1. Natura 2000	69

6.7.2. Obszary chronione	72

6.7.3. Pomniki przyrody	72

6.8. Turystyka	72

7. Potrzeby inwestycyjne i organizacyjne służące racjonalnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz poprawie jakości powietrza.	73

8. Możliwości wariantowego wykonania rozwiązań technicznych.	79

9. Uzasadnienie proponowanych przedsięwzięć przed ich negatywnymi skutkami w aspekcie ochrony środowiska.	79

10.	Zadania w zakresie ochrony środowiska w perspektywie krótko i długoterminowej	81

10.1.	Kierunki działań w perspektywie krótkoterminowej w latach  2008 – 2012	81

10.1.1.	Gospodarka wodno – ściekowa	81

10.1.2.	Ochrona gleb	82

10.1.3.	Gospodarka odpadami	82

10.1.4.	Ochrona powietrza	83

10.1.5.	Edukacja ekologiczna	83

10.2.	Kierunki działań w perspektywie długoterminowej w latach  2012 - 2020	84

10.2.1.	Gospodarka Gminy	84

10.2.2.	Rolnictwo	84

10.2.3.	Osadnictwo	85

10.2.4.	Turystyka	85

10.2.5.	Infrastruktura	85

10.2.6.	Transport i komunikacja	86

10.2.7.	Ograniczenie emisji i oszczędzanie energii	86

10.2.8.	Leśnictwo	86

10.2.9. Edukacja ekologiczna	87

11.	Organizacja zarządzania środowiskiem na podstawie Programu Ochrony Środowiska	90

11.1	Harmonogram wdrożenia Programu	91

11.2	Współpraca	93

12	Możliwości finansowania zaplanowanych zadań i inwestycji	94

12.1	Krajowe źródła współfinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska	94

12.1.1	Gminne i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	94

12.1.2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	94

12.1.3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Lublinie	96

12.1.4	Fundacja EkoFundusz	96

12.2	Fundusze Unii Europejskiej	97

12.3 Narodowa Strategia Spójności (NSS)	97

12.3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	98

12.3.2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego (lata 2007-2013)	100

12.3.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013	101

12.4	Program LIFE+	102

12.5	Fundusz Norweski/Mechanizm Finansowy EOG	103

13	Literatura	105

14	Spis załączników	106

# 1.Wstęp

## Wprowadzenie

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biłgoraj” został opracowany w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska i obejmuje poszczególne komponenty środowiska zlokalizowane na obszarze Gminy.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biłgoraj” został sporządzony na lata 2008 -2012 – z perspektywą do roku 2020 i stanowi aktualizację dokumentu programowego opracowanego przez EKO - GEO w Lublinie w roku 2004.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biłgoraj” został wykonany przy wykorzystaniu materiałów uzyskanych z Urzędu Gminy w Biłgoraju, ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, materiałów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego oraz na podstawie informacji z największych jednostek z sektora gospodarczego. Dla realizacji pracy wykorzystano doświadczenia własne oraz dostępną literaturę z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biłgoraj” został opracowany zgodnie z art. 17. oraz art. 18. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządzają odpowiednio gminny program ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14 ustawy - Prawo ochrony środowiska. Program ochrony środowiska uchwala Rada Gminy. Z wykonania programu Wójt Gminy sporządza, co 2 lata raporty, które przedstawia się Radzie Gminy.

Postawione w Programie do osiągnięcia cele polityki ekologicznej Gminy Biłgoraj są zgodne z założeniami II Polityki Ekologicznej Państwa oraz z założeniami „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Lubelskiego na lata 2001-2015” oraz„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego na lata 2004-2015”.

Ideą programu jest ukierunkowanie wszelkich działań dążących do rozwoju, tak w skali lokalnej i regionalnej, jak i globalnej mających, charakter polityczny, społeczny lub gospodarczy, aby nie zubożały zasobów przyrodniczych w sposób trwały. To właśnie organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego poprzez programy ochrony środowiska powinny zapewniać warunki niezbędne do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie objętym własnością tych organów.

Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biłgoraj” będą przygotowywane przez Wójta Gminy w Biłgoraju. Sprawozdania składane będą co 2 lata przez Wójta Gminy (art.13.14) Radzie Gminy w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

Aktualizacja przeprowadzana będzie przez Urząd Gminy w Biłgoraju nie rzadziej niż co 4 lata (art. 17, 18) Odpowiedzialny za raportowanie POŚ i aktualizację jest Urząd Gminy w Biłgoraju.

Program ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu.

## 1.2.	Cel Programu.

Głównym celem programu jest takie zaplanowanie działań w kierunku poprawy stanu środowiska przyrodniczego gminy Biłgoraj żeby nie kolidowały one z warunkami rozwoju gospodarczego tego obszaru, a wręcz wspierały ten rozwój. Program będzie podstawowym elementem systemu planowania przestrzennego, wytyczającym kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. System ten może stanowić międzysektorową płaszczyznę regulującą kierunki, sposoby i intensywność zagospodarowania terenu, w zależności od wyznaczonych dla danego obszaru funkcji (podstawowych i uzupełniających). Podstawą do wyboru metod działania jest analiza warunków przyrodniczych i obecnego stanu środowiska.

Wprowadzenie w życie zadań mających na celu ochronę środowiska i poprawę stanu poszczególnych jego elementów jest możliwe jedynie poprzez wdrażanie mechanizmów prawnych i ekonomicznych polityki ekologicznej oraz wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zmniejszenie presji na środowisko i określona poprawa stanu środowiska jest możliwe jedynie przy świadomym udziale społeczeństwa w realizowaniu zapisów programu.

## Tło Programu

Regulacje prawne określające zasady użytkowania poszczególnych komponentów środowiska są tworzone przez wiele różnych ustaw i rozporządzeń wykonawczych. Stanowią one kompleksowy system prawny w zakresie użytkowania elementów środowiska w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Poza krajowym ustawodawstwem chroniącym polskie środowisko, istnieją konwencje międzynarodowe oraz porozumienia ratyfikowane przez Polskę.

Elementy wspólne dla wszystkich komponentów środowiska zostały opracowane w tzw. „ustawie matce” czyli w ustawie Prawo ochrony środowiska. Ustawa ta nakłada na wszystkie szczeble administracji, w tym Urzędy Gmin obowiązek opracowania programów ochrony środowiska w celu realizacji przyjętej polityki ekologicznej państwa. Taki sam obowiązek nakłada również ustawa o odpadach w zakresie tworzenia planów gospodarki odpadami, będących częścią programów ochrony środowiska.

## Struktura Programu

Struktura programu opiera się w swej treści o trzy najważniejsze dokumenty tj.:

1) ustawę Prawo ochrony środowiska definiującą ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin.

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez tą ustawę Program ochrony środowiska określa w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaje i harmonogram działań proekologicznych oraz środków niezbędnych do osiągnięcia celów określających mechanizmy prawno - ekonomiczne i środki finansowe.

2) II Polityką ekologiczną Państwa na lata 2003 - 2006 uwzględniającą perspektywy na lata 2007 - 2010 dostosowane do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska.

Cele i zadania Programu w kontekście polityki ekologicznej ujęte zostały w oparciu o:

- wytyczne do sporządzenia Programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, które podają zadania i sposób uwzględnienia polityki ekologicznej państwa w programach ochrony środowiska,

- wytyczne dotyczące zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych.

Zgodnie z wytycznymi w programie uwzględniono:

- zadania własne gmin, tj. przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w ich dyspozycji ,

- zadania koordynowane tzn. finansowane w całości lub części ze środków przedsiębiorstw oraz środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego.

3) Narodowy Program Edukacji Ekologicznej, określający podstawowe zadania edukacyjne, podmioty odpowiedzialne za ich realizacje oraz źródła finansowania.

Opracowany program ma formę otwartą, co oznacza, że w przypadku zmiany wymagań prawnych, pojawianiu się nowych problemów bądź braku możliwości wykonania niektórych przedsięwzięć w terminach przewidzianych w tym programie. Program może być cyklicznie, co 4 lata aktualizowany.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biłgoraj jest spójny z założeniami Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego oraz ze strategią i planem zagospodarowania przestrzennego powiatu oraz Gminy.

Z dokumentów tych wynikają głównie kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego omawianego obszaru i związane z nimi kierunki oddziaływania no środowisko. Wzajemną zależność tych opracowań, obrazuje poniższy diagram.

| Kraj – Województwo |
| --- |
| Polityka Ekologiczna Państwa | Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego | Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego | Program Ochrony Środowiska Województwa Lubeskiego |

| Powiat Biłgorajski |
| --- |
| Strategia Rozwoju | Program Ochrony Środowiska | Sektorowe Programy Ochrony Środowiska |

| Gmina Biłgoraj |
| --- |
| Strategia Rozwoju Gminy |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego |
| Program Ochrony Środowiska gminy Biłgoraj |
| Sektorowe Programy Ochrony Środowiska Gminy |

Relacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Biłgoraj do innych opracowań.

## Instrumenty i akty prawne

Instrumentami zapewniającymi przestrzeganie przez korzystających ze środowiska zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska są przepisy prawne i administracyjne dające kompetencje poszczególnym jednostkom administracji rządowej lub samorządowej.

Powyższe zagadnienia dotyczące ochrony środowiska są uregulowane szeregiem aktualnie obowiązujących ustaw, z których największe znaczenie mają:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - tekst jednolity (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019) z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity
(Dz. U. 2005 Nr 228, poz.1947 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach C (Dz. U. 2000 Nr 56, poz.679 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy — Prawo ochrony Środowiska 2003 nr 46, poz. 392 z późn. zm

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
tekst jednolity (Dz. U. 2004 Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

Do wymienionych ustaw wydawane są przepisy wykonawcze, najczęściej w formie rozporządzeń Rady Ministrów lub rozporządzeń poszczególnych ministrów, zwłaszcza Ministra Środowiska.

Istotne znaczenie dla prawodawstwa polskiego mają również:

- dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące całości zagadnień ochrony środowiska,

- dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące całości zagadnień gospodarki odpadami,

- wytyczne Komisji Unii Europejskiej zawarte w tzw. „Zielonej Karcie” wydanej w Brukseli w 1990 r i w „Nowej Karcie Ateńskiej” z 2003 r. (kształtowanie nowej zabudowy).

# 2. Opis stanu istniejącego.

## 2.1. Położenie gminy i podział administracyjny.

Gmina Biłgoraj położona jest w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego. Jej powierzchnia wynosi 261,4 km2. Od północy graniczy z gminą Frampol, od wschodu z gminami: Radecznica (powiat zamojski), Tereszpol i Aleksandrów, od południa z gminami: Księżpol i Biszcza, od zachodu z gminami Dzwola i Janów Lubelski (przynależnymi do powiatu janowskiego) i gminą Harasiuki (powiat niżański, województwo podkarpackie). Gmina graniczy również z centralnie położonym miastem Biłgoraj.

W latach 1975 – 1998 gmina wchodziła w skład województwa zamojskiego. Po ostatniej reformie administracyjnej, ponownie znajduje się w granicach reaktywowanego powiatu biłgorajskiego. Siedziba gminy znajduje się w Biłgoraju. (rys.1).

Rys. 1 Układ osadniczy i komunikacyjny gminy (źródło Strategia rozwoju Gminy Biłgoraj)

## 2.2. Ludność, struktura zabudowy, gospodarka gminy.

### 2.2.1. Ludność i struktura zabudowy.

Na terenie gminy Biłgoraj znajduje się 41 wsi zgrupowanych w 28 sołectwach. Gminę Biłgoraj zamieszkuje obecnie 12 566 osób, co przy powierzchni 262,6 km2 daje gęstość zaludnienia gminy 48 osób/km2. Ilość mężczyzn wynosi 6256, co stanowi 49.66 %, natomiast kobiet 6310 (50.34 %). Największe miejscowości pod względem liczby ludności to: Sól, Dąbrowica, Gromada, Bukowa, Korytków Duży oraz Hedwiżyn. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi prawie 60 %, w wieku przedprodukcyjnym ponad 25%, zaś w wieku poprodukcyjnym około 15 %.

Osadnictwo na terenie gminy rozwinęło się głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz wzdłuż dolin rzek, na terenach położonych poza obszarami podmokłymi. Istniejący układ przestrzenny charakteryzuje się występowaniem zarówno zwartych jak i rozproszonych form osadnictwa. W zabudowie dominuje charakter zespołów mieszkaniowych jednorodzinnych i zagrodowych, w których zlokalizowane są ośrodki usług i miejsc pracy związanej z rolnictwem lub działalnością pozarolniczą.

### 2.2.2. Gospodarka.

#### 2.2.2.1. Przemysł.

Przemysł jako dział gospodarki w gminie Biłgoraj nie zajmuje znaczącej pozycji. Zakłady przemysłowe zostały zlokalizowane przede wszystkim w Biłgoraju, zaś miasto stało się największym ośrodkiem przemysłowym tego regionu.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 589 podmiotów gospodarczych, w tym 25 sektora publicznego i 564 sektora prywatnego (5 spółek prawa handlowego, 27 spółek cywilnych, 502 osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz 2 spółdzielnie).

Największe zakłady przemysłowe na terenie gminy Biłgoraj to:

- „AMBRA” S.A w Woli Dużej - jeden z największych w Polsce producentów win,

- „MEGOLA” w Hedwiżynie - zakład produkujący materiały budowlane,

- PPH „MISA-W” - masarnia w Hedwiżynie,

- Kamieniołomy w Żelebsku - produkujący kruszywo budowlane oraz nawozy wapienne,

- PW „SIAWA” - producent mebli w Hedwiżynie,

- BK „SIATMET” - producent wyrobów z drutu w Soli,

- PPH „GRABEX” - producent tekstyliów w Korczowie,

- „TRANSBET” Zakład Produkcyjno-Usługowy - produkcja betonu w Gromadzie,

- „KIMEX” S.J. Zakład Drzewny w Nadrzeczu,

- Młyn Gospodarczy w miejscowości Zagumnie,

- Sitarstwo M. Mazur w Korczowie.

#### 2.2.2.2. Rolnictwo.

Rolnictwo jest podstawowym działem gospodarki gminy. Praca w rolnictwie jest głównym źródłem utrzymania około 80% mieszkańców gminy Biłgoraj. Gospodarka rolna oparta jest na indywidualnych gospodarstwach rolnych. Przeważają gospodarstwa o powierzchni do 10 ha. Stopień zmechanizowania rolnictwa w gminie generalnie nie odbiega od średniego poziomu powiatu.

Na terenie gminy Biłgoraj uprawia się głównie rośliny o średnich i niskich wymaganiach. W uprawach dominują przede wszystkim zboża i ziemniaki. Głównym kierunkiem produkcji zwierzęcej jest chów trzody chlewnej, bydła oraz drobiu.

Użytkowy podział gruntów przedstawia się następująco:

grunty orne		   6 463 ha,

sady			        29 ha,

łąki			      304 ha,

pastwiska		      739 ha,

lasy			 15 302 ha,

pozostałe i nieużytki	  1 304 ha.

Ostatnio wzrasta powierzchnia odłogów, które w niektórych miejscowościach sięgają około 30% powierzchni użytków rolnych. Tereny te są sukcesywnie zalesiane. Przewiduje się, że w najbliższym czasie nastąpi wzrost powierzchni leśnej o około 1 000 ha kosztem areału użytków rolnych.

Gospodarstwa cechuje niska dochodowość. Sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna. Ze względu na znaczną nadwyżkę podaży nad popytem praktycznie wszystkie kierunki produkcji rolnej są nieopłacalne. W warunkach wolnego rynku surowców i żywności rolnictwo tego regionu nie ma szans rozwojowych bez istotnych przeobrażeń strukturalnych.

Alternatywą dla gospodarstw konwencjonalnych są gospodarstwa ekologiczne. Metody uprawy roślin oraz chowu zwierząt gospodarskich, stosowane w ekorolnictwie, w znacznie większym stopniu, uwzględniają wymagania ekologii. Dąży się tu do zmniejszenia obciążenia dla środowiska naturalnego, jakie może powodować przemysłowa produkcja na wielkich farmach. Ekorolnictwo zapewnia biologiczną samoregulację, stosuje się metody ochrony gleby i wody, a także krajobrazu, czego efektem są produkty rolne o wysokiej jakości biologicznej. Ekorolnictwo opiera się m. in. na bioróżnorodności, naturalnej aktywności gleby, cyklach biologicznych. Ogranicza się stosowanie nawozów mineralnych, zwłaszcza pochodzenia sztucznego oraz wyklucza użycie pestycydów i większości chemicznych środków ochrony roślin, stosując zamiast nich ekologiczne środki zastępcze.

Od maja 2004 r. certyfikaty przyznawane polskim produktom ekologicznym spełniają normy unijne - przekształcanie gospodarstw konwencjonalnych trwa dwa-trzy lata i wiąże się z przyznaniem specjalnych ekodotacji.

W miejscowości Smólsko Duże znajduje się gospodarstwo ekologiczne posiadające certyfikat. Trwa przekształcanie dwóch następnych gospodarstw znajdujących się w Kajetanówce i Smólsku Małym – certyfikat uzyskają w roku 2009.

#### 2.2.2.3. Gospodarka leśna.

Lasy zajmują powierzchnię 15 302 ha, co daje lesistość 58.54% (w powiecie biłgorajskim 38.5%). Kompleksy leśne są nierównomiernie rozmieszczone, największe skupiska lasów znajdują się w części zachodniej, północnej i wschodniej.

Lasy pełnią istotną rolę w środowisku przyrodniczym i mają wielkie znaczenie gospodarcze. Warunkują rozwój wielu branż gospodarki i są odnawialnym surowcem ekologicznym; zapewniają również miejsca pracy w sektorze leśnym. Funkcje ekologiczne lasu to retencja i stabilizacja warunków wodnych, zmniejszenie zagrożenia powodziowego, łagodzenie okresowych niedoborów wody, regulacja klimatu oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza. Mają również wpływ na poprawę efektu cieplarnianego poprzez akumulację węgla atmosferycznego. Lasy stanowią również miejsce wypoczynku, turystyki i rekreacji. Rozmieszczenie lasów na terenie gminy Biłgoraj przedstawiono na Rys. 2.

Rys. 2. Rozmieszczenie lasów na obszarze gminy Biłgoraj.

Lasy państwowe gminy Biłgoraj znajdują się pod zarządem Nadleśnictwa Biłgoraj, Nadleśnictwa Zwierzyniec i Nadleśnictwa Józefów. Podstawą do prowadzenia prawidłowej gospodarki w lasach są plany urządzenia lasów opracowywane co 10 lat.

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa wykonuje Starostwo przy pomocy własnych służb ds. leśnictwa. Lasy gminy Biłgoraj znajdują się pod zarządem 3 obwodów nadzorczych: Korytków, Bukowina i Smólsko. Dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa sporządza się uproszczone plany urządzenia lasów. Uproszczony plan urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w gminie Biłgoraj jest w trakcie sporządzania. Opracowaniem objęto obszar o powierzchni 23 565 ha - 76.1%; pozostało jeszcze 7 397 ha.

Właściwa gospodarka leśna ma na celu:

- wykluczenie przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne,

- zachowanie i ochronę istniejących powierzchni leśnych,

- pielęgnację upraw i drzewostanów,

- planowe pozyskiwanie drewna,

- zapobieganie szkodom wyrządzonym przez zwierzęta leśne,

- wykonywanie zabiegów ochroniarskich w lasach (w tym preferowanie biologicznych zasad ochrony lasów),

- zalesianie gleb nieprzydatnych dla rolnictwa,

- tworzenie leśnych rezerwatów i pomników przyrody, użytków ekologicznych oraz kształtowanie drożności korytarzy ekologicznych przez zalesienia,

- nadawanie proekologicznego charakteru planom urządzenia lasu,

- zachowanie śródleśnych cieków i zbiorników wodnych,

- zachowanie ostoi rzadkich roślin i zwierząt,

- zachowanie w stanie naturalnym śródleśnych nieużytków (zabagnień),

- preferowanie zabiegów profilaktycznych oraz biologicznych i mechanicznych dla utrzymania zdrowia i żywotności ekosystemów leśnych,

- ograniczanie zrębów zupełnych i unikanie prostych linii zrębowych,

- tworzenie na obrzeżach lasów pasa ochronnego o szerokości 20 - 30m, złożonego z roślinności zielonej, krzewów i niskich drzew jako strefy ekotonowej na granicy rolno-leśnej.

Zwiększenie lesistości na terenie gminy realizowane jest poprzez:

- zalesienie gruntów porolnych i nieużytków,

- odnawianie i zalesianie halizn, płazowin i zrębów.

#### 2.2.2.4. Gospodarka łowiecka.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Koła łowieckie zajmują się ochroną zwierząt łownych i gospodarowaniem ich zasobami w zgodzie z zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Celem łowiectwa jest ochrona i zachowanie różnorodności oraz gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, a także ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny, uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej, jakości trofeów, właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego. Łowiectwo ma również za zadanie spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Na terenie gminy Biłgoraj znajduje się 6 obwodów łowieckich. Są to obwody leśne i polne. Dzierżawcami obwodów łowieckich są koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim; obwody polne wydzierżawia starosta, natomiast obwody leśne wydzierżawia dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Umowy dzierżawne zostały zawarte na okres 10 lat. Działalność kół łowieckich prowadzona jest w oparciu o plany hodowlano – łowieckie.

Charakterystykę obwodów łowieckich przedstawiono w tab. nr 1, natomiast ich zasięg obrazuje rys. 3.

Tab. nr 1. Charakterystyka obwodów łowieckich.

| Nr Obw. | Pow.Obw [ha] | Lasy[ha] | Lesistość [%] | Kategoria Obwodu | Klasy-fikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Razem | Razem | lasy i grunty ALP. | lasy i grunty innych właścicieli |  |  |  |
| 65 | 11220 | 9600 | 7080 | 2520 | 85.6 | Leśny | 3 |
| 66 | 5420 | 4622 | 3822 | 800 | 85.3 | Leśny | 4 |
| 67 | 4600 | 3280 | 2055 | 1225 | 71.3 | Leśny | 4 |
| 68 | 6010 | 5620 | 3161 | 2459 | 93.5 | Leśny | 4 |
| 69 | 13630 | 1655 | 623 | 1032 | 12.1 | Polny | 5 |
| 70 | 6140 | 3080 | 1064 | 2016 | 50.2 | Leśny | 4 |

Rys. 3 Obwody łowieckie.

## 2.3. Opis zasobów naturalnych.

### 2.3.1. Geomorfologia.

Gmina Biłgoraj leży w obrębie następujących jednostek fizyczno-geograficznych (wg Kondrackiego):

I Wyżyna Małopolska (34)

- Wyżyna Wschodniomałopolska (343)

  - Roztocze (343.2)

  - Roztocze Zachodnie (343.21)

II Podkarpacie (51)

- Podkarpacie Północne (512)

  - Kotlina Sandomierska (512.4)

b.  Równina Biłgorajska (512.47)

Rys. 4. Podział fizjograficzny gminy Biłgoraj.

Przeważającą część gminy obejmuje Równina Biłgorajska. Jest to rozległe obniżenie, które stanowi fragment Zapadliska Przedkarpackiego wypełnionego głównie mało odpornymi iłami i piaskami trzeciorzędu, przykrytego osadami czwartorzędu. Równina Biłgorajska ma charakter tarasu nadzalewowego o powierzchni łagodnie zapadającej od krawędzi Roztocza ku dolinie Tanwi. Charakterystycznymi formami są wydmy oraz bagna i torfowiska. Monotonny krajobraz urozmaicają wały wydmowe długości kilku kilometrów i wysokości względnej do 10 m. Urozmaicenie w rzeźbie stanowią również nieliczne doliny rzek spływających z Roztocza. Rzędne terenu wahają się pomiędzy 174 m n.p.m (w dolinie Łady, na granicy gmin Biłgoraj i Księżpol), a 221 m n.p.m. (na zachód od Korytkowa Dużego).

Roztocze Zachodnie (Gorajskie) występuje w północno- wschodniej części gminy, opadając w kierunku południowo – zachodnim ku Równinie Biłgorajskiej. Jest to wał obejmujący płaskowyże i garby pokryte lessem, rozcięte siecią suchych dolin, rzadziej dolin rzecznych. Południową granicę tego regionu wyznacza krawędź zewnętrzna o wysokości 10 – 30 m. Wysokości bezwzględne wahają się od 246 m n.p.m.(okolice Dyl) do 293 m n. p. m. ( wzgórze w rejonie Żelebska).

### 2.3.2. Budowa geologiczna.

Gmina Biłgoraj leży w północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego, jedynie północno – wschodnie krańce znajdują się na obrzeżu niecki lubelskiej. Granicą pomiędzy dwoma jednostkami strukturalnymi jest strefa tektoniczna złożona z serii uskoków opadających w kierunku zapadliska przedkarpackiego. Przebiega ona z północnego-zachodu na południowy-wschód (w obrębie gminy system dyslokacji przebiega na północ od miejscowości Dyle). Kredowe i trzeciorzędowe (przede wszystkim węglanowe) osady niecki zapadają pod ilaste utwory trzeciorzędu (miocenu) wypełniające zapadlisko.

Równina Biłgorajska.

Równinę Biłgorajską, która wchodzi w skład Kotliny Sandomierskiej, nie objęło morze kredowe, dlatego też w obrębie Równiny Biłgorajskiej bezpośrednio na utworach jurajskich zalegają osady trzeciorzędowe. W pobliżu progu wyżynnego utwory jurajskie wykształcone w postaci margli, dolomitów i wapieni występujących na głębokości 80 – 143 m p. p. t. W miocenie na obszarze Kotliny Sandomierskiej wystąpiły ruchy tektoniczne oraz powstało zapadlisko przedkarpackie. Trzeciorzęd na omawianym obszarze reprezentują osady miocenu środkowego wykształcone jako piaski, piaskowce, zlepieńce oraz wapienie litotamniowe i rafowe. Ich miąższość wynosi od 25 do ~ 35 m, a zalegają na głębokości od 40 do 145 m. Wyżej zalegają iły i mułowce oraz margle ilaste z przewarstwieniami piasku i piaskowca. Najmłodsze osady trzeciorzędu to iły krakowieckie. Kompleks tych osadów tworzą szare iły, iłołupki, mułowce piaszczyste i mułki z przewarstwieniami piaskowców i piasków. Miąższość iłów krakowieckich w pobliżu Roztocza wynosi ~ 18 – 40 m i wzrasta w kierunku południowo – zachodnim. Powierzchnia trzeciorzędowa jest zróżnicowana morfologicznie; jest to wynik intensywnej działalności rzecznej zachodzącej w pliocenie. Plioceńska sieć rzeczna wydrążyła na przedpolu Roztocza rynnę, w której osadziły się później osady czwartorzędowe. Efektem tej działalności jest między innymi kopalna dolina Biłgoraj – Lubaczów, występująca w północnej i wschodniej części gminy Biłgoraj. Rynna ma swój początek u podnóża Roztocza (w rejonie Korytkowa Małego) i kontynuuje się w kierunku południowo – wschodnim do Biłgoraja. Na południe od Biłgoraja, w Okrągłem, dolina skręca na wschód i przechodzi na obszar gminy Tereszpol, a następnie biegnie w kierunku południowo – wschodnim do Lubaczowa. W północnej części kopalnej struktury utwory czwartorzędowe osiągają miąższość 70 – 85 m, natomiast w okolicy Biłgoraja 45 – 70 m.

Z początkiem zlodowacenia południowopolskiego nastąpiła, przy współudziale wód lodowcowych, akumulacja piasków drobno- i średnioziarnistych oraz mułkowatych, rzadziej piasków gruboziarnistych ze żwirami. Osadziły się one w pogrzebanej dolinie Korytków – Biłgoraj, występującej w obrębie gminy Biłgoraj i będącej północnym odcinkiem kopalnej doliny Biłgoraj – Lubaczów. Strop piasków czwartorzędowych występuje tutaj na głębokości 30 – 65 m p. p. t. Miąższość warstwy piaszczystej waha się od 8 do 20 m. Osady piaszczyste przykrywa seria mułków i mułków piaszczystych o miąższości od kilku do ~ 60 m. Ich strop występuje na głębokości od kilku do ~ 55 m p. p. t. Na znacznych obszarach mułki stanowią spągową warstwę czwartorzędu; można je spotkać niemal na całej powierzchni gminy (z wyjątkiem wzniesień trzeciorzędowych). Gliny zwałowe powstałe w czasie zlodowacenia południowopolskiego zachowały się przede wszystkim w centralnej i południowej części gminy. Przykrywają one znaczne fragmenty serii mułkowej lub leżą bezpośrednio na iłach krakowieckich tworzących wysoczyzny i spłaszczone stoki powierzchni podczwartorzędowej. Ich strop znajduje się na głębokości od kilku do ok. 35 m p. p. t., natomiast miąższość waha się od 5 do ~ 20 m. W wielu miejscach gliny zwałowe przykrywa kilkumetrowa warstwa piasków lodowcowych i wodnolodowcowych ze żwirami.

W okresie interglacjału mazowieckiego silna erozja boczna i wgłębna spowodowała rozcięcie pokryw lodowcowych oraz akumulację osadów piaszczystych i zastoiskowych (mułki i iły) wielkich rozlewisk rzecznych. Na przedpolu Roztocza utworzyła się wtedy, w promieniu ~ 10 – 15 km od strefy krawędziowej Roztocza, wielka równina akumulacyjna, której główny rozwój przypadł na okres zlodowacenia środkowopolskiego i południowopolskiego. Osady tego wieku odsłaniają się na powierzchni. Ich miąższość wynosi od kilku do ~ 60 m. Leżą one bezpośrednio na glinach zwałowych i mułkach zlodowacenia południowopolskiego bądź bezpośrednio na iłach trzeciorzędowych. Na znacznych terenach profil geologiczny równiny budują mułki, mułki piaszczyste, piaski mułkowate i iły oraz osady piaszczyste, w których dominują piaski drobnoziarniste. Przepływająca przez równinę akumulacyjną rzeka Biała Łada nie wytworzyła struktur różniących się od otaczających ją obszarów.

Występujące w południowej części gminy, wyraźnie zaznaczające się w terenie, doliny Łady oraz Białej i Czarnej Łady wypełniają osady zlodowaceń środkowopolskiego i południowopolskiego. Utwory te wykształcone są w postaci piasków różnej granulacji, od mułkowatych po gruboziarniste, przewarstwione często kilkumetrowej, rzadziej kilkunastometrowej miąższości mułkami lub iłami. Miąższość serii piaszczystej waha się od 25 do 45 m. W dolinie Czarnej Łady leży ona na mułkach zlodowacenia południowopolskiego, natomiast w obrębie wspólnej doliny Białej i Czarnej Łady często występuje bezpośrednio na iłach krakowieckich. Doliny tworzą strukturę o szerokości 1500 – 2000 m i kierunku E – W oraz NE – SW. Obie rzeki łączą się w miejscowości Sól..

Charakterystycznym elementem morfologicznym nizinnej części gminy są wydmy. Ich rozprzestrzenienie jest duże. Wały wydmowe i pola piasków eolicznych osiągają rozmiary kilkuset metrów i miąższość 15 – 20 m.

Roztocze.

Nieckę Lubelską wypełniają osady kredowe wykształcone jako opoki, opoki margliste, margle i wapienie. Ich strop znajduje się na głębokości od ~ 10 do 60 m. Miąższość kredy dochodzi tu do 500 m. Powierzchnia utworów kredowych obniża się generalnie z północnego – wschodu na południowy – zachód. Osady kredowe są silnie spękane. Są to regularne i wyraźne spękania, przeważnie o kierunku NW – SE i NNW – SSE.

Na osadach kredowych leżą utwory trzeciorzędowe. Ich strop występuje na głębokości od kilku do ~ 25 m p. p. t. Niewielkie fragmenty trzeciorzędu odsłaniają się na powierzchni. Miąższość osadów trzeciorzędowych waha się od ~ 10 do ~ 40 m. Są to wapienie litotamniowe, rafowe oraz piaski i piaskowce. Utwory kredowe i trzeciorzędowe są pocięte pionowymi i poziomymi spękaniami o przebiegu głównie NNW – SSE.

W pliocenie w obrębie strefy krawędziowej Roztocza ukształtowały się rysy obecnej rzeźby terenu. W czwartorzędzie strefę krawędziową Roztocza objęło zlodowacenie południowopolskie. Miąższość utworów polodowcowych dochodzi tu od 10 do 15 m. Wykształcone są one w postaci glin zwałowych oraz piasków. Na obszarach wierzchowinowych Roztocza oraz na stokach wzniesień wapienie trzeciorzędowe przykryte są warstwą lessów z okresu zlodowacenia północnopolskiego o miąższości od kilku do około 20 m.

### 2.3.3. Klimat.

Według podziału na regiony klimatyczne W. Okołowicza, gmina Biłgoraj należy do regionów: nizinnego sandomierskiego i wyżynnego lubelskiego. Klimat kształtowany jest przez zmienny w swym zasięgu masyw powietrza morskiego (z zachodu) i kontynentalnego ( ze wschodu) przy przewadze wpływów kontynentalnych.

Równina Biłgorajska należy do najcieplejszych regionów Polski - stopień nasłonecznienia wynosi 62,5 kcal/cm2 na rok. Charakteryzuje się długim i ciepłym latem, ciepłą i słoneczną jesienią oraz niezbyt ostrą zimą. Średnia temperatura roczna wynosi 7,6oC, najzimniejszym miesiącem jest styczeń (- 3.2o C), a najcieplejszym lipiec (18,6oC). Średnie opady roczne wynoszą 600 mm, najobfitsze opady występują w lipcu. Pokrywa śnieżna zalega przez 80 - 85 dni. Niekorzystną cechą klimatu są przymrozki występujące w okresie wegetacyjnym (średnia temperatura dobowa powyżej 5oC), który trwa 210 dni.

Przeważają wiatry zachodnie o średniej prędkości 3 m/s.

Warunki klimatyczne gminy Biłgoraj są korzystne dla rozwoju rolnictwa.

### 2.3.4. Wody powierzchniowe.

Gmina Biłgoraj prawie w całości należy do zlewni rzeki San, jedynie północno-wschodnie fragmenty (rejon Kajetanówki) odwadniane są przez Gorajec, należący do zlewni Wieprza. W porównaniu z innymi gminami powiatu omawiany obszar charakteryzuje się dość wysoką zasobnością wód powierzchniowych. Gmina jest rejonem skoncentrowanego odpływu wód powierzchniowych z Roztocza Zachodniego (Biała Łada) i cieków wypływających z obszaru kontaktowego Roztocza i Kotliny Sandomierskiej (Czarna Łada, Bukowa, Ratwica, Osa, Braszczka i inne drobne strugi wypływające w rejonie wschodnim).

Bezpośrednio do Sanu uchodzi rzeka Bukowa, która odwadnia północno-zachodnią część omawianego obszaru. Na teren gminy wpływa ona w Korytkowie i płynie uregulowanym korytem w kierunku południowo-zachodnim (prawie równolegle do granicy).

Największą rzeką przepływającą przez gminę jest Biała Łada, która bierze swój początek na Roztoczu. Jej długość od źródeł do ujścia wynosi około 56 km, szerokość przy ujściu ~ 5 m. Biała Łada płynie prawie południkowo w kierunku Biłgoraja, dalej zmienia bieg na południowo-zachodni, wykazując charakter rzeki meandrującej.

Czarna Łada ma swój początek w rejonie Wielkiego Bagna w Puszczy Solskiej. Na teren gminy wpływa w okolicy wsi Brodziaki i płynie na zachód w kierunku Biłgoraja, tworząc meandry i zakola, przejmując prawe dopływy Ratwicę i Braszczkę. Rzeki Biała Łada i Czarna Łada łączą się w miejscowości Sól około 3 km na południowy zachód od Biłgoraja. Z połączenia Białej i Czarnej Łady powstaje Łada, która uchodzi do Tanwi w Koloni Łazory (przy granicy z powiatem janowskim).

Rzeki płyną w rozległych i szerokich dolinach, często zabagnionych. Niejednokrotnie trudno jest jednoznacznie określić granice między zlewniami rzek, bowiem spadek rzek jest mały, a ilość toczonej wody niewielka.

Wody stojące na Równinie Biłgorajskiej reprezentowane są przez mokradła i bagna. Przyczyną występowania podmokłości jest płytkie zaleganie słabo przepuszczalnych warstw glin, mułków i iłów, na których osadziły się piaski. W zaklęsłościach woda gromadzi się stale lub okresowo. Rozmiary podmokłości sięgają kilkuset metrów długości i szerokości. Większość z nich zajęta jest przez lasy i łąki.

Na terenie gminy Biłgoraj brak jest zbiorników retencyjnych.

### 2.3.5. Wody podziemne.

Wody podziemne gminy Biłgoraj związane są z utworami czwartorzędu, trzeciorzędu i kredy górnej. Skały te stanowią zbiorniki o zróżnicowanych zasobach i warunkach występowania wód podziemnych.

O warunkach występowania wody decydują przepuszczalność hydrauliczna i odsączalność oraz miąższość warstw wodonośnych i izolujących kredy i czwartorzędu. Oprócz warunków geologicznych, wielkość zasobów wodnych jest uzależniona od zasilania, sezonowej i rocznej zmienności opadów oraz ich intensywności. Na tworzenie się zasobów wodnych wpływa proces parowania, duże znaczenie mają również gleby, potrzeby wodne roślin, użytkowanie i zabudowa terenu.

Czwartorzęd.

Czwartorzędowe piętro wodonośne związane jest z kopalnymi i współczesnymi dolinami rzecznymi oraz rozległym obszarem równiny akumulacyjnej występującej na przedpolu Roztocza.

Na obszarze Równiny Biłgorajskiej można wyróżnić dwa czwartorzędowe poziomy wodonośne: poziom występujący w stropie osadów czwartorzędowych (nie izolowany osadami słabo przepuszczalnymi) oraz poziom związany z warstwą wodonośną znajdującą się w spągu czwartorzędu (poziom podmułkowy). Na niemal całym obszarze nizinnej części gminy występuje jeden z wymienionych poziomów wodonośnych. Wyjątek stanowi rejon Korytkowa z dwoma czwartorzędowymi poziomami wodonośnymi. Warstwę wodonośną stanowią tu utwory zlodowacenia środkowopolskiego i północnopolskiego wykształcone jako piaski drobnoziarniste i mułkowate, rzadziej średnioziarniste i gruboziarniste ze żwirem. Miąższość serii wodonośnej waha się od 5 do 45 m (w dolinie Czarnej Łady). Zwierciadło wody ma głównie charakter swobodny. Na przeważającej części równiny lustro wody występuje na głębokości poniżej 5 m; u podnóża Roztocza oraz na obszarach wydmowych głębokość jego występowania zawiera się pomiędzy 5 a 15 m p. p. t. Zasilanie wód podziemnych odbywa się w wyniku bezpośredniej infiltracji wód opadowych. Wydajności jednostkowe osiągają wartości od 0,5 do 4,9 m3/h. Wydajność potencjalna wynosi 10 – 30 m3/h oraz dla rejonów Andrzejówki i Biłgoraja 30 –50 m3/h. Występująca miejscami słaba izolacja nie chroni wód przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi.

Struktury wodonośne, występujące w północnej i wschodniej części gminy Biłgoraj, o stosunkowo dużej miąższości warstwy wodonośnej oraz korzystnym jej wykształceniu, stanowią północno – zachodnią część głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 428 – „Dolina Kopalna Biłgoraj - Lubaczów”. Charakter zbiornika nie jest jednolity. Główną strukturą w obrębie zbiornika jest głęboka rynna kopalna generalnie o kierunku NW-SE, która rozpoczyna się u podnóża Roztocza, a kończy w rejonie Lubaczowa. Głębokość występowania warstw wodonośnych jest zróżnicowana. Na poszczególnych odcinkach główne poziomy wodonośne umiejscowione są w stropie bądź w spągu czwartorzędu. Na niektórych odcinkach zaznacza się dwudzielność warstwy lub zajmuje ona z małymi słabo przepuszczalnymi przewarstwieniami cały profil geologiczny czwartorzędu. Strop warstwy wodonośnej występuje na głębokości 30 – 65 m p. p. t., a jej miąższość waha się od  8 do 20 m. Zwierciadło wody ma charakter napięty i stabilizuje się generalnie kilkadziesiąt cm poniżej powierzchni terenu. Zasilanie odbywa się w wyniku pionowego przesączania się wód opadowych oraz dopływu bocznego. Od północy struktury istnieje też dopływ boczny z trzeciorzędowych wapieni i piaskowców, które z kolei zasilają wody pochodzące z Roztocza. Spływ wód podziemnych odbywa się w kierunku południowo – wschodnim. Bazą drenażu jest rzeka Biała Łada. Wydajność potencjalna w Biłgoraju często przekracza 70 m3/h lub zawiera się pomiędzy 30 a 70 m3/h, natomiast poza miastem wynosi 10 – 30 m3/h.

Trzeciorzęd.

W obrębie Równiny Biłgorajskiej obecność wodonośnych utworów trzeciorzędowych ograniczona jest do jej północno – wschodniej części. Osady te należą do miocenu i wykształcone są w postaci wapieni litotamniowych i rafowych oraz piasków, piaskowców i zlepieńców. Ich strop występuje na głębokości ok. 40 – 50 m p. p. t. Miąższość waha się od 25 do 35 m. Zwierciadło wody ma charakter napięty. Kontakt pomiędzy wodami poziomów: czwartorzędowego i trzeciorzędowego jest utrudniony poprzez występowanie pomiędzy nimi pakietu iłów krakowieckich oraz czwartorzędowych mułków i iłów o łącznej miąższości od 30 do 40 m. Łatwy kontakt boczny istnieje z wodami występującymi w utworach kredowych na Roztoczu, gdyż warstwy wodonośne obu poziomów w wyniku istnienia pomiędzy nimi strefy uskokowej przylegają do siebie. Spływ wód podziemnych w utworach trzeciorzędowych odbywa się w kierunku południowo – zachodnim. Bazą drenażu jest rzeka Biała Łada. Wydajność jednostkowa wynosi 4,0 m3/h, a wydajność potencjalną dla warstwy określono na 50 – 70 m3/h.

Kreda.

W obrębie strefy krawędziowej Roztocza, bezpośrednio pod wodonośnymi osadami miocenu leżą węglanowe zawodnione osady kredy. Bliski kontakt obu warstw wodonośnych sprawia, że wody podziemne poziomów trzeciorzędowego i kredowego są w ścisłym związku hydraulicznym, tworząc jeden zbiornik wód podziemnych. Trzeciorzędowo – kredowy poziom wodonośny traktowany jest w strefie krawędziowej Roztocza jako główny użytkowy poziom wód podziemnych o charakterze szczelinowo – porowym. Na obszarach gdzie brak jest osadów trzeciorzędowych lub występują one powyżej osadów zawodnionych, kompleks wodonośny stanowią kredowe opoki, opoki margliste, margle i wapienie.

W zachodniej części gminy występują obszary pozbawione głównego poziomu użytkowego, a więc rejony wysokiego deficytu wody.

### 2.3.6. Gleby.

Gleby na terenie gminy Biłgoraj pozostają w ścisłej korelacji z budową litologiczną podłoża oraz formami roślinnymi. Wpływ na typologię gleb mają również warunki klimatyczne i wodne, rzeźba terenu oraz działalność człowieka.

Udział poszczególnych klas bonitacyjnych przedstawia się następująco:

grunty orne:      klasa IIIb	   264 ha,

klasa IVa	   649 ha,

klasa IVb	1 380 ha,

klasa V  	2 316 ha,

klasa VI 	   101 ha.

użytki zielone:   klasa IIIz	     33 ha,

klasa IVz	   796 ha,

klasa Vz	1 475 ha,

klasa VIz	   168 ha.

Wyróżnić można następujące gleby:

- gleby brunatne właściwe; powstały pyłów ilastych i glin pylastych. Gleby te w górnej części profilu są kwaśne lub bardzo kwaśne, w spągu wykazują odczyn zbliżony do obojętnego. Są ubogie w przyswajalny fosfor, średnio zasobne lub ubogie w potas i średnio zasobne w magnez; na ogół mają uregulowane stosunki wodne (kompleks pszenny wadliwy).

- gleby brunatne wyługowane; różnią się od gleb brunatnych właściwych właściwościami chemicznymi; są głębiej odwapnione, wykazują odczyn kwaśny lub słabo kwaśny. Powstały najczęściej z utworów lessopodobnych i piasków gliniastych. Znaczna ich część powstała na stokach pod wpływem uprawy i zachodzących procesów erozji wodnej (kompleks żytni bardzo dobry).

- gleby bielicowe; powstały na bazie piasku słabo gliniastego bądź piasku luźnego. Są to gleby okresowo za suche, kwaśne, ubogie w składniki pokarmowe i wykazują niski stopień kultury (zaliczono je do kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego).

- gleby pseudobielicowe; stanowią stadium przejściowe między glebami bielicowymi i brunatnymi wyługowanymi. Powstały z osadów piaskowych, lessowych bądź pyłowych. Mają przeważnie odczyn kwaśny i są ubogie w przyswajalny fosfor i potas oraz średnio zasobne w magnez (kompleks żytni dobry).

- gleby płowe; wykształcone są z utworów pyłowych zwykłych i ilastych, utworów aluwialnych, glin i iłów. Są one średnio zasobne w przyswajalny fosfor i potas, o uregulowanym odczynie; występują w zagłębieniach i obniżeniach terenu, często na obrzeżach dolin rzecznych oraz torfowisk, gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych (zaliczają się do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego)

- gleby torfowe i torfowo - mułowe; występują w szerszych dolinach rzecznych, gdzie w określonych warunkach zmian szybkości przepływu wody mogą przebiegać procesy glebotwórcze – proces torfotwórczy i aluwialno - deluwialny. Gleby te zajęte są przez użytki zielone. Są to gleby żyzne i urodzajne jednak trudne w użytkowaniu ze względu na okresową stagnację wód.

Kompleksy przydatności rolniczej gleb stanowią jakby jednostki agro - ekologiczne, które mogą być użytkowane w sposób zbliżony do siebie, natomiast użytkową wartość gleb określają klasy bonitacyjne. Najbardziej urodzajne gleby: brunatne właściwe, brunatne wyługowane oraz gleby płowe zaliczone do kompleksu pszennego wadliwego, żytniego bardzo dobrego i dobrego oraz zbożowo – pastewnego mocnego zostały zbonifikowane w III klasie. Znajdują się one głównie w południowej części gminy i wykazują niewielkie rozprzestrzenienie. Nieco większe powierzchnie zajmują gleby kompleksu żytniego dobrego zaliczone do IV klasy bonitacyjnej. Największe rozprzestrzenienie wykazują gleby kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego zaliczone do V i VI klasy bonitacyjnej. W dolinach rzek i zagłębieniach terenu występują gleby hydrogeniczne - torfowe piaszczysto-pylaste oraz organiczno-mineralne. Gleby te charakteryzuje dość wysoki poziom wód gruntowych i zagospodarowane są jako trwałe użytki zielone. Rozmieszczenie kompleksów glebowych na terenie Gminy przedstawiono na rys. 6.

Rys. 5. Rozmieszczenie kompleksów leśnych i glebowych(źródło Strategia rozwoju Gminy Biłgoraj)

### 2.3.7. Flora i fauna.

#### 2.3.7.1 Flora.

Szatę roślinną gminy Biłgoraj cechuje wysoka lesistość (w powiecie biłgorajskim druga po gminie Tereszpol) oraz wysoki stopień zachowania walorów szaty roślinnej lasów.

Na szatę roślinną omawianego obszaru składają się:

- lasy i obszary leśne, które obejmują powierzchnię 15 302 ha, co stanowi 58,54 % ogólnej powierzchni gminy (udział powierzchni leśnej dotyczy lasów niepaństwowych i państwowych). Są one zróżnicowane pod względem rozmieszczenia, wielkości kompleksów leśnych, a także różnią się składem gatunkowym i wiekowym oraz siedliskowym.

W strukturze poszczególnych typów siedliskowych można wyróżnić bory suche, siedliska lasowe i bory bagienne.

Zaznacza się duży udział siedlisk wilgotnych, który wynika z położenia lasów w zlewni rzek: Biała Łada i Czarna Łada z licznymi przylegającymi terenami bagiennymi. Lasy te zaliczono do wodoochronnych.

W udziale gatunkowym drzew na terenie siedlisk borowych dominuje sosna, w lasowych buk, dąb i jodła. Na skraju Puszczy Solskiej (na niewielkim powierzchniowo terenie) występują gatunki buka, dębu i jodły osiągające wiek ponad 100 lat tworząc zespoły drzewostanów liściastych. W składzie poszczególnych gatunków drzew (w ogólnej powierzchni lasów) zdecydowanie dominuje sosna, która stanowi 95% drzewostanu, jodła 2%, buk 2%, inne 1%. Rozmieszczenie lasów na obszarze gminy Biłgoraj obrazuje rys. 3.

Prócz lasów na drzewostan składają się zadrzewione doliny rzeczne oraz tereny nieprzydatne dla rolnictwa. Obok nich występują zadrzewienia śródpolne, przydrożne i siedlisk rolniczych, jak również pozostałości parków podworskich. W dolinach rzek na madach występują łęgi nadrzeczne - zarośla wierzb koszykarskich-trójpręcikowej, wiciowej i purpurowej.

- zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe; zbiorowiska trzęślicowe zostały osuszone i zmienione w łąki kośne z udziałem traw wiązówki błotnej, ostrożenia warzywnego, sitowia leśnego i innych; pastwiskowy charakter mają zespoły z udziałem situ rozpierzchłego, grzebienicy oraz śmiałka darniowego;

- zbiorowiska syntropijne rozwinęły się na terenach zagospodarowanych przez człowieka i różnicuje się je na dwie grupy:

- zbiorowisko segetalne, tzn. roślinność występującą wśród upraw polowych roślin okopowych i zbożowych;

- zbiorowisko ruderalne (zrębów leśnych i nieużytków), a wśród nich bez czarny, leszczyna, śliwa, tarnina, kruszyna pospolita, kalina karłowata, trzmielina zwyczajna, szakłak pospolity, szałwia okółkowa, barwinek pospolity, rdest, jaskółcze ziele, wierzba iwa, łubin trwały;

- zbiorowiska wodne występujące w korytach rzek, brzeżnych partiach rowów melioracyjnych i w obrębie stawów; najczęściej są to zbiorowiska typowe:

- zespół rdestnicy - wywłóczniki, rogatki, jaskry (związany z wodami płynącymi),

- zespół lilii wodnych i kilka asocjacji szuwarowych (związany z wodami stojącymi),

- zbiorowisko torfowe, które w przeciwieństwie do zbiorowisk wodnych cechuje bardzo zróżnicowany skład florystyczny z rzadkimi gatunkami. Występują torfowiska niskie, przejściowe i wysokie. Torfowiska niskie i wysokie skupiają wiele roślin rzadkich takich jak wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity, wierzba borówkolistna, widłak goździsty, lilia złotogłów, storczyki, rosiczka okrągłolistna i inne. Na torfowiskach przejściowych liczny udział ma turzyca bagienna, turzyca strunowa, przygiełka biała, turzyca obła i turzyca nitkowata, trzcinnik prosty, marzyca ruda.

#### 2.3.7.2. Fauna.

Przestrzenne rozmieszczenie głównych typów fauny wynika z zasięgu terytorialnego podstawowych siedlisk tej fauny. Na terenie gminy Biłgoraj występuje:

- fauna puszczańska - związana jest głównie z ciągiem lasów występujących między Lasami Janowskimi, a Puszczą Solską. Cechuje ją duża różnorodność i reprezentowana jest przez: sarnę, jelenia, daniela, kunę leśną, lisa, jenota, wilka, borsuka;

- fauna leśno-bagienna – ze zwierzyny łownej występuje dzik. Bagna są ostoją rzadkich gatunków ptaków m.in. głuszca (najcenniejsze miejsca tokowiskowe tego gatunku znajdują się na obszarze Rezerwatu „Obary”.

- fauna łąkowo-zaroślowa - związana jest z siedliskiem bagienno-łąkowym. Występują tutaj takie gatunki jak: brzączek, remiz, potrzos, bąk, ślepowron, derkacz, szlamnik, rycyk, perkoz rdzawoszyi, bocian biały;

- fauna wodna - prócz gatunków powszechnie występujących stwierdzono obecność wydry i bobra;

- awifauna - stwierdzono występowanie wielu gatunków ptaków, występują m.in. przepiórka, dudek, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, dzięcioł zielony, kania ruda, krogulec, myszołów oraz zaliczane do rzadkich: dzięcioł zielonosiwy, kruk, rybołów, bocian czarny, żołna, czapla siwa.

### 2.3.8. Surowce mineralne.

Surowce mineralne gminy Biłgoraj związane są z utworami trzeciorzędu i czwartorzędu. Udokumentowane złoża mają znaczenie lokalne.

Z trzeciorzędem związane są utwory węglanowe, które są wykorzystywane jako kamienie drogowe i budowlane oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej i do produkcji kruszywa lekkiego.

Czwartorzędowe surowce mineralne to kruszywo naturalne i torfy.

W obrębie gminy Biłgoraj znajdują się złoża torfu. Ich występowanie związane jest z dolinami rzecznymi i bezodpływowymi zagłębieniami. Nie są one przedmiotem eksploatacji i taka sytuacja powinna być zachowana. Należy przeznaczyć je na obszary chronione stanowiące integralną część systemu ochrony środowiska, ponieważ torfowiska spełniają istotną rolę jako obszary retencji wód oraz naturalne siedlisko roślin rzadkich i chronionych.

Wykaz złóż surowców mineralnych zarejestrowanych w granicach gminy Biłgoraj zestawiono w tab. nr 4 (wg Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31. XII. 2006 r PIG, Warszawa 2007).

Tab. nr 2. Wykaz złóż surowców mineralnych zarejestrowanych w granicach gminy Biłgoraj (wg stanu na dzień 31.12.2007)

Złoża kruszywa naturalnego (tys. ton)

| L.p. | Nazwa złoża | Stan zagospodarowania | Zasoby | Wydobycie za rok 2007 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bilansowe | przemysłowe |  |  |
| 1 | Andrzejówka | R | 911 | - | - |  |
| 2 | Bidaczów | R | 366 | - | - |  |
| 3 | Bidaczów Stary | E | 149 | 146 |  | koncesja |
| 4 | Krasne | E | 775 | 775 | b.d. | koncesja |
| 5 | Rapy Dylańskie | Z | 658 | 2 | - | koncesja |
| 6 | Wolaniny | Z | 157 | 157 | 3 | koncesja |

Kamienie drogowe i budowlane (Mg)

| L.p. | Nazwa złoża | Stan zagospodarowania | Zasoby | Wydobycie za rok 2007 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bilansowe | przemysłowe |  |  |
| 1 | Żelebsko - 83 | Z | 1 405 | 1 405 |  | koncesja |

Surowce ilaste ceramiki budowlanej (tys. m3)

| L.p. | Nazwa złoża | Stan zagospodarowania | Zasoby | Wydobycie za rok 2007 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bilansowe | przemysłowe |  |  |
| 1 | Sól | P | 4 235 | - | - |  |

Surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego (tys. m3)

| L.p. | Nazwa złoża | Stan zagospodarowania | Zasoby | Wydobycie za rok 2007 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bilansowe | przemysłowe |  |  |
| 1 | Sól | R | 10 226 | - | - |  |

Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej (tys. m3)

| L.p. | Nazwa złoża | Stan zagospodarowania | Zasoby | Wydobycie za rok 2007 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bilansowe | przemysłowe |  |  |
| 1 | Hedwiżyn | R | 1 151 | - | - |  |

Objaśnienia:   E – złoże eksploatowane

Z – złoże zaniechane

P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (kat. C2)

R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (kat. A+B+C1)

# 3. Przyrodniczy system gminy Biłgoraj.

## 3.1. Istniejący system ochrony przyrody gminy Biłgoraj.

Gmina Biłgoraj jest terenem o cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, które do tej pory w niewielkim stopniu zostały objęte ochroną obszarową. Gmina położona jest w południowo-wschodnim pasie obszarów chronionych Lubelszczyzny i leży pomiędzy Parkiem Krajobrazowym „Lasy Janowskie”, a Szczebrzeszyńskim Parkiem Krajobrazowym i Puszczą Solską. Na jej terenie znajduje się jedynie niewielki fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.

### 3.1.1. Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy.

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy obejmuje wschodnie krańce gminy Biłgoraj. Utworzony został na mocy Rozporządzenia nr 3 WZ dnia 22 stycznia 1991r /Dz. Urz. Woj. Zamoj. Nr 5, poz.48/; Rozporządzenia nr23 WZ z dnia 19 czerwca 1998r /Dz.Urz.Woj. Zamoj. Nr 15, poz. 127/. Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy obejmuje powierzchnię 20 209 ha i leży w obrębie Roztocza Zachodniego. Cechuje się urozmaiconą rzeźbą, z dużą ilością głębokich wąwozów, wciętych w pokrywę lessową, lub utwory kredowe. Szata roślinna Parku należy do geobotanicznej krainy Roztocza, jej najcenniejszymi zbiorowiskami są kompleksy leśne, a wśród nich buczyna karpacka, subkontynentalny grąd lipowo – grabowy oraz niewielkie fragmenty wyżynnego jodłowego boru mieszanego. Duże powierzchnie zajmują też zbiorowiska zastępcze z Querco – Fagetea z podsadzoną sosną. W obrębie Parku zwraca uwagę bogactwo roślin zielonych. Są to zarówno rośliny naczyniowe jak i zarodnikowe. Dominują w nich rośliny górskie (przeważnie runa leśnego – 30 gatunków) oraz gatunki południowo-wschodnie. Z rzadkich górskich wymienić należy: żywiec gruczołowaty, przetacznik górski, paprotnik kolczasty, paprotnik Brauna, wilczomlecz migdałolistny. Gatunki południowo – wschodnie to: szczodrzeniec ruski, pluskwica europejska, zawilec wielkokwiatowy, miodunka miękkowłosa i dzwonek syberyjski.

Obszary leśne w obrębie Parku cechuje bardzo bogate runo (zajmujące ok. 90% dna lasu) oraz liściaste gatunki w poziomie krzewów. W runie dominują rośliny typowe dla grądów; gwiazdnica wielkokwiatowa, gajowiec żółty, jaskier kaszubski, marzanna wonna, miodunka ćma, podagrycznik pospolity, turzyca orzęsiona, zawilec gajowy i inne. Dla borów typowe gatunki to – kosmatka owłosiona, konwalijka dwulistna i szczawik zajęczy.

W górnym odcinku Gorajca występują olsy z olszą czarną i świerkiem, a w ich runie – porzeczka czarna i turzyca długokłosa. W części południowej Parku (rejon Zwierzyńca) występuje na niewielkich obszarach bór świeży z sosną, świerkiem, jodłą, rzadziej z bukiem i grabem. W jego runie dominuje: borówka czernica, konwalijka dwulistna, pszeniec zwyczajny, szczawik zajęczy i wrzos zwyczajny. Cieniste, różnowiekowe bory jodłowe, czasami z domieszką sosny, świerka i gatunków liściastych, zajmują niewielkie powierzchnie W ich runie występują te same gatunki jak w borach świeżych oraz widłak spłaszczony. W najbardziej wysuniętej południowo- zachodniej części Parku znajduje się torfowisko wysokie – Bagno Tałandy. Występuje tu karłowata sosna i brzoza omszona, a wśród torfowców typowy kompleks gatunków: modrzewnica zwyczajna, przygiełka zwyczajna, przygiełka biaława i brunatna, rosiczka okrągłolistna, wełnianka pochwowata, wierzba borówkolistna, żurawina błotna i kilka gatunków turzyc.

Południowe, niezalesione stoki wzniesień i wąwozów lessowych porastają murawy kserotermiczne.

W granicach Parku najcenniejszym botanicznie obiektem jest „Las Cetner” k/Kawęczynka. Jest to zwarty kompleks leśny – buczyny karpackiej z niewielką ilością grabu, osiki i klonu, zlokalizowany w obszarze o najbardziej charakterystycznej rzeźbie terenu. O prężności ekologicznej tego siedliska świadczy odnawiający się tu bardzo dobrze buk i jodła.

Fauna Parku reprezentowana jest przez liczne gatunki, w tym wiele rzadkich. Najlepiej poznaną gromadą są ptaki – około 80 gatunków, w tym głównie (85%) gatunki łęgowe. Najcenniejsze gatunki ptaków reprezentowane są przez: brodźca krwawodziobego, dzięcioła czarnego, jastrzębia, krogulca, kruka, krzyka, muchołówkę żałobną, płomykówkę, puszczyka, rycyka, sisiaka, bardzo rzadką kląsawkę, gila i zniczka. Licznie występuje bocian biały. Teren Parku zasiedla też bóbr europejski.

### 3.1.2. Rezerwat „Obary”.

Na terenie gminy Biłgoraj znajduje się rezerwat „Obary”, który został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 21. 07.1958 (MP Nr11, poz.64) w celu ochrony fragmentów torfowiska przejściowego i wysokiego. Torfowisko znajduje się w śródleśnej kotlinie o genezie oczka polodowcowego i zajmuje powierzchnię 62,3 ha. Rezerwat obejmuje kompleks torfowisk i zagospodarowane drzewostany sosnowe (bór wilgotny, świeży i bagienny). Na terenie rezerwatu żyją głuszce, jarząbki, cietrzewie i żurawie, a także rzadkie gatunki roślin: turzyca bagienna, gnidosz królewski, bagnica torfowa, rosiczka okrągłolistna i długolistna.

### 3.1.3. Pomniki przyrody.

Na obszarze gminy Biłgoraj ustanowiono 6 pomników przyrody ożywionej. Są to drzewa, które ze względu na swój wiek oraz rozmiary winny być chronione.

Charakterystykę pomników przyrody ożywionej przedstawiono w tab. nr 3.

Istniejący system ochrony przyrody w gminie Biłgoraj obrazuje rys. 6.

Rys. 6. Formy ochrony przyrody w gminie Biłgoraj (źródło Strategia rozwoju Gminy Biłgoraj)

Tab. nr 3. Zestawienie pomników przyrody ożywionej na terenie powiatu Biłgoraj.

| Nr ewid. | Rodzaj pomnika. | Opis pomnika | Gmina Miejscowość | Bliższe określenie położenia | Właściciel | Podstawa prawna ochrony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PD (5) | Dąb szypułkowy /Querkus robur/ o obw. 558 cm i wys. 25m | gm. Biłgoraj m. Sól | na łące od strony wsi Bidaczów, w odległości około 80 m od zabudowań | Jan Wolanin zam. Sól | Orzeczenie Nr RLX/OB/36/60 Prezydium WRN w Lublinie Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 16 lutego 1960r. /Dz.Urz. WRN w Lublinie Nr 3 poz.13/ |
| 93 | PD (93) | grusza polna /Pirus comunis/ obw. 250 cm i wys. 11 m | gm. Biłgoraj m. Andrzejówka | w odl. 50 m od drogi Korytków Mały – Andrzejówka | Tadeusz Myszak zam. Andrzejówka | Orzeczenie Nr 1 Wojewody Zamojskiego z dnia 24 marca 1987r. /Dz.Urz. Województwa Zamojskiego z 1987r. Nr 6, poz. 37/ |
| 113 | PD (113) | Dąb szypułkowy /Quercus robur/ obw. 460 cm i wys. 22 m | gm. Biłgoraj m. Wola Mała | na łące nad strumykiem- dopływem Próchnicy | własność Adama Trojanowskiego użytkownik Tadeusz Żerebiec | Orzeczenie Nr 1 Wojewody Zamojskiego z dnia 24 marca 1987r /Dz.Urz. Województwa Zamojskiego z 1987r. Nr 6, poz. 37/ |
| 116 | PD (116) | lipa drobnolistna /Tilia cordata/ obw. 400 cm i wys. 25 m | gm. Biłgoraj m. Bukowa | w obrębie zabudowań gospodarskich, 5 m od drogi | własność Marek Małek zam. Bukowa 477 | Orzeczenie Nr 1 Wojewody Zamojskiego z dnia24 marca 1987r /Dz.Urz. Województwa Zamojskiego z 1987r. Nr 6, poz. 37/ |
| 117 | PD (117) | klon pospolity /Acer platanoides/ obw. 320 cm i wys. 22 m | gm. Biłgoraj m. Bukowa | po prawej stronie bramy wjazdowej na teren gospodarstwa | własność Czesław Myszak zam. Bukowa | Orzeczenie Nr 1 Wojewody Zamojskiego z dnia 24 marca 1987r. /Dz.Urz. Województwa Zamojskiego z 1987r. Nr 6, poz. 37/ |
| 1 URG | PD (1) | Dąb szypułkowy /Quercus robur/ obw. 685 cm i wys. 25 m | gm. Biłgoraj m. Ciosmy 20 | łąka poza zabudowaniami, północna strona wsi Ciosmy, na wysokości posesji 20, około 250 m od przystanku PKS. | Tutka Józef Ciosmy 20 | Uchwała Rady Gminy Biłgoraj Nr XVI/91/07 z dnia 30 listopada 2007 r. |

PD – pojedyncze drzewo

gm. – gmina

m. – miejscowość

### 3.1.4. Zabytki architektury w gminie Biłgoraj.

Ważnym walorem turystyczno-krajoznawczym gminy Biłgoraj są zabytki architektury świeckiej i sakralnej. Zabytki architektury świeckiej to dwory, zabudowania gospodarcze i folwarczne oraz słabo zachowane fragmenty architektury ogrodowej i parki podworskie. W wielu miejscowościach zachowały się relikty starej zabudowy okólnikowej oraz chałupy o konstrukcji wieńcowej wraz z wyposażeniem gospodarczym. Przy drogach zachowało się wiele krzyży i kapliczek, często otoczonych drzewostanem.

Obiektem objętym ścisłą ochroną konserwatorską na terenie gminy Biłgoraj jest wpisany do rejestru zabytków pod nr rej. A/443 zespół cerkwi prawosławnej, w miejscowości Sól, w skład którego wchodzi: cerkiew (obecnie kościół rzymskokatolicki) z dobudowaną w 1939 r zakrystią, kapliczka drewniana z końca XIX w. oraz cmentarz przykościelny.

Obiektami podlegającymi pośredniej ochronie konserwatorskiej wpisanymi do „Katalogu zabytków architektury i budownictwa woj. Zamojskiego” są zabytki znajdujące się we wsiach:

Brodziaki:

- leśniczówka drewniana z 1898 r.

Bukowa:

- kościół parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli , drewniany z 1957 r.

- kapliczka św. Antoniego, drewniana z końca XIX w.

- kapliczka Chrystusa Frasobliwego, drewniana z 1838 r.

- zagroda nr 30 – w niej dwie obory drewniane z połowy XIX w.

Dąbrowica:

- kaplica drewniana ok. 1903 r.

- kapliczka św. Antoniego, murowana z końca XIX w.

- kapliczka Matki Boskiej, drewniana z końca XIXw.

- szkoła drewniana z 1930 r. (obecnie dom mieszkalny).

Dereźnia Zagrody:

- młyn wodny, drewniany z 1936 r.

Dyle:

- gorzelnia drewniana z końca XIX w.

- relikty dawnego parku podworskiego.

Hedwiżyn:

- kapliczka Matki Boskiej, drewniana z końca XIX w.

Ignatówka:

- kaplica murowana z 1908 r.

- willa z kaplicą, murowana z lat trzydziestych XX w.

Kajetanówka:

- kapliczka murowana z 1906 r.

Knieja:

- kapliczka drewniana z połowy XIX w.

- leśniczówka Ordynacji Zamojskich, drewniana z 1860 r.

Korczów:

- kaplica drewniana z końca XIX w.

Korytków Duży:

- kapliczka św. Jana Nepomucena, drewniana ok. 1880 r.

- leśniczówka drewniana z końca XIX w.

Nowy Bidaczów:

- młyn wodny, drewniany z 1905 r.

Pszczelne:

- kapliczka Chrystusa Frasobliwego, drewniana z drugiej połowy XIX w.

Ruda Solska:

- stodoła w zagrodzie nr 22, drewniana z końca XIX w.

Smólsko Małe:

- kapliczka drewniana z końca XIX w.

Sól:

- kapliczka św. Antoniego, murowana z 1917 r.

- kapliczka Matki Boskiej, drewniana z końca XIX w.

- Zespół dworski, w tym: dwór drewniany z 1932 r., pozostałości parku z końca

XIX w., 3 domy drewniane z końca XIX w.

Stary Bidaczów:

- kapliczka Matki Boskiej, drewniana z początku XX w.

- kapliczka drewniana z początku XX w.

- Dom nr 14, drewniany z połowy XIX w. (przykład tzw. „chaty biłgorajskiej”),

- Młyn wodny z tartakiem, drewniany z lat dwudziestych XX w.

Wola Dereźniańska:

- kapliczka Matki Boskiej, drewniana z końca XIX w.

- zagroda nr 12, w tym: dom drewniany z 1912 r., obora drewniana z 1912 r.

- stodoła w zagrodzie nr 23, drewniana z połowy XIX w.

Wola Duża:

- zagroda nr 18 z drugiej połowy XIX w., w tym: dom drewniany, obora drewniana, stodoła drewniana,

- zagroda nr 19, w tym: dom drewniany z 1937 r., obora drewniana z początku XX w., stodoła drewniana z 1873 r.

Wola Mała:

- gajówka drewniana z 1890 r.

Pośredniej ochronie konserwatorskiej podlegają również:

- cmentarz epidemiczny z pierwszej połowy XIX w. w Dąbrowicy,

- cmentarz prawosławny z końca XIX w Soli,

- cmentarz rzymskokatolicki z połowy XX w. w Soli.

Na uwagę zasługują również charakterystyczne tzw. kapliczki domowe w Soli, Hedwiżynie, Ignatówce, Kajetanówce i Dąbrowicy z przełomu XIX i XX w. oraz dawne folwarki, takie jak: folwark w Zofiampolu lub należący do Ordynacji Zamojskich folwark w Dereźni.

### 3.1.5. Stanowiska archeologiczne.

Gmina Biłgoraj bogata jest również w wykopaliska archeologiczne z klasyfikacją kulturową od epoki kamiennej po okres nowożytny. Większe lub mniejsze stanowiska archeologiczne znajdują się w miejscowościach:

- Andrzejówka              –    8 stanowisk,

- Bidaczów Nowy        –   1 stanowisko,

- Bidaczów Stary          –   1 stanowisko,

- Bukowa                      –   15 stanowisk,

- Dąbrowica                  –    8 stanowisk,

- Ignatówka                  –   1 stanowisko,

- Jachosze                     –   1 stanowisko,

- Karolówka                  –   1 stanowisko,

- Kolonia Sól                –   1 stanowisko,

- Korytków Duży         –      6 stanowisk,

- Rapy Dylańskie          –   1 stanowisko,

- Ruda Zagrody            –   1 stanowisko,

- Sól                              –   4 stanowiska,

- Wola Dereźniańska    –   1 stanowisko,

- Żelebsko                    –    3 stanowiska.

# 4. Przegląd stosowanych rozwiązań technicznych z zakresu ochrony środowiska, funkcjonujących na terenie Gminy

# Infrastruktura techniczna związana z ochroną środowiska

Infrastruktura ma bardzo duże znaczenie w procesie wielofunkcyjnego rozwoju, ponieważ stanowi ona podstawę wszelkiej działalności gospodarczej. Poziom rozwoju infrastruktury może decydować o atrakcyjności lub nieatrakcyjności Gminy bądź miejscowości, a więc stanowić o szansach lub barierach ich dalszego rozwoju.

Ogólny stan infrastruktury w gminie Biłgoraj można określić jako zadawalający, słaby jest stopień rozwoju sieci gazowej, a zdecydowanie niewystarczający rozwój sieci kanalizacyjnej.

### Gospodarka wodno - ściekowa

Sieć wodociągowa w gminie Biłgoraj jest dobrze rozwinięta. Za wyjątkiem miejscowości Rapy Dylańskie cały obszar Gminy jest zwodociągowany. Ponad 90 % gospodarstw ma możliwość korzystania z wodociągów. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 118.19 km, posiada ona 2 726 przyłączy do gospodarstw i budynków mieszkalnych. Dane odnośnie wodociągów przedstawiono w tab. nr 4.

Tab. nr 4. Stan sieci wodociągowej

| L.p. | Wodociąg | Rok budowy | Długość. sieci (mb) | Długość przyłączy (mb) | Ilość przyłączy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okrągłe Korczów Dereźnia Zagrody, Dereźnia Solska, Podlesie, Korczów Dereźnia Zagrody Dereźnia Majdańska | 1989 1992 1996 2002 2002 | 4 637 11 445 372 240 270 | 4 735 6 739 - - - | 181 262 2 - - |
| Razem | 16 964 | 11 474 | 445 |
| 2 | Sól Kol.Sól Ruda Solska i Zagrody | 1991 1997 2000 | 13 600 453 803 | 10700 120 - | 434 8 - |
| Razem | 14 856 | 10 820 | 442 |
| 3 | Hedwiżyn | 1983 | 4 224 | 3 491 | 153 |
| 4 | Dyle, Kajetanówka, Ignatówka | 1993 | 6 120 | 3 620 | 136 |
| 5 | Korytków Duży Kol. Korytków Korytków Duży | 1994 1995 2000 | 6 374 710 340 | 4440 234 - | 146 8 - |
| Razem | 7 424 | 4 674 | 154 |
| 6 | Bidaczów Nowy i Stary | 1994 | 6 076 | 3 736 | 116 |
| 7 | Smólsko Duże i Małe Smólsko Małe Smólsko Małe Brodziaki, Edwardów | 1975 1995 2001 2002 | 3 333 102 243 3 764 | 3 545 50 41 734 | 129 2 1 27 |
| Razem | 7 442 | 4 370 | 159 |
| 8 | Ruda Solska, Wola Dereźniańska, Ruda Zagrody | 1995 | 10 310 | 7 425 | 191 |
| 9 | Dąbrowica | 1996/97 | 1 4711 | 10 384 | 313 |
| 10 | Majdan Gromadzki | 1997/98 | 1 1186 | 11 107 | 307 |
| 11 | Ciosmy | 1998/99 | 8130 | 4 023 | 98 |
| 12 | Bukowa | 2000/01 | 10 746 | 5 057 | 212 |
| Łącznie | 118 189 | 80 221 | 2 726 |

Kanalizacja zbiorcza stanowi najsłabiej zagospodarowaną dziedzinę z zakresu usług komunalnych. Sieć kanalizacyjną, połączoną z oczyszczalnią komunalną w Biłgoraju, posiada Hedwiżyn i Korczów – Okrągłe. Jej długość wynosi 19,49 km. Ścieki bytowo - gospodarcze na terenie pozostałych miejscowości Gminy odprowadzane są do indywidualnych zbiorników bezodpływowych i wozami asenizacyjnymi wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków w Biłgoraju. Swoje oczyszczalnie posiadają „Ambra” w Woli Dużej, „Megola” w Hedwiżynie oraz Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce. Oczyszczalnia w Hedwiżynie obecnie jest nieczynna, natomiast w Teodorówce pracuje wyłącznie na potrzeby własne DPS. Charakterystykę oczyszczalni przedstawiono w tab. nr 5.

Tab. nr 5. Charakterystyka oczyszczalni ścieków.

| L.p. | Miejscowość | Użytkownik | Typ oczyszczalni | Przepusto- wość (m3/dobę) | Zrzut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wola Duża | „Ambra” | mechaniczno- biologiczna | 300 | do kolektora w Hedwiżynie |
| 2 | Hedwiżyn | „Megola” | mechaniczno- biologiczna | 56 | ziemia |
| 3 | Teodorówka | Dom Pomocy Społecznej | biologiczna | 80 | Braszczka |

Rys. 2. Stopień wyposażenia gminy w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną (źródło Strategia rozwoju Gminy Biłgoraj)

### Zaopatrzenie w ciepło

W gminie Biłgoraj brak jest centralnej kotłowni zaopatrującej mieszkańców w ciepło. Podstawowym źródłem energii cieplnej są kotłownie węglowe

Przez gminę Biłgoraj przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia (długości 36 km) mająca 440 przyłączy domowych. Do gazociągu podłączone są miejscowości: Gromada, Dąbrowica, Dereźnia Zagrody, Dereźnia Solska i Dereźnia Majdańska. Przez południowo - zachodni rejon gminy Biłgoraj przebiega gazociąg przesyłowy pozwalający w perspektywie podłączyć kolejne miejscowości Gminy.

### 4.1.3.	Energetyka

Gmina Biłgoraj jest w pełni zelektryfikowana. Przez teren gminy przebiega linia WN – 110 kV. Odbiorcy korzystają z GPZ 110/15 kV poprzez linie napowietrzne średniego napięcia wyprowadzone z GPZ w Biłgoraju. Na terenie gminy nie występuje deficyt mocy i energii elektrycznej, a stan linii wysokiego i średniego napięcia można uznać za zadawalający. Przez teren gminy ma przebiegać projektowana sieć wysokiego napięcia 400 kV relacji Rzeszów – Biłgoraj – Zamość.

### 4.1.4.	Telekomunikacja

Na terenie Gminy znajduje się sieć kabli światłowodowych, oraz centrale cyfrowe. Praktycznie wszyscy mieszkańcy mają możliwość korzystania z usług telekomunikacyjnych. Obsługę gminy w zakresie telefonii przewodowej zapewnia Telekomunikacja Polska S.A.

Teren gminy Biłgoraj jest objęty zasięgiem telefonii komórkowej Era GSM, Plus GSM, NMT, SRDA NORTEL i IDEA.

### Sieć komunikacyjna

Gmina zajmuje odległe miejsce (w porównaniu do kraju) w sieci dróg publicznych. Przez gminę Biłgoraj przebiega droga o znaczeniu wojewódzkim Lublin - Przemyśl oraz Stalowa Wola - Zamość. Na terenie gminy Biłgoraj łącznie znajduje się następująca ilość dróg w podziale na kategorie:

- drogi wojewódzkie - 33,158 km,

- drogi powiatowe – 95,663 km,

- drogi gminne o nadanej kategorii – 42,600 km,

-	pozostałe drogi gminne (dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych) - około750 km.

Przez gminę Biłgoraj przebiega linia kolejowa normalnotorowa i równolegle do niej szerokotorowa linia Hutniczo - Siarkowa łącząca Biłgoraj z Zamościem i Centralnym Okręgiem Przemysłowym (Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Skarżysko, Starachowice). Na obszarze gminy długość kolei normalnotorowej i linii szerokotorowej LHS wynosi 14 km.

# 5.	Stan i tendencje zmian środowiska przyrodniczego oraz źródła przeobrażeń środowiska naturalnego

## 5.1. Źródła przeobrażeń wód powierzchniowych i ich stan czystości.

Przyczyną zanieczyszczeń wód powierzchniowych są ścieki bytowo - gospodarcze, zanieczyszczenia rolnicze, komunikacyjne, przemysłowe i deszczowe.

Głównym źródłem zanieczyszczeń wody są ścieki bytowo - gospodarcze, które pochodzą z gospodarstw nie objętych kanalizacją. Stanowią one duże zagrożenie dla wód nie tylko powierzchniowych. Ścieki najczęściej są gromadzone w bezodpływowych zbiornikach, które często są nieszczelne. Nie do końca jest również rozwiązany problem ich opróżniania. Zagadnienie to ma duże znaczenie, ponieważ zabudowa wsi skoncentrowana jest głównie wzdłuż biegu rzek. W obszarach dolin i obniżeń, gdzie płytko zalega zwierciadło wody pierwszego poziomu może dojść do znacznych skażeń w przypadku powodzi (podmycie szamb).

Zanieczyszczenia rolnicze powstają w wyniku spłukiwania i ługowania gleb użytkowanych rolniczo. Źródłem zanieczyszczeń może być niewłaściwe magazynowanie obornika, gnojowicy i gnojówki oraz ich nieodpowiednie wykorzystanie rolnicze. W wyniku opadów i roztopów następuje migracja składników nawozowych do wód powierzchniowych, a w przypadku ługowania również do wód podziemnych. Dużym zagrożeniem są również miejsca gdzie substancje te są przygotowywane do użycia, często bez zachowania podstawowych środków bezpieczeństwa i higieny, wysypują lub wylewają się na ziemię i w bardzo wysokich stężeniach punktowo przenikają do wód podziemnych. Jest to bardzo groźne w sytuacjach, gdzie miejscami takimi są podwórza gospodarstw zaopatrujących się w wodę z własnych ujęć.

Zanieczyszczenia komunikacyjne powstają przy szlakach komunikacyjnych, a ich wielkość jest związana z oddaleniem drogi od cieku. W czasie opadów i roztopów ścieki opadowe (spływające z korpusu dróg) migrują do wód podziemnych.

Ścieki deszczowe powstają podczas opadów atmosferycznych i mają duży ładunek zanieczyszczeń zwłaszcza z terenów zurbanizowanych, zakładów przemysłowych oraz pól uprawnych – szczególnie wtedy, gdy opad nastąpił niedługo po nawożeniu lub spryskiwaniu środkami ochrony roślin. Jakość tego zanieczyszczenia jest trudna do określenia. Brak odpowiednich zabezpieczeń powoduje często chwilowe przekroczenie wskaźników czystości wód.

### 5.1.1. Monitoring wód powierzchniowych.

Na terenie gminy Biłgoraj w roku 2007 monitoring jakości wód realizowano w ramach sieci monitoringu operacyjnego.

Wody prowadzone przez Czarną Ładę badane były w punkcie pomiarowo – kontrolnym Podlesie na 3,3 km biegu rzeki.. Wskaźniki odpowiadające klasie IV to: barwa, ChZT-Mn, ChZT-Cr, ogólny węgiel organiczny,. liczba bakterii coli. Liczba bakterii coli typu kałowego odpowiadała klasie V. W ogólnej klasyfikacji wody rzeki Czarna Łada sklasyfikowane zostały w IV klasie (wody niezadawalającej jakości).

Jakość wód prowadzonych przez Ładę badana była w punkcie pomiarowo – kontrolnym Bidaczów na 4,2 km biegu rzeki. Określono stężenie następujących wskażników: ChZT-Mn, ChZT-Cr, ogólny węgiel organiczny, barwa, liczba bakterii coli, liczba bakterii coli typu kałowego. Wszystkie badane wskaźniki odpowiadały stężeniom klasy IV. W ogólnej klasyfikacji wody rzeki Łady sklasyfikowane zostały w IV klasie (wody niezadawalającej jakości).

Generalnie należy stwierdzić, że rzeki gminy Biłgoraj prowadzą wody niskiej jakości. Zła jakość wód związana jest w dalszym ciągu z niewystarczającym stopniem skanalizowania Gminy. Rzeka Czarna Łada pełni rolę odbiornika ścieków z oczyszczalni w Biłgoraju, co również ma wpływ na jakość wód przez nią prowadzonych.

W roku 2005 monitoringiem objęto wody Białej Łady w miejscowości Sól. Badania były prowadzone pod kątem oceny jakości wód przeznaczonych do bytowania ryb. Wody nie spełniały wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, zakres i sposób prowadzenia badań wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać wody dla ryb łososiowatych i karpiowatych. Zadecydowało o tym ponadnormatywne stężenie azotynów.

W 2006 roku w prowadzono monitoring wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu w punkcie zlokalizowanym na rzece Biała Łada w miejscowości Sól – nie zostały przekroczone wartości graniczne wskaźników eutrofizacji.

## 5.2. Źródła przeobrażeń wód podziemnych i ich stan czystości.

Wody podziemne poszczególnych pięter pozostają najczęściej w łączności hydraulicznej i tworzą jedno ciągłe zwierciadło wody. Wody występujące w szczelinowych utworach węglanowych, a także piaskach są słabo izolowane od powierzchni terenu utworami słabo przepuszczalnymi i z tego względu są bardzo narażone na różnego rodzaju skażenia spowodowane nierozwiązaną gospodarką ściekami bytowo – sanitarnymi, nieuporządkowaną gospodarką odpadami komunalnymi, migracją do podłoża zanieczyszczeń spowodowanych rolniczym użytkowaniem ziemi, komunikacją drogową, a także oddziaływaniem zanieczyszczonych wód rzek.

### 5.2.1. Monitoring wód podziemnych.

Jakość wód podziemnych na terenie gminy Biłgoraj monitorowana jest w krajowym punkcie pomiarowo-kontrolnym w Hedwiżynie (gruntowe wody trzeciorzędowe – głębokość stropu wody 12 m). Drugi punkt pomiarowo – kontrolny znajduje się w Biłgoraju, gdzie monitoringiem objęte są wody czwartorzędowe. Punkty te zostały zlokalizowane poza zasięgiem lokalnych źródeł zanieczyszczeń.

Ocenę jakości wód podziemnych za 2006 r. przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz.284), Wg obowiązującej w 2004 r. klasyfikacji wody podziemne zostały podzielone na pięć klas jakości:

- klasa I (wody o bardzo dobrej jakości)

- klasa II (wody dobrej jakości)

- klasa III (wody zadowalającej jakości)

- klasa IV (wody niezadowalającej jakości)

- klasa V (wody złej jakości)

W ocenie wód podziemnych uwzględniono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Ponadto wody podziemne podlegają ocenie ze względu na poziom azotanów wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093).

Ogólnie stan wód podziemnych w gminie Biłgoraj można uznać za zadowalający. Podwyższone stężenia większości niektórych badanych substancji fizykochemicznych zawartych w wodzie, wynikają z czynników naturalnych – urozmaiconego tutaj tła geochemicznego (żelazo i mangan). Badania wykazały, że wody w Biłgoraju i Hedwiżynie są zadawalającej jakości, zaliczono je do klasy III.

Na składowisku odpadów w Korczowie prowadzony jest monitoring wód podziemnych w 6 otworach obserwacyjnych (piezometrach), których głębokość wynosi od 3 do 8 m.

Wskaźniki w zakresie stężeń określonych dla klasy V to: ogólny węgiel organiczny (w P1, P3,P4,P6) odczyn ( P1,P2 P3,P5, P6) oraz przewodność (P4).

W roku 2007 monitoringiem objęto źródło Hedwiżyn – Stok. Badania wykazały, że są to wody II klasy (wody dobrej jakości). Naleźy podkreślić, że jest to jedno z pięciu źródeł na terenie województwa lubelskiego, w których nie wykryto bakterii coli typu kałowego.

Wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia ludności w wodę z wodociągów zbiorowych, grupowych i indywidualnych, dlatego też ważna jest ochrona tych wód. Realizować to można poprzez racjonalny pobór wody oraz wyznaczanie stref ochrony pośredniej i bezpośredniej. Każde ujęcie wodne winno mieć ważne pozwolenie wodnoprawne, w którym jest określona jego wydajność eksploatacyjna oraz lej depresji. Parametry te powinny być bezwzględnie przestrzegane; przekroczenie poborów wody może się niekorzystnie odbić na jej jakości. Wykaz ujęć wody, na których bazują wodociągi przedstawiono w tab. nr 6.

Tab. nr 6. Wykaz ujęć wody w gminie Biłgoraj.

| Nr na mapie | Miejscowość | Ilość studni | Zasoby (m3/h) | Strefa ochronna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dyle | 1 | 36 | brak |
| 2 | Andrzejówka | 1 | 36 | brak |
| 3 | Majdan Gromadzki | 1 | 25,5 | nie wymaga |
| 4 | Wola Duża (Ambra) | 1 |  |  |
| 5 | Hedwiżyn (Misa – W) | 1 |  |  |
| 6 | Hedwiżyn (ZWP) | 1 |  |  |
| 7 | Hedwiżyn | 1 | 30 | ustanowiona |
| 8 | Dąbrowica | 2 | 29 | brak |
| 9 | Teodorówka (PDPS) | 1 |  |  |
| 10 | Okrągłe Korczów | 1 | 60 | ustanowiona |
| 11 | Bidaczów | 1 | 22 | ustanowiona |
| 12 | Sól | 2 | 50 | brak |
| 13 | Smólsko Duże | 1 | 21 | brak |

## 5.3. Źródła przeobrażeń i ich stan czystości powietrza atmosferycznego.

Ochrona powietrza to jedno z bardziej istotnych zagadnień ochrony środowiska człowieka. Powietrza nie można traktować jako niezniszczalnego i niewyczerpalnego, tym bardziej, że proces odnowy atmosfery jest długotrwały. Dlatego też ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem w obecnym czasie staje się koniecznością. Zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń atmosfery stanowią duże niebezpieczeństwo, ponieważ z powodu ruchów mas powietrznych mogą być przenoszone na znaczne odległości. Substancje te mogą występować w postaci stałej, ciekłej lub gazowej i mogą wpływać na zdrowie ludzi, klimat, przyrodę ożywioną, glebę, wodę lub powodować inne szkody w środowisku.

Substancje zanieczyszczające powietrze:

-gazy, w tym: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, amoniak,

-pyły, w tym: pyły ze spalania paliw stałych, pyły metalurgiczne oraz z produkcji nawozów i cementu,

-aerozole.

Dwutlenek siarki podobnie jak dwutlenek azotu i amoniak, wskutek przemian chemicznych w powietrzu dociera do powierzchni ziemi w postaci jonów obniżających odczyn gleby i wody, powodując ich zakwaszenie oraz uszkodzenia lasów, korozje konstrukcji, obiektów zabytkowych (efekt „kwaśnych deszczy”).

Dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu oraz freony powodują wzmacnianie efektu cieplarnianego, który sprzyja powstawaniu m.in. katastrofalnych powodzi i susz. Ponadto związki zawierające chlor i brom są powodem zubażania warstwy ozonowej.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są źródła t.zw. „niskiej emisji”, transport drogowy oraz przemysł.

Źródła zanieczyszczeń tzw. „niskiej emisji” to paleniska domowe, kotłownie lokalne, zakłady rzemieślnicze. Mają one znaczny, jeśli nie największy, udział w zanieczyszczeniu powietrza. Nasilenie emisji notuje się w okresie zimowym, kiedy gospodarstwa domowe są ogrzewane opałem (węgiel kamienny, koks). Niekiedy w paleniskach domowych spalane są również odpady sklejki, laminowanych płyt wiórowych lub innych odpadów drzewnych nasyconych klejem, lakierem, itp.; stwarza to pewne zagrożenie dla środowiska, ponieważ towarzyszy temu podwyższona emisja sadzy oraz nieprzyjemnych zapachów.

Zanieczyszczenia komunikacyjne stanowią około 25% ogólnej emisji zanieczyszczeń powietrza. Pochodzą one ze spalania paliw płynnych w pojazdach mechanicznych. Ich przyczyną jest zły stan techniczny wielu pojazdów, niska kultura eksploatacji, a także wzrastające nasilenie ruchu samochodowego. Należy liczyć się z dalszym rozwojem komunikacji i dlatego można oczekiwać nasilenia emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z tego źródła. Wraz z szybkim rozwojem komunikacji, wzrasta ilość stacji benzynowych, w sąsiedztwie których występuje znaczne podwyższenie stężenia metali ciężkich tj. ołowiu, żelaza, miedzi, cynku, dlatego w tych miejscach powinno się tworzyć naturalne bariery neutralizujące rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, czyli zakładać otuliny wokół stacji (zadrzewianie, żywopłoty).

Przemysł na terenie gminy Biłgoraj jest słabo rozwinięty, brak jest zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska, dlatego udział procentowy tych zanieczyszczeń jest niewielki.

W roku 2007 wykonana została ocena jakości powietrza, która obejmuje lata 2002 - 2006. Ocena opiera się na kryteriach i zapisach zawartych w prawie polskim (zgodnych z określonymi w dyrektywach UE) lub w dyrektywach (w przypadku istnienia różnic). Obowiązek prowadzenia oceny dotyczy obecnie następujących wskaźników: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10, arsen, kadm, nikiel i benzo/a/piren przy uwzględnieniu kryteriów związanych z ochroną zdrowia oraz dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu przy uwzględnieniu kryteriów związanych z ochroną roślin. W obydwu przypadkach strefa biłgorajsko - zamojska zaliczona została do klasy A, w której głównym celem działań jest utrzymanie jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie.

W gminie Biłgoraj brak jest punktów monitoringu jakości powietrza. Stacja monitoringu regionalnego WSSE znajduje się w Biłgoraju (ul. Dąbrowskiego 8). Nie odnotowano przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla obowiązujących kryteriów. Ogólnie stan powietrza na terenie gminy Biłgoraj można określić jako bardzo dobry. Niewątpliwie ma wpływ na to mała ilość zakładów przemysłowych i to, że dużą część powierzchni gminy zajmują kompleksy leśne.

## 5.4. Hałas.

Hałas jest szkodliwym i uciążliwym zanieczyszczeniem środowiska. W zależności od źródła i miejsca występowania rozróżnia się hałas komunikacyjny, przemysłowy i komunalny.

Hałas komunikacyjny związany jest z transportem drogowym i kolejowym. Za wysoki poziom hałasu odpowiedzialne są głównie pojazdy ciężarowe typu TIR i autobusy. Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Największe znaczenie mają drogi:

nr 835 - relacji Przeworsk - Tarnogród - Biłgoraj – Lublin,

nr 858 - relacji Ulanów -Biłgoraj – Zwierzyniec.

Drogi te mają największe znaczenie dla transportu drogowego, a tym samym panuje tutaj największy ruch, co wiąże się z dużą emisją hałasu. Szczególnie narażone na hałas są miejscowości leżące na skrzyżowaniach tych dróg. Poziom hałasu podnosi także lokalny ruch kołowy. Na terenie gminy nie ma punktów pomiarowych hałasu. Pomiary poziomu hałasu wykonano w Biłgoraju. Średni poziom hałasu „u źródła” dla objętych badaniami ulic miasta wyniósł 64,5 do 67,5 dB. Pomiary były dokonane na najbardziej ruchliwych ulicach miasta Biłogoraj, dlatego można przypuszczać, że średnio na całym obszarze gminy poziom hałasu jest dużo niższy.

Na wzrost poziomu hałasu ma wpływ również mechanizacja rolnictwa. Źródłem hałasu są traktory i kombajny; w okresie prac polowych hałas może być odczuwalny nawet po zmierzchu.

Źródłem hałasu są również linie kolejowe.

Hałas przemysłowy kształtowany jest przez zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, usługowe oraz obiekty handlowe. Przyczyną uciążliwości mogą być maszyny, wentylatory, chłodnie, szczególnie wtedy, gdy zakład zlokalizowany jest na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

## 5.5. Stan i źródła przeobrażeń powierzchni terenu.

Podstawowym zagrożeniem powierzchni ziemi są procesy erozyjne - erozja wodna i eoliczna. Wody powierzchniowe spływające po powierzchni terenu powodują jej zmywanie. Zjawisko to ma szczególne znaczenie na obszarach o pewnym nachyleniu. Zmywana jest najwyższa cześć profilu glebowego, najważniejsza dla rozwoju roślin. Oprócz wody także wiatr modeluje powierzchnię terenu. Z otwartych, nieporośniętych roślinnością terenów, wywiewane są najlżejsze cząstki z górnych warstw gleby. Proces ten najsilniej przebiega podczas prac polowych przy użyciu ciężkiego sprzętu. Wiosną i jesienią (okres najsilniejszych wiatrów) przy braku pokrywy roślinnej, kiedy gleba jest przesuszona w czasie orki w powietrzu unoszą się tumany „kurzu”.

Najwyraźniejsze zmiany powierzchni terenu wywoływane są przez człowieka. Antropogeniczne wypukłe formy terenu to: nasypy kolejowe i drogowe, urobiska i hałdy, miejsca składowania odpadów po pracach ziemnych, sztuczne wzniesienia utwardzające grunt lub podnoszące teren pod budynki, wzniesienia maskujące podziemne zbiorniki i magazyny, kopce, wały przeciwpowodziowe, groble i inne.

Do wklęsłych form terenu pochodzenia antropogenicznego należą: kanały i rowy nawadniające i odwadniające, sztuczne zbiorniki wodne, stawy hodowlane, sadzawki przyzagrodowe, stawy oraz fosy i rowy przydrożne.

Na stan i tendencje zmian powierzchni terenu ma również eksploatacja kopalin, a także gospodarka odpadami, a w szczególności istnienie „dzikich” wysypisk odpadów.

W gminie Biłgoraj udokumentowanych jest 10 złóż; z których 2 są eksploatowane. Istniejące przepisy Prawa geologicznego i górniczego wymuszają korzystne zmiany w zakresie eksploatacji złóż kopalin. Tylko usankcjonowana prawnie eksploatacja (na podstawie koncesji) stwarza warunki do właściwej gospodarki złożem, racjonalnego wykorzystania zasobów kopaliny oraz późniejszej rekultywacji i zagospodarowania obszaru poeksploatacyjnego.

## 5.6. Opis pól elektromagnetycznych.

Pola elektromagnetyczne są bardzo zróżnicowanym czynnikiem środowiskowym - od pól statycznych (elektrostatycznych i magnetostatycznych), małej i wielkiej częstotliwości do promieniowania mikrofalowego. Sposób i skutki oddziaływania pól elektromagnetycznych, zarówno bezpośrednio na ciało człowieka jak i na materialne elementy środowiska pracy, zależą od ich częstotliwości i natężenia. Pola elektromagnetyczne w przeciwieństwie do wielu fizycznych czynników środowiska, jak np. hałas, nie są z reguły rejestrowane przez zmysły człowieka, dlatego niemożliwe jest intuicyjne dostosowanie sposobu postępowania człowieka do stopnia zagrożenia. Pola elektromagnetyczne o różnych częstotliwościach znajdują liczne zastosowania praktyczne w przemyśle, służbie zdrowia, telekomunikacji i życiu codziennym.

### 5.6.1. Promieniowanie naturalne i skażenie promieniotwórcze.

Wszystkie żywe organizmy pozostają w naturalnym ziemskim polu magnetycznym i elektrycznym o dość znacznych natężeniach, chociaż człowiek nie odczuwa istnienia tych pól. Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące jest promieniowaniem, którego energia oddziaływania na dane ciało materialne, w tym i na ciało człowieka, nie jest w stanie wywołać w nim procesu jonizacji. Występuje ono nieodłącznie w naturalnym środowisku Ziemi obejmując szeroki zakres częstotliwości. Promieniowanie to ma istotne znaczenie dla organizmów żywych; regulacji rytmów i funkcji biologicznych.

Jesteśmy również wystawieni na działanie promieniowania jonizującego ze źródeł naturalnych i sztucznych. Działa na nas promieniowanie naturalnych pierwiastków radioaktywnych obecnych zawsze w glebie, skałach, powietrzu i wodzie, a także promieniowanie kosmiczne przenikające do atmosfery z przestrzeni kosmicznej. Ulegamy również napromieniowaniu wewnętrznemu z pierwiastków radioaktywnych, które dostają się do naszego organizmu wraz z pokarmem, wodą i powietrzem. Śladowe ilości pierwiastków promieniotwórczych, jak potas-40, węgiel-14, rad-226 znajdują się także w naszym organizmie. Działa na nas również promieniowanie ze źródeł sztucznych, zrobionych i stosowanych przez człowieka, m.in. radioizotopów, aparatów rentgenowskich. Promieniowanie emitowane przez substancje promieniotwórcze jest trojakiego rodzaju. Oznaczono je alfa, beta, gamma. Promieniowania te mają różny zasięg oraz różną przenikalność przez materię; najbardziej przenikliwe jest promieniowanie gamma.

Oceny stopnia promieniowania naturalnego i skażenia promieniotwórczego dokonano na podstawie danych sporządzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w latach 1993, 1994, 1996 i map radioekologicznych Polski. Moc dawki promieniowania gamma jest sumarycznym obrazem promieniowania gamma pochodzącego od radionuklidów naturalnych: uranu 238U, toru 232Th i potasu 40K oraz sztucznie wprowadzonych do środowiska izotopów cezu – 137–134Cs, które należy uważać za elementy skażające środowisko. Średnia moc dawki promieniowania gamma dla obszaru Polski wynosi 34,2 nGy/h, natomiast dla byłego województwa zamojskiego - 31,5 nGy/h. Średnia koncentracja cezu dla byłego województwa zamojskiego wynosi 2,26 kBq/m i jest znacznie niższa niż średnia dla województwa lubelskiego (4,67 kBq/m ).

### 5.6.2. Pole elektromagnetyczne niejonizujące.

Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące w postaci fal elektromagnetycznych powstaje w wyniku działalności człowieka i jest to promieniowanie sztuczne. Składa się ono z pól wytworzonych celowo bądź też jako produkt uboczny stosowania niektórych urządzeń. Pole i promieniowanie elektromagnetyczne występuje w otoczeniu wszystkich odbiorników energii elektrycznej. Ich źródłem są m.in. urządzenia stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych służących do przesyłu energii elektrycznej, jak również urządzenia instalacji radiokomunikacyjnych służące do przekazu informacji (np. stacje nadawcze radiowo-telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej, systemy radarowe), różne urządzenia techniczne (np. piece indukcyjne, zgrzewarki); również w codziennym życiu mamy do czynienia z takimi urządzeniami jak: kuchenki mikrofalowe, monitory komputerów, telewizorów,  urządzenia alarmowe, telefony komórkowe.

Najliczniejszą grupę przedsięwzięć już istniejących i nadal realizowanych, których urządzenia emitują pola elektromagnetyczne, są stacje bazowe telefonii komórkowej, umożliwiające bezprzewodowy przekaz informacji, a których sieć zwiększa się z każdym rokiem. Rozwój cywilizacji powoduje, że stacje bazowe pracują w coraz nowszych systemach, zwiększając zakres usług, oferowanych przez operatorów poszczególnych sieci.

Dotychczas zrealizowane stacje bazowe pracują w systemach NMT 450 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, a ostatnio realizowane są przystosowywane również do pracy w systemie UMTS 2000 MHz.

### 5.6.3. Oddziaływanie na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.

W ciele człowieka występują naturalne prądy elektryczne, których kształt i poziom można wyznaczyć za pomocą badań EKG i EEG, wykorzystujących funkcje bioelektryczne serca i mózgu, natomiast wzbudzone przez promieniowanie prądy elektryczne mogą być źródłem znaczącego promieniowania wtórnego. Wartość dodatkowych prądów elektrycznych powstających w organizmie zależy od poziomu i częstotliwości oddziaływującego pola elektromagnetycznego. Przy długotrwałym oddziaływaniu pól elektromagnetycznych o zbyt dużych poziomach, prądy dodatkowe mogą spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu organizmu, m.in. układu nerwowego i układu krążenia, a w dalszej kolejności zmniejszenie odporności organizmu. Przy wysokich częstotliwościach i natężeniach może powstać tzw. efekt termiczny, który objawia się podwyższeniem ciepłoty tkanek, a które to z kolei zjawisko może doprowadzić do zaburzeń w reakcjach biochemicznych występujących w poszczególnych komórkach. Opisany wpływ na organizmy żywe może wystąpić jedynie w przypadku kilkunastokrotnego przekroczenia dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego i długotrwałej ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. W celu uniknięcia takich zjawisk i ewentualnych negatywnych skutków zdrowotnych, konieczna jest ochrona człowieka przed polami elektromagnetycznymi poprzez całkowite wyeliminowanie możliwości występowania wymienionych szkodliwych oddziaływań w miejscach przebywania i zamieszkania. Podstawowe sposoby ograniczania ekspozycji to ekranowanie źródeł pól (lokalizujące) i miejsc przebywania ludzi (osłaniające), zwiększenie odległości miejsc przebywania ludzi od źródeł pól, skrócenie czasu ekspozycji ludzi. W przypadku stacji radiowo-nadawczych, w tym i stacji bazowych telefonii komórkowej, separacja sprowadza się głównie do takiego usytuowania anten nadawczych stacji, aby dla danych parametrów nadawania, pola ewentualnie docierające do miejsc przebywania ludzi, były całkowicie bezpieczne dla ich zdrowia.

## 5.7. Poważne awarie oraz bezpieczeństwo biologiczne i chemiczne na terenie gminy Biłgoraj.

Obowiązkiem Państwa jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom w razie poważnych awarii wywołanych wypadkami, awariami technicznymi i katastrofami. Pod pojęciem poważna awaria należy rozumieć zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Rodzaj potencjalnych zagrożeń jest podstawowym kryterium opracowania klasyfikacji materiałów niebezpiecznych, która obejmuje: materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały ciekłe zapalne, materiały stałe zapalne, materiały samozapalne, materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne, materiały utleniające, nadtlenki organiczne, materiały trujące, materiały zakaźne, materiały promieniotwórcze, materiały żrące oraz różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Podstawowym zadaniem jest utworzenie warunków mających na celu zapobieganie zdarzeniom mogącym spowodować awarie oraz ograniczenie ich skutków dla ludzi i środowiska.

Najczęstsze przypadki dotyczą awaryjnych wycieków ropopochodnych w wyniku wypadków lub kolizji drogowych, gazu propan-butan z uszkodzonych ciśnieniowych zbiorników stacjonarnych i rurociągu. Po wycieku produkty naftowe przechodzą do warstwy wodonośnej, ulegając po części adsorpcji na materiale skalnym, glebie, a po części zaś infiltrując aż do osiągnięcia zwierciadła wody podziemnej lub wody gruntowej.

Intensywność przewozów materiałów niebezpiecznych, zwłaszcza transportem drogowym ciągle wzrasta. Transportem drogowym (w Polsce) przewożone jest rocznie około 100 mln ton materiałów niebezpiecznych, a transportem kolejowym około 16 mln ton materiałów niebezpiecznych, z tego w ruchu międzynarodowym 4,8 mln ton (30%), w tym tranzyt – około 0,5 mln ton. W przewozach drogowych, jak i kolejowych omawianych materiałów dominują (70%) paliwa płynne, przewożone cysternami. W dalszej kolejności są: kwasy i wodorotlenki (10%) oraz gazy skroplone – propan-butan, chlor, amoniak. Czynności związane z transportem materiałów niebezpiecznych obejmują zarówno przewóz, jak i załadunek, wyładunek, przeładunek oraz składowanie substancji o charakterze toksycznym, wybuchowym, zapalnym i promieniotwórczym.

Na terenie gminy Biłgoraj brak jest zakładów stanowiących potencjalne źródło nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska.

## 5.8. Gospodarka odpadami.

Na terenie gminy Biłgoraj odpady są unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne w Korczowie.

Na terenie Gminy prowadzona jest zbiórka odpadów komunalnych. Selektywna zbiórka odpadów została wprowadzona w drugiej połowie 2004 r. Najczęściej segregowanymi odpadami są: szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, w tym pety, makulatura, oraz puszki metalowe.

Odpady deponowane są w dwóch kwaterach. Kwatera I wypełniona jest w około 90%. Kwatera II jest uszczelniona geomembraną grubości 2 mm, posiada także drenaż odcieków i rowy odciekowe. Kwatera II wypełniona jest w około 10%.

Na składowisku w Korczowie deponowane są również odpady z: miasta i gminy Zwierzyniec, miasta i gminy Goraj oraz gminy Księżpol, Tereszpol i Tarnogród.

Składowisko odpadów komunalnych w Korczowie leży poza GZWP nr 428 „Dolina Kopalna Biłgoraj - Lubaczów” i ma uregulowany stan prawny.

Gospodarka odpadami jest tematem równoległego opracowania. W Planie Gospodarki Odpadami zawarte są szczegółowe dane dotyczące zasady gospodarki odpadami: w perspektywie krótkoterminowej obejmującej okres 4 lat, od 2008 do 2011 r. włącznie, oraz długoterminowej, do 2020 r. włącznie.

# 6.	Realizacja poszczególnych zadań przeznaczonych do realizacji w okresie obejmującym lata 2004-2007 zawartych w programie ochrony środowiska dla gminy Biłgoraj

## 6.1.Ochrona wód.

W zakresie ochrony środowiska głównym priorytetem dla gminy Biłgoraj jest ochrona wód podziemnych GZWP – nr 428 „Dolina Kopalna Biłgoraj - Lubaczów” oraz zlewni rzek Biała i Czarna Łada z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Główne wyznaczone cele to: poprawa jakości wód powierzchniowych i poprawa standardów zaopatrzenia w wodę.

### 6.1.1. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej.

Jako główny kierunek działań wyznaczono zapewnienie dostępu ludności do wód o odpowiednich standardach jakości przeznaczonych do spożycia i celów użytkowych.

Zadanie częściowo zostało zrealizowane. Rozbudowana została sieć wodociągowa w miejscowościach: Wola Duża, Wola Mała i Dereźnia Zagrody.

Na lata 2009 – 2010 zaplanowano budowę sieci wodociągowej długości około 1,5 km, obejmującej miejscowości Wola – Teodorówka oraz spięcie Sól - Bidaczów. Szacunkowy koszt inwestycji wynosił będzie około 120 tys. zł.

W dalszym ciągu konieczna jest modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Sól, Kolonia Sól, Bukowa, Korytków Mały i Rapy Dylańskie. Są to miejscowości, w których występują niedobory wody.

Na terenie gminy Biłgoraj jedynie mieszkańcy miejscowości Rapy Dylańskie nie mają możliwości korzystania z sieci wodociągowej. Jej budowa planowana jest po 2012 roku.

### 6.1.2. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

Zadanie częściowo zostało zrealizowane. W omawianym czasokresie wykonano sieć kanalizacyjną obejmującą miejscowości Korczów i Okrągłe. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 12 990 mb. Odbiornikiem ścieków jest komunalna oczyszczalnia w Biłgoraju.

Realizacja pozostałych planowanych zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekami została przesunięta w czasie. Nie jest również jednoznacznie określony zakres planowanych prac. W roku 2008 rozpoczęto realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Soli i Kolonii Sól. Miejscowości te zostaną podłączone do komunalnej oczyszczalni w Biłgoraju. Ścieki z miejscowości Dereźnia Majdańska, Dereźnia Solska, Dereźnia Zagrody oraz Dąbrowica przekazywane będą do komunalnej oczyszczalni w Biłgoraju.

W przypadku przyjęcia takiego wariantu oczyszczalnia w Biłgoraju przyjmować będzie również ścieki z miejscowości: Wola Dereźniańska, Bidaczów Nowy, Bidaczów Stary, Ruda Solska i Ruda Zagrody.

Planowana była również budowa nowych oczyszczalni w miejscowościach: Ciosmy i Bukowa.

Przybliżony zakres prac związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej oraz orientacyjny czas realizacji przedstawiono w tab. 10.

### 6.1.3. Poprawa jakości wód powierzchniowych

Jednym z zadań wyznaczonych w zakresie ochrony wód była poprawa jakości wód powierzchniowych. Trudno jest jednoznacznie określić czy zadanie zostało zrealizowane. Do 2004 roku stan czystości rzek oceniano w 3 klasach czystości (wody przekraczające parametry 3 klasy traktowano jako wody pozaklasowe). Od roku 2004 zmieniono klasyfikację do prezentowania stanu wód. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284) wprowadza 5 klas czystości. Klasyfikacja do prezentowania stanu wód przedstawia się następująco:

- klasa I	wody bardzo dobrej jakości,

- klasa II	wody dobrej jakości,

- klasa III	wody zadawalającej jakości,

- klasa IV	wody niezadawalającej jakości,

- klasa V	wody złej jakości.

W roku 2004 wody prowadzone przez rzeki gminy Biłgoraj zaliczone zostały do wód pozaklasowych. Stosując obowiązującą obecnie klasyfikację wody monitorowanych rzek zaliczono do IV klasy (wody niezadawlającej jakości). Generalnie należy stwierdzić, że rzeki gminy Biłgoraj prowadzą wody niskiej jakości. Należy zaznaczyć, że źródła zanieczyszczeń wód tych rzek zlokalizowane są także poza granicami Gminy. Do rzeki Czarna Łada zanieczyszczenia odprowadza m.in. komunalna oczyszczalnia ścieków w Biłgoraju.

### 6.1.4. Budowa zbiorników retencyjnych

Na terenie gminy Biłgoraj planowano budowę dwóch zbiorników retencyjnych na rzekach Czarna Łada i Łada. Zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane.

Budowa zbiorników retencyjnych:

-	na rzece Czarna Łada od granic miasta Biłgoraj w kierunku Brodzików, o powierzchni około 180 ha,

-	na rzece Łada w okolicy Bidaczowa Nowego, o powierzchni około 100 ha.

planowana jest po roku 2012. Zbiorniki wykorzystywane będą również do celów rekreacyjnych.

## 6.2. Ochrona powietrza atmosferycznego

Głównym wyznaczonym celem w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego była zamiana nośników energii na bardziej ekologiczne. Gmina jest wyposażona w sieć gazową o długości 36 km. Planowana jest dalsza rozbudowa sieci gazowej. Należy jednak przypuszczać, że ze względów ekonomicznych źródłem ciepła w przeważającej części będzie nadal węgiel kamienny.

W gminie Biłgoraj znajdują się kotłownie węglowe zaopatrujące w ciepło szkoły Woli Dreźniańskiej i Smólsku Dużym. Planowana była modernizacja tych obiektów (przebudowa kotłowni na olejowe). Zadanie nie zostało zrealizowane. W roku 2011 planowana jest przebudowa kotłowni węglowej w Smólsku Dużym na kotłownię gazową.

Na terenie gminy Biłgoraj istnieją warunki do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Rolniczy charakter Gminy stwarza szczególne możliwości do produkcji biopaliw np. wierzby szybko rosnącej lub do wykorzystywania paliw obecnie produkowanych na terenie Gminy np. słomy. W omawianym czasokresie na terenie Gminy nie powstały plantacje energetyczne.

## 6.3. Ochrona gleb i powierzchni terenu.

Głównym celem wyznaczonym w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi jest upowszechnienie zasad ochrony gleb wynikających z „Kodeksu dobrych praktyk rolniczych” oraz potrzeb rozwoju rolnictwa ekologicznego. Zadanie jest realizowane poprzez rozwieszenie plakatów oraz propagowane na zebraniach wiejskich.

Od maja 2004 r. certyfikaty przyznawane polskim produktom ekologicznym spełniają normy unijne - przekształcanie gospodarstw konwencjonalnych trwa dwa-trzy lata i wiąże się z przyznaniem specjalnych ekodotacji.

W miejscowości Smólsko Duże znajduje się gospodarstwo ekologiczne posiadające certyfikat. Trwa przekształcanie dwóch następnych gospodarstw znajdujących się w Kajetanówce i Smólsku Małym – certyfikat uzyskają w roku 2009.

### 6.3.1. Zasoby surowców mineralnych

W celu ochrony zasobów mineralnych w aktualizowanym POŚ wyznaczono konieczność uregulowania sytuacji prawnej związanej z eksploatacją piasków. Wskazano również na konieczność przeprowadzenia prac rekultywacyjnych w obrębie terenów poeksploatacyjnych, w których wydobycie prowadzone było „na dziko”. Zadanie nie zostało zrealizowane.

W gminie Biłgoraj udokumentowanych jest 10 złóż. Eksploatowane są dwa złoża, wydobycie prowadzone jest w oparciu o koncesję. Pięć złoża pozostaje niezagospodarowanych, przed przystąpieniem do ich eksploatacji konieczne będzie uzyskanie koncesji na wydobycie.

W omawianym czasokresie udokumentowano nowe złoże kruszywa naturalnego – „Bidaczów Stary”. Właściciel uzyskał koncesję na wydobycie kruszywa. Przewidziany termin rozpoczęcia eksploatacji - III kwartał 2008 r.

W roku 2007 wybilansowane zostały złoża „Nadrzecze” i „Ruda Solska”. Zasoby zostały rozliczone, złoża usunięto z „Bilansu   ”. Złoża są zrekultywowane.

W omawianym czasokresie zaniechano wydobycia ze złóż: „Wolaniny”, „Rapy Dylańskie”, „Dyle – dz. 285/2, 286” i „Żelebsko”. Dla złoża „Żelebsko” sporządzono dodatek rozliczający zasoby – w złożu pozostało 1 405 Mg kopaliny (kat. B).

W aktualizowanym POŚ wskazuje się również na konieczność podjęcie badań gleb w przypadku wystąpienia lokalnego skażenia gleb (np. w wyniku poważnej awarii) i wszczęcie działań rekultywacyjnych. W okresie 2004 – 2007 na terenie Gminy nie wystąpiło skażenie gruntów i nie było konieczności podejmowania działań w tym kierunku.

## 6.4. Lasy

Dla gminy Biłgoraj opracowany został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Biłgoraj teren ów leśnych i zalesień. Został on przyjęty Uchwałą Nr XXIX/196/05 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 6 września 2005 r. W wymienionym opracowaniu wskazano działki, które mogą być przeznaczone pod zalesienie.

Na terenie gminy Biłgoraj w roku 2004 zalesiono 37,1 ha, w roku 2005 – 22,84 ha, w roku 2006 – 16,69 ha, a w roku 2007 – 5,34 ha..

## 6.5. Hałas

W aktualizowanym POS jako główne zadanie w zakresie ochrony przed hałasem wskazano ograniczenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu gwarantowanego prawem. Głównymi działaniami, które należy podjąć w tym kierunku to przede wszystkim: poprawa stanu dróg, ewentualna budowa ekranów akustycznych i izolacja budynków (wymiana okien na dźwiękoszczelne).

Obszary najbardziej zagrożone hałasem to tereny położone w sąsiedztwie głównych tras komunikacyjnych.. W nowo tworzonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględniane są wymagania z zakresu ochrony środowiska, w tym dotyczące hałasu (np. różnicowanie stref) i oddziaływania pól elektromagnetycznych.

Przebieg realizacji planowanych prac remontowych i inwestycyjnych na drogach gminy Biłgoraj przedstawiono w tab. 7 i 8.

## 6.6. Pola elektromagnetyczne

Głównymi emitorami pól elektromagnetycznych na terenie Gminy są stacje telefonii komórkowej, znajdujące się w miejscowościach Sól, Wola i Hedwiżyn oraz linia WN 110 kV.

Obiektem powstałym po 2004 jest maszt w Soli. Na terenie gminy Biłgoraj nie prowadzono pomiarów natężenia promieniowania elektromagnetycznego w środowisku. W roku 2007 monitoringiem objęto stację telefonii komórkowej znajdującej się w Biłgoraju przy ul. Krzeszowskiej. Zmierzone wartości natężenia PEM utrzymują się na niskim poziomie - 3% dopuszczalnej wartości.

Na terenie Gminy nie planuje się rozbudowy sieci telefonii komórkowej.

Tab. nr 7. Przebieg realizacji planowanych prac remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych.

| l.p. | Nr ciągu drogoweg oraz nazwa drogi | Lokalizacja zadania i obmiar robót | Rodzaj robót | Koszt zadania w zł PLN brutto | Przygotowanie inwestycji | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kol. Sól k/Iwańczyka | odcinek drogi gminnej dł.842 mb | pełny zakres prac | 450 000,0 | dokumentacja i pozwolenie na budowę | wykonano pełny zakres prac |
| 2 | ul. Projektowana w os. Dereźnia Zagrody | droga gminna osiedlowa długości 254 m na osiedlu Dereźnia Zagrody | pełny zakres prac | 200 000,0 | dokumentacja i pozwolenie na budowę | nie wykonano, złożono wniosek do ZPORR brak dofinansowania uniemożliwił realizacje |
| 3 | ul. Projektowana w os. Korytków Duży | droga gminna osiedlowa planowana długość 375,75 m-wykonano łącznie 195 mb | pełny zakres prac | 310 000,0 | dokumentacja pozwolenie na budowę | wykonano ze środków budżetowych I i II etap koszt 120 944,36 |
| 4 | 109236 L Podlesie | droga gminna dojazdowa długości 474 m w miejscowości Podlesie | pełny zakres prac | 220 000,0 | dokumentacja i pozwolenie na budowę | nie wykonano |
| 5 | 109228 L Podlesie | droga gminna lokalna długości 1 681,35 m w miejsc. Podlesie; realizacja zadania połączy istniejące wykonane odcinki dróg gminnych. | pełny zakres prac | 600 000,0 | dokumentacja | częściowo wykonano opracowano dokumentację w roku 2008 wykonano 300 m |
| 6 | za remizą OSP w Soli | odcinek drogi gminnej dojazdowej długości 208,5 m | nawierzchnia bitumiczna grub. 5 cm | 59 980,46 | dokumentacja i zgłoszenie | wykonano pełny zakres prac |
| 7 | Ruda Solska - Budziarze | odcinek drogi gminnej lokalnej długości 942,15 m; od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy gminy | nawierzchnia bitumiczna grub. 2x4 cm | 412 500,0 | dokumentacja i zgłoszenie | I etap długość 445 m rozstrzygnięto przetarg, koszt 307 873,16 |
| 8 | 109224 L Nadrzecze – Majdan Gromadzki | odcinek drogi gminnej lokalnej długości 939,06 m | pełny zakres prac | 895 842,02 | dokumentacja i pozwolenie na budowę | rozstrzygnięto przetarg koszt 744 728,11 |
| 9 | 109227 L Okrągłe - Dereźnia | odcinek drogi gminnej lokalnej długości 850 m – poprawienie przejezdności poprzez wykonanie podbudowy pomocniczej | utwardzenie żużlem lub materiałami kamiennymi | 35 000,0 | brak | wykonano w ramach utrzymania dróg gminnych |
| 10 | II linia zabudowy Brodziaki | odcinek drogi gminnej dojazdowej długości 253,53 m | wzmocnienie podbudowy, nawierzchnia bitumiczna grub. 5 cm | 120 396,99 | dokumentacja pozwolenie na budowę | wykonano ze środków Gminy i TFOGR |
| 11 | Gromada | odcinek drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 835 do granic Leśnictwa Zagumnie, długość około 700 m | przebudowa drogi | 374 216,83 |  | wykonano w 2008 r. przy współudziale Gmina, TFOGR, Nadleśnictwo, Firmy |
| 12 | Edwardów - Biłgoraj, Rożnianka - Stawy | droga gminna 109226 L, długość 3 km | budowa drogi | 1 800 000,0 | dokumentacja | nie wykonano sporządzono dokumentację, brak pozwolenia na budowę |
| 13 | Kolonia Sól | droga gminna, odcinek od ul. Granicznej do powiatowej nr 2924 L, długość 1,1 km | budowa drogi | 411 103,83 |  | wykonano w 2009 r. przy współudziale Gmina, Urząd Marszałkowski |
| 14 | Wola Duża | droga gminna, długość około 3 km | przebudowa drogi | 2 000 000,0 | wykonano I i II etap, łączna długość 1 680 m | wykonano częściowo koszt wykonanych prac 491 586,16 przy współudziale Urząd Marszałkowski, TFOGR, Gmina |

Tab. nr 8. Program prac remontowych i inwestycyjnych przewidzianych do wspólnej realizacji przez gminę Biłgoraj, powiat biłgorajski i województwo lubelskie

| l.p. | Nr ciągu drogowego oraz nazwa drogi | Lokalizacja zadania i obmiar robót | Rodzaj robót | Koszt zadania w zł PLN brutto | Przygotowanie inwestycji | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2928 L Sól – Majdan Nowy | kontynuacja w kierunku Majdanu Starego (do granicy gminy Biłgoraj) 1 500 m x 5,5 m = 8 250 m2 |  | 272 250,0 |  | wykonano |
| 2 | 2930 L Sól – Dereźnia – Majdan Nowy | od zakończenia chodnika w Dereźni Zagrody aż do mostu na rzece Czarna Łada 750 m x 5,5 m = 1 125, 0 m2 | budowa chodnika | 135 000,0 |  | wykonano w 2006 r. |
| 3 | 858 Zarzecze – Biłgoraj, Szczebrzeszyn | przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku od km 53+539,50 do km 53+658,40 z wykonaniem azylu na przejściu dla pieszych w km 53+587,00 oraz chodnik po lewej stronie na długości zabudowy wsi Hedwiżyn –o długości około 2 000 m | opracowanie map oraz dokumentacji budowlanej | 25 000,0 |  | wykonano w 2008 r. |
| 4 | 2916 L Gromada - Biłgoraj | od mostu na rzece Biała Łada do początku odcinka wykonanego 1 500 m x 5,5m = 8 250 m2 |  | 272 250,0 |  | nie wykonano |
| 5 | 2917 L Cyncynopol - Biłgoraj | odcinek długości 400 m w miejscowości Rapy Dylańskie 400 m x 5,5 = 2 200 m2 | nawierzchnia bitumiczna grub. 5 cm | 110 000,0 |  | nie wykonano |
| 6 | ulica bez nazwy | od skrzyżowania z drogą 835 na Lublin przy wiadukcie na ul.Lubelskiej do Zagumnia 1 650 m x 5,5 m = 8 580,0 m2 |  | 283 140,0 |  | nie wykonano |
| 7 | 2927 L Dąbrowica – Zagrody Dąbrowickie | odcinek długości 920 m ronda do rozwidlenia długości 920 m; szerokości 5,5 m | budowa drogi | 800 000,0 |  | częściowo wykonano, I i II etap-około 300 m lata 2007 - 2008 |
| 8 | 2921 L Smólsko - Tereszpol | od skrzyżowania z drogą główną w Smólsku Małym w kierunku na Brodziaki 1 000 m x 5,5 m = 5 5000,0 m2 |  | 181 500,0 |  | nie wykonano |
| 9 | 2926 L Huta Krzeszowska - Biłgoraj | odcinek w lesie w obrębie wsi Ciosmy 5 000 m x 5,5 m = 27 500 m2 |  | 907 500,0 |  | nie wykonano |
| 10 | 2946 L Gromada - Biłgoraj | na długości zabudowy wsi Gromada – chodnik o długości 2 100 mb |  |  |  | wykonano przy współudziale PLMN na Drogach w 2008 r. nie wykonano ścieżki rowerowej |
| 11 | 2925 L Korytków Duży - Bukowa | Andrzejówka na wysokości „Siedmiu chałup” 2 000mx5,5m=11 000,0m2 |  |  |  | częściowo wykonano 1 000 m w latach 2007 i 2008 |
| 12 | 2929 L Dereźnia - Budziarze | odcinek między Dereźnią i Wolą Dereźniańską 3 000 mx 5,5 m=16 500,0 m2 |  | 544 500,0 |  | nie wykonano |
| 13 | 2917 L Cyncynopol - Biłgoraj | odcinek na długości zabudowy wsi Cyncynopol, długość 300 m |  | 250 000,0 | dokumentacja | nie wykonano opracowano dokumentację |
| 14 | Gromada | odcinek drogi gminnej od drogi wojewódzkiejnr 835 do granic Lesnictwa Zagumnie, długość około 700 m | przebudowa drogi | 374 216,83 |  | wykonano w 2008 r. przy współudziale Gmina, TFOGR, Nadleśnictwo, Firmy |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

Tab. nr 9 Przebieg realizacji prac remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych w latach 2004 – 2008

| l.p. | Nr ciągu drogowego oraz nazwa drogi | Lokalizacja zadania i obmiar robót | Rodzaj robót | Koszt zadania w zł PLN brutto | Nakłady poniesione przez Powiat | Nakłady poniesione przez Gminę | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 |
| 1 | Cyncynopol - Biłgoraj | droga powiatowa nr 1917 L w km 3+500 do km 3+920, długość 420 mb | przebudowa drogi | 119 171,06 | 57 202,11 | 61 986,95 |  |
| 2 | Gromada – Biłgoraj, | droga powiatowa nr 1916 L w km 1+629 do km 2+079, długość 450 mb | budowa drogi | 105 389,70 | 50 407,89 | 54 981,81 |  |
| 3 | Biłgoraj ul. Batorego - Banachy | droga powiatowa nr 1927 L w km 2+592 do km 3+729, długość 1,137 km | projekt budowy drogi | 7 930,00 | 7 930,00 |  |  |
| 4 | Biłgoraj – Smólsko Duze | droga powiatowa nr 1923 L w km 3+550 do km 4+650, długość 1,1 km | projekt odbudowy drogi | 9 381,00 | 9 381,00 |  |  |
| 5 | ciąg drogowy Tereszpol - Smólsko | remont mostu przez rzekę Ratwica w ciągu drogowym Nr 2921 L | budowa drogi | 40 701,54 | 40 701,54 |  |  |
| 6 | Bidaczów Stary – Luchów G. | droga powiatowa nr 1936 L w km 0+000 do km 3+152, długość 3,152 km | projekt budowy drogi | 12 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 |  |
| 7 | Janów Lubelski - Biłgoraj | droga powiatowa nr 1821 L | projekt budowy dróg | 17 004,00 |  | 17 004,00 |  |
|  | Dąbrowica - Zagrody | droga powiatowa nr 1927 L |  |  |  |  |  |
| 8 | Bukowa - Ujście | droga powiatowa nr 2925 L | opracowanie dokumentacji budowlanej na poszerzenie drogi | 6 500,00 |  | 6 500,00 |  |
| 2005 |
| 1 | Huta Krzeszowska - Biłgoraj | droga powiatowa nr 2926 L w km 7+092 do km 8+092, długość 1 km | roboty remontowo – wzmacniejące | 143 972,35 | 88 367,78 | 88 367,78 | 49 848,48 |
| 2 | Huta Krzeszowska - Biłgoraj | droga powiatowa nr 2926 L w km 6+503 do km 7+092, długość 589 mb | roboty remontowo – wzmacniejące | 82 611,69 |  |  |  |
| 3 | Korytków Duży - Ujście | droga powiatowa nr 2925 L w km 2+673 do km 3+127, długość 454 mb | roboty remontowo – wzmacniejące | 78 294,95 | 39 147,47 | 39 147,47 |  |
| 4 | Sól – Majdan Nowy | droga powiatowa nr 2925 L w km 1+362 do km 2+071, długość 709 mb | roboty remontowo – wzmacniejące | 136 995,02 | 68 497,51 | 68 497,51 |  |
| 5 | Dereźnia Zagrody | budowa chodnika lewostronnego droga powiatowa nr 2930 L długość 604 m | budowa chodnika lewostronnego | 123 158,56 |  | 29 946,55 |  |
| 6 | Biłgoraj ul. Zacisze | droga powiatowa nr 2930 L | przebudowa drogi | 29 946,55 |  | 29 946,55 |  |
| 2006 |
| 1 | Biłgoraj - Smólsko | droga powiatowa nr 2923 L w km 5+390 do km 5+758 i km 6+163 do km 6+306 | likwidacja miejsc niebezpiecznych | 287 974,12 | 98 199,17 | 45 787,89 | 143 967,06 |
| 2 | Cyncynopol - Biłgoraj | droga powiatowa nr 2917 L długość około 300 m | opracowanie dokumentacji | 5 856,00 |  | 5 856,00 |  |
| 3 | Korytków Duży – Ujście „Siedem Chałup” | droga powiatowa nr 2925 L w km 2+173 do km 2+673, długość 500 m | roboty remontowo – wzmacniejące | 86 393,90 | 37 445,23 | 47 948,67 |  |
| 4 | Huta Krzeszowska – Biłgoraj w m. Ciosmy | droga powiatowa nr 2926 L w km 8+092 do km 8+654, długość 562 m | roboty remontowo – wzmacniejące | 94 672,61 | 41 513,94 | 53 168,67 |  |
| 5 | Biłgoraj – Banachy w m. Kolonia Sól | droga powiatowa nr 2924 L w km 4+032 do km 4+532, długość 500 m | roboty remontowo – wzmacniejące | 117 425,00 | 51 490,56 | 65 934,14 |  |
| 6 | Dereźnia - Budziarze | droga powiatowa nr 2929 L w km 0+000 do km 0+484, długość 484 m | roboty remontowo – wzmacniejące | 85 393,90 | 37 445, 22 | 47 948,68 |  |
| 7 | Biłgoraj ul. Zacisze | prace w km 0+000 do km 0+235, długość 235 m | remont drogi | 58 438,29 | 29 219,13 | 29 219,12 |  |
| 8 | Bidaczów Stary | droga powiatowa nr 2931 L | wydłużenie przepustu, odbudowa wlotu i wylotu | 7 764,69 | 7 764,69 |  |  |
| 9 | Bukowa | droga powiatowa nr 2925 L | ustawienie barier ochronnych | 5 498,87 | 5 498,87 |  |  |
| 10 | Dereźnia | remont mostu | remont i malowanie poręczy na moście | 2 978,98 | 2 978,98 |  |  |
| 11 | Smólsko | droga powiatowa nr 2923 L | utwardzenie poboczy w miejscowości Smólsko | 23 285,70 | 23 285,70 |  |  |
| 2007 |
| 1 | Biłgoraj – Banachy | droga powiatowa nr 2924 L w km 4+532 do km 4+932, w m. Kolonia Sól | roboty remontowo – wzmacniejące | 82 533,00 | 27 896,15 | 54 636, 85 |  |
| 2 | Sól – Majdan Nowy | droga powiatowa nr 2928 L w km 2+071 do km 2+241 w m. Wola Dereźniańaska | roboty remontowo – wzmacniejące | 31 939,60 | 10 795,59 | 21 144,01 |  |
| 3 | Gromada - Biłgoraj | droga powiatowa nr 2916 L w km 1+394 do km 1+529 w m. Gromada | roboty remontowo – wzmacniejące | 48 512,08 | 16 397,08 | 32 115,00 |  |
| 4 | Zagrody - Dąbrowica | droga powiatowa nr 2927 L w km 1+245 do km 1+385 | przebudowa drogi | 74 859,97 | 25 302,57 | 49 557,30 |  |
| 5 | Janów – Biłgoraj w m. Andrzejówka | droga powiatowa nr 2821 L w km 17+837 do km 18+037 | przebudowa drogi | 61 958,48 | 20 941,29 | 41 015,19 |  |
| 6 | Korytków Dolny – Ujście w m. „Siedem Chałup” | droga powiatowa nr 2925 L w km 3+127 do km 3+387 | roboty remontowo – wzmacniejące | 48 599,92 | 16 426,77 | 32 173,15 |  |
| 7 | Huta Krzeszowska – Biłgoraj (Ciosmy w lesie) | droga powiatowa nr 2926 L w km 12+347 do km 12+987 | przebudowa drogi | 181 470,51 | 60 996,79 | 59 478,93 | 60 995,79 |
| 8 | Dereźnia -Budziarze w m. Ruda Solska | droga powiatowa nr 2929 L w km 3+550 do km 4+650 | roboty remontowo – wzmacniejące | 66 870,15 | 27 827,52 | 39 042,63 |  |
| 9 | Biłgoraj - Smólsko | droga powiatowa nr 2923 L w km 4+609 do km 4+829 | odbudowa drogi | 27 859,00 |  | 27 859,00 |  |
| 10 | Biłgoraj – Banachy w m. Dąbrowica | droga powiatowa nr 2924 L | remont przepustu | 24 590,53 | 24 590,53 |  |  |
| 11 | Gromada | droga powiatowa nr 2924 L | odwodnienie drogi | 6 585,02 | 6 585,02 |  |  |
| 12 | Ciosmy | droga powiatowa nr 2926 L | roboty odwodnieniowe | 21 998,83 | 21 998,83 |  |  |
| 13 | Gromada – Biłgoraj w m. Gromada | w ciągu drogi powiatowej nr 2916 L | budowa chodnika | 627 652,22 | 61 921,00 | 264 078,00 | 291 754,00 |
| 14 | Dereźnia - Zagrody | w ciągu drogi powiatowej nr 2930 L w km 4+537 do km 5+273 | budowa chodnika prawostronnego (projekt) | 15 000,00 | 1 500 | 13 500 |  |
| 2008 |
| 1 | Gromada – Biłgoraj w m. Biłgoraj | droga powiatowa nr 2916 L | roboty odwodnieniowe | 64 798,32 | 34 798,32 | 30 000,00 |  |
| 2 | Zagrody - Dąbrowica | droga powiatowa nr 2927 L | przebudowa drogi | 66 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |  |
| 3 | Janów – Biłgoraj w m. Andrzejówka | droga powiatowa nr 2921 L w km 17+524 do km 17+837 | roboty remontowo – wzmacniejące | 53 980,37 | 26 990,19 | 26 990,18 |  |
| 4 | Sól – Majdan Nowy w m. Wola Dereźniańska | droga powiatowa nr 2928 L w km 2+241 do km 2+570 | roboty remontowo – wzmacniejące | 59 856,00 | 29 928,00 | 29 928,00 |  |
| 5 | Korytków Duży – Ujście w m. Korytków | droga powiatowa nr 2925 L w km 1+881 do km 2+173, w km 5+965 do km 6+017, w km 6+224 do km 6+240 | roboty remontowo – wzmacniejące | 59 997,16 | 29 998,58 | 29 998,58 |  |
| 6 | Huta Krzeszowska - Biłgoraj | droga powiatowa nr 2926 L w km 11+878 do km 12+347 | roboty remontowo – wzmacniejące | 122 909,72 | 61 454,86 | 61 464,86 |  |
| 7 | Gromada – Biłgoraj w m. Gromada | droga powiatowa nr 2916 L | budowa chodnika | 479 528,78 | 9 787,78 | 177 987,00 |  |
| 8 | Dereźnia Zagrody | w ciągu drogi powiatowej nr 2930 L w km 4+537 do km 5+297 | budowa chodnika prawostronnego | 385 279,00 | 25 078,00 | 202 701,00 |  |
| 9 | Dereźnia | remont nawierzchni mostu na rzece Czarna Łada | remont nawierzchni mostu | 15 755,86 | 15 755,86 |  |  |
| 10 | Ciosmy | droga powiatowa nr 2926 L w km 6+410 | remont przepustu | 2 697,93 | 2 697,93 |  |  |
| 11 | Ciosmy | droga powiatowa nr 2926 L w km 8+400 | remont przepustu | 4 499,24 | 4 499,24 |  |  |
| 12 | Ruda Solska | droga powiatowa nr 2929 L w km 4+371 | remont przepustu | 13 901,85 | 13 901,85 |  |  |
| 13 | Korytków Duźy – Ujście w m. Bukowa | droga powiatowa nr 2925 L | roboty odwodnieniowe | 25 257,29 | 25 257,29 |  |  |
| 14 | Sól – Majdan Nowy w m. Wola Dereźniańska | droga powiatowa nr 2928 L | roboty remontowo – wzmacniejące | 100 000,00 | 50 000,000 | 50 000,000 |  |
| 15 | Biłgoraj Smólsko | droga powiatowa nr 2923 L | roboty remontowo – wzmacniejące | 210 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 |  |
| 16 | Janów – Biłgoraj w m. Andrzejówka | droga powiatowa nr 2921 L | przebudowa drogi | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 17 | Dąbrowica | droga powiatowa nr 2924 L i 2927 L w km 3+027 do km 4+405 I etap | budowa chodnika | 220 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 |  |
| 18 | Gromada | droga powiatowa nr 2916 L | roboty odwodnieniowe | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |

## 6.7. Ochrona przyrody

### 6.7.1. Natura 2000

W roku 2004, w którym sporządzano aktualizowany POS Rząd Polski przekazał Komisji Europejskiej koncepcję sieci obszarów siedliskowych Natura 2000, a w lipcu 2004 ukazało się rozporządzenie wyznaczające ostoje ptasie.

Na terenie gminy Biłgoraj proponowano utworzenie: SOO PLH 060018 Puszcza Solska oraz OSO PLB 060011 Puszcza Solska.

W omawianym czasokresie lista obszarów planowanych do objęcia ochroną w sieci Natura 2000 ulegała zmianom, podobnie jak granice obszarów wyznaczonych do ochrony w sieci Natura 2000.

Do chwili obecnej Rząd Polski ustanowił w drodze rozporządzenia 124 obszary specjalnej ochrony ptaków oraz wysłał do Komisji Europejskiej, celem akceptacji, 364 propozycje specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

Na liście obszarów specjalnej ochrony ptaków znajduje się PLB060008 Puszcza Solska, obejmujący północną i wschodnią część Gminy. Obszar utworzony został Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).

Obszar PLB060008 Puszcza Solska

Jest to rozległy kompleks leśny położony w strefie kontaktu Roztocza i Kotliny Sandomierskiej, przecięty licznymi dolinami rzecznymi. Przełamujące się przez Krawędź Roztocza rzeki tworzą systemy niewielkich wodospadów, zwanych szumami, o dużej atrakcyjności krajobrazowej. Dominują bory sosnowe: od boru suchego i świeżego poprzez wilgotny do bagiennego. Znaczna część drzewostanów to stosunkowo młode monokultury sosnowe. Bardzo liczne tereny bagienno - torfowiskowe w południowej i zachodniej części ostoi decydują o dużej wartości przyrodniczej tego obszaru. Ostoja obejmuje ponadto kompleks stawów rybnych w rejonie Rudy Różanieckiej.

Osobliwością w skali kraju jest południowo-zachodnia krawędź Roztocza. Jest to kilkukilometrowa strefa składająca się z krawędzi wewnętrznej, pasa obniżeń wysłanych piaskami, silnie zalesionych i podmokłych wzgórz zewnętrznych zbudowanych ze skał trzeciorzędowych, mających charakter ostańców. Jest to jedyny w Polsce, wyraźnie zaznaczony w rzeźbie terenu, fragment granicy geologicznej między fałdową Europą Zachodnią, a płytową Wschodnią.

Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej. Występuje co najmniej 30 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 13 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Występuje tu 135 gatunków lęgowych ptaków; jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych gadożera. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bocian czarny, gadożer (PCK), głuszec (PCK), orlik krzykliwy (PCK), puchacz (PCK), trzmielojad i lelek; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje bielik (PCK), cietrzew (PCK), żuraw, derkacz i zimorodek.

Bardzo ważna w skali regionu ostoja puszczańskiej fauny kręgowców, z licznymi zagrożonymi i rzadkimi gatunkami; jedyne znane w Polsce stanowisko pluskwiaka Nobis major (=Anaptus major).

Do obszaru PLB060008 Puszcza Solska włączona została północna i wschodnia część gminy Biłgoraj.

Na liście wysłanej do uzgodnień do Komisji Europejskiej znajduje się obszar PLH060034 Uroczyska Puszczy Solskiej. W zasięgu tego obszaru znajduje się Bagno Obary.

Obszar PLH060034 Uroczyska Puszczy Solskiej

Obszar obejmuje 3, najcenniejsze przyrodniczo fragmenty jednego z większych w Polsce kompleksów leśnych, zwanego Puszczą Solską. Są to: kompleks główny (Lasy Józefowskie i Dolina Tanwi) na południowym - wschodzie, Wielkie Bagno (w centrum kompleksu, na wschód od Biłgoraja) i Bagno Obary - położone w zachodniej części kompleksu.

Kompleks główny zajmuje północny fragment Równiny Biłgorajskiej, przyległy do południowej krawędzi wału Roztocza. Rzeki spływające z Roztocza na Równinę Biłgorajską tworzą tu system małych wodospadów, zwanych szumami, które nadają tym ciekom charakter górskich potoków. Dna dolin porastają olsy. Szczególnie malownicza jest dolina rzeki Tanwi. Na pokrytej borami sosnowymi i borami mieszanymi równinie, występują dobrze wykształcone zespoły wydm, a w wilgotnych zagłębieniach między nimi - bory bagienne, torfowiska wysokie i przejściowe oraz zabagnione obniżenia i pła mszarne. W południowo -wschodniej części tego fragmentu, znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego, zlokalizowane są 2 śródleśne zespoły stawów rybnych oraz malownicza śródleśna dolina Pauczy.

Pozostałe 2 fragmenty ostoi - Wielkie Bagno i Bagno Obary, to śródleśne obniżenia terenu, zajęte przez bory bagienne oraz torfowiska wysokie i przejściowe.

Jest to obszar ważny dla ochrony torfowisk wysokich oraz borów i lasów bagiennych. Ponad 60% obszaru zajmuje 13 zidentyfikowanych tu rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Ponadto, Puszcza Solska jest bardzo ważną w skali regionu ostoją puszczańskiej fauny kręgowców, z licznymi zagrożonymi i rzadkimi gatunkami m. in. wilka. Okresowo widywane są tu rysie. Ostoja torfowiskowych gatunków motyli. Znajduje się tu także jedno z nielicznych w kraju stanowisk motyli Cenonympha hero i Lopinga achine (załącznik IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Jedyne znane w Polsce stanowisko pluskwiaka Nobis major (=Anaptus major). Stwierdzono tu w sumie 6 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obszar jest fragmentem ostoi ptaków o randze europejskiej.

Na terenie gminy Biłgoraj do obszaru PLH060034 Uroczyska Puszczy Solskiej należy Bagno Obary.

Ochrona obszaru w ramach sieci NATURA 2000 nie wyklucza jego gospodarczego wykorzystania. Jednakże każdy plan lub przedsięwzięcie, które może w istotny sposób oddziaływać na obiekt wchodzący w skład sieci, musi podlegać ocenie oddziaływania jego skutków na ochronę obiektu. Zgoda na działania szkodzące obiektowi może być wyrażona wyłącznie w określonych przypadkach i pod warunkiem zrekompensowania szkód w innym miejscu (w celu zapewnienia spójności sieci).

Na podstawie wyników inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w latach 2006 i 2007 organizacje pozarządowe, wojewódzkie zespoły specjalistyczne we współpracy z Ministerstwem Środowiska, dokonały wyboru miejsc występowania siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków, które mogą być potencjalnie włączone do sieci Natura 2000 jako specjalne obszary ochrony siedlisk. Przekazanie listy obszarów do Komisji Europejskiej nastąpi w pierwszym kwartale 2009 r. Na liście umieszczony został obszar Obszar PLH060050 Dolina Dolnej Tanwi.

Obszar PLH060050 Dolina Dolnej Tanwi

Obszar obejmuje dolinę Tanwi, od miejsca gdzie wypływa z Puszczy Solskiej, aż do jej ujścia do Sanu. Dolina jest szeroka (kilkaset m - 1 km), a płaskie dno jest wyniesione około 2 m nad średnim poziomem rzeki. Dolina jest tylko częściowo odwadniana rowami, a rzeka tylko częściowo uregulowana. Dno doliny jest porozcinane przez liczne starorzecza, z których najdłuższe ma kilka kilometrów. Równinę zalewową budują utwory holoceńskie, aluwia, gliny i piaski rzeczne, a punktowo mady i torfy. Największy kompleks torfów jest w górnej części opisywanego odcinka doliny.

W obrębie obszaru Dolina Dolnej Tanwi znajduje się południowo – wschodni fragment Gminy.

Obszary występowania siedlisk przyrodniczych i gatunków „naturowych” powinny być brane pod uwagę w procedurze kwalifikacji i przygotowania raportu oddziaływania na środowisko w sposób podobny jak obszary już przekazane do KE. Jeśli ocena oddziaływania na środowisko wraz z działaniami minimalizującymi wpływ przedsięwzięcia na dany obszar nie wykaże znaczącego wpływu na siedliska i gatunki, dla których ten obszar zaprojektowano, nie ma przeszkód w realizacji przedsięwzięcia. W stosunku do tych obszarów, zgodnie z zapisami programów operacyjnych, nie można ubiegać się o środki finansowe na realizację przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na siedliska przyrodnicze i gatunki, dla których te obszary zaplanowano do czasu ich wyznaczenia.

### 6.7.2. Obszary chronione

Na terenie gminy Biłgoraj planowano utworzenie Biłgorajskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Tanwi. Zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane. Dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Tanwi wykonano już konieczną dokumentację i projekt czeka na zatwierdzenie. Natomiast dla Biłgorajskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie rozpoczęto jeszcze prac dokumentacyjnych.

Nie podjęto również działań w kierunku sporządzenia dokumentacji dla planowanych rezerwatów: Łotyszki, Zagumnie, Wola i Żurawiny. Termin wykonania prac dokumentacyjnych jest w obecnej chwili trudny do określenia.

### 6.7.3. Pomniki przyrody

W okresie 2004 – 2007 uległa zmianie liczba pomników przyrody. W wyniku wichury zniszczenie uległy 4 pomniki przyrody, które zostały usunięte z ewidencji. Są to rosnące na terenie miejscowości Bukowa: lipa drobnolistna (nr ewid. 12), wiąz szypułkowy (nr ewid. 34), lipa drobnolistna (nr ewid. 22) oraz buk pospolity rosnący w Hedwiżynie (nr ewid. 33).

W roku 2007 Uchwałą Rady Gminy Biłgoraj Nr XVI/91/07 z dnia 30 listopada 2007 ochroną pomnikową objęto dąb szypułkowy (Quercus robur). Dąb rośnie na łące poza zabudowaniami w północnej części wsi Ciosmy, na wysokości posesji 20. Jego obwód wynosi 685 cm, a wysokość 25 m.

## 6.8. Turystyka

W aktualizowanym Programie Ochrony Środowiska jako jeden z priorytetów dalszego rozwoju Gminy wskazano rozwój turystyki, a w szczególności agroturystyki. Na terenie Gminy zarejestrowane jest 6 gospodarstw agroturystycznych, w tym dwa powstałe w roku 2008.

Budowa nowych ścieżek pieszo – rowerowych na trasach Biłgoraj – Hedwiżyn, Biłgoraj – Gromada i Biłgoraj – Dąbrowica została przesunięta na późniejsze lata. Natomiast w roku 2007 utworzony został szlak żurawinowy prowadzący przez miejscowości: Biłgoraj – Ciosmy – Bukowa.

W roku 2009 planuje się budowę przystani kajakowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Nowym Bidaczowie. Całkowity koszt inwestycji wynosić będzie 800 tys. zł, z tego gmina pokrywa 120 tys., a RPO WL – 680 tys. zł.

Atrakcyjną ofertą rekreacyjną, powodującą rozwój ruchu turystycznego i aktywizację gospodarczą terenów położonych w pobliżu, będzie budowa zbiorników retencyjnych, które wykorzystywane będą również do celów rekreacyjnych. Termin realizacji tych inwestycji został wyznaczony po roku 2012.

# 7. Potrzeby inwestycyjne i organizacyjne służące racjonalnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz poprawie jakości powietrza.

Ochrona środowiska jest dziedziną, która łączy ze sobą wiele czynników związanych z życiem człowieka. Wpływ na stan środowiska naturalnego ma zarówno stopień rozwoju gospodarczego, stopień rozwoju, jakość infrastruktury technicznej zlokalizowanej na danym obszarze, jak i świadomość ekologiczna społeczeństwa.

Aby ograniczyć negatywny wpływ działalności człowieka na otaczające środowisko, należy podjąć działania mające na celu dostosowanie sposobu korzystania z jego poszczególnych elementów do panujących warunków. Największe zagrożenie stwarza brak odpowiedniej infrastruktury komunalnej przeznaczonej do realizacji tych zadań. Dlatego też najważniejszymi potrzebami związanymi z ochroną środowiska są budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a także sieci gazowej oraz zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych przez użytkowników indywidualnych.

Aby zapewnić zaspokojenie potrzeb w dziedzinie ochrony czystości wód, przewiduje się budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych. Koszty tych inwestycji są bardzo wysokie. Gmina ze środków własnych finansuje projekty, natomiast realizacja inwestycji wymaga współfinansowania przez fundusze strukturalne (25% - to środki własne gminy, FOŚ, dotacje, pożyczki, kredyty preferencyjne, a 75% - to fundusze europejskie).

Aktualnie trudno jest jednoznacznie określić zakres oraz czas realizacji planowanych prac, mających na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej. Na lata 2006 – 2008 zaplanowano budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Sól. W chwili obecnej trudno określić, czy Inwestycja to będzie realizowana. Jako alternatywa rozpatrywany jest możliwość podłączenia sieci kanalizacyjnej (obejmującej miejscowości Sól i Kolonia Sól) do komunalnej oczyszczalni w Biłgoraju. W przypadku rezygnacji z budowy oczyszczalni w miejscowości Sól, ścieki z miejscowości: Dereźnia Majdańska, Dereźnia Solska, Dereźnia Zagrody oraz Dąbrowica przekazywane będą do komunalnej oczyszczalni w Biłgoraju.

W przypadku przyjęcia takiego wariantu, oczyszczalnia w Biłgoraju przyjmować będzie również ścieki z miejscowości Wola Dereźniańska, Bidaczów Nowy, Bidaczów Stary, Ruda Solska i Ruda Zagrody.

O wybraniu odpowiedniego wariantu zadecydują względy ekonomiczne.

Planowana była również budowa nowych oczyszczalni w miejscowościach: Ciosmy, Bukowa i Andrzejówka. Obecnie rozważany jest wariant budowy w tych miejscowościach indywidualnych oczyszczalni ścieków.

Przybliżony zakres prac związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej oraz orientacyjny czas realizacji przedstawiono w tab. 9.

Tab. nr 10 Koncepcja budowy kanalizacji ścieków bytowo - gospodarczych

| L.p. | Miejscowość | Długość kanałów ściek. (mb) | Długość przyka – nalików (mb) | Koszt realizacji (tys. zł.) | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | projekt | budowa |  |  |
| 2 | Sól | 32 000 | 4 250 | 15 000 | do 2010 | 2 wariant rezygnacja z budowy oczyszczalni, podłączenie do oczyszczalni w Biłgoraju |
| 3 | Dereźnia Majdańska | 10 980 | 2 530 |  | 4 500 | po 2011 | 2 wariant podłączenie do oczyszczalni w Biłgoraju |
|  | Dereźnia Solska |  |  |  |  |  |  |
|  | Dereźnia Zagrody |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dąbrowica | 12 000 | 2 260 |  | 7 000 | po 2009 | 2 wariant podłączenie do oczyszczalni w Biłgoraju |
| 5 | Wola Dereźniańska | 19 440 | 3 330 |  | 8 200 | po 2012 | 2 wariant podłączenie do oczyszczalni w Biłgoraju |
|  | Bidaczów Nowy |  |  |  |  |  |  |
|  | Bidaczów Stary |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruda Solska |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruda Zagrody |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Spięcie kanalizacji Okrągłe- Dereźnia Podlesie | 5 940 | 340 |  | 2 500 | po 2012 | 2 wariant podłączenie do oczyszczalni w Biłgoraju |
| 7 | Gromada | 7 320 | 2 860 |  | 4 000 | po 2010 | podłączenie do oczyszczalni w Biłgoraju |
|  | Majdan Gromadzki |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Korytków Duży | 11 500 | 1 920 |  | 4 700 | po 2012 | podłączenie do oczyszczalni w Biłgoraju |
|  | Nadrzecze |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dyle | 50 sztuk | 250 | - | 650 | po 2012 | oczyszczalnie przydomowe |
|  | Ignatówka |  |  |  |  |  |  |
|  | Kajetanówka |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Siedem Chałup | 40 sztuk | 213 | - | 520 | po 2012 | oczyszczalnie przydomowe |
| 10 | Wola Duża | 8 040 | 430 | 33,26 | 2 600 | po 2012 | podłączenie do oczyszczalni w Biłgoraju |
|  | Wola Mała |  |  |  |  |  |  |
|  | Teodorówka |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Smólsko Duże | 5 760 | 1 340 | 65,40 | 2 500 | po 2012 | 1 wariant budowa oczyszczalni 2 wariant budowa oczyszczalni indywidualnych |
|  | Smólsko Małe |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Brodziaki, Edwardów | 25 sztuk | 150 | - | 300 | po 2012 | 1 wariant przyłączenie do oczyszczalni w Smólsku 2 wariant budowa oczyszczalni indywidualnych |
| 13 | Ciosmy | 6 960 | 1 650 | 56,66 | 2 800 | po 2012 | 1 wariant budowa oczyszczalni 2 wariant budowa oczyszczalni indywidualnych |
| 14 | Bukowa | 13 020 | 2 180 | 113,84 | 4 800 | po 2012 | 1 wariant budowa oczyszczalni 2. wariant budowa oczyszczalni indywidualnych oczyszczalni |
|  | Andrzejówka |  |  |  |  |  |  |

Dalsze prace związane z zaopatrzeniem ludności w wodę powinny objąć miejscowość Rapy Dylańskie (po 2012 roku).

Na terenie Gminy przy budynkach użyteczności publicznej pracują jeszcze kotłownie węglowe, głównie przy szkołach. W celu poprawy czystości powietrza atmosferycznego planuje się ich modernizację, tj. zamianę węgla na paliwo znacznie bardziej ekologiczne – gaz ziemny. Jest to obecnie jedno z lepszych paliw do spalania w kotłach, jednak jego zastosowanie wiąże się z budową sieci gazowej. Przez południowo-zachodni rejon gminy Biłgoraj przebiega gazociąg przesyłowy pozwalający w perspektywie podłączyć kolejne miejscowości gminy. Budowa sieci gazowej zgodnie z prawem energetycznym należy do kompetencji przedsiębiorstw zajmujących się dostawą gazu. Rola samorządu lokalnego w tym zakresie ograniczona się do wnioskowania do Karpackiej Spółki Gazowniczej o ujęcie do planów realizacyjnych zadań z obszaru gminy i pomocy w przygotowaniu formalno – prawnym inwestycji. W roku 2011 planowana jest przebudowa kotłowni węglowej w Smólsku Dużym na kotłownię gazową

Inwestycją korzystną nie tylko dla środowiska jest budowa zbiorników retencyjnych, które oprócz retencji wody, a tym samym poprawy bilansu wodnego gminy, pełnić będą funkcję rekreacyjną. Niewątpliwie zwiększy to atrakcyjność turystyczną tych terenów. Koszty inwestycji w tej chwili są trudne do określenia.

Bardzo ważnym zagadnieniem związanym z ochroną otaczającego nas środowiska jest poprawa stanu nawierzchni dróg biegnących przez teren gminy. Mają one duży wpływ na natężenie hałasu. W gminie Biłgoraj planowane są modernizacje lub rozbudowy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Kontynuowana będzie budowa drogi Ruda Solska – Budziarze, w roku 2008 wykonano I etap długości 445 m, pozostały odcinek wynosi około 1 km, oraz budowa drogi w Woli Dużej - wykonano I i II etap (1 680 m), realizacja pozostałego odcinka długości około 1 ,3 km planowana jest na rok 2009.

Program robót remontowych i inwestycyjnych w zakresie drogownictwa na lata 2009 – 2012 przedstawiono w tab. nr 11.

Tab. nr 11. Program prac remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych

| l.p. | Nr ciągu drogowego oraz nazwa drogi | Lokalizacja zadania i obmiar robót | Rodzaj robót | Koszt zadania w zł PLN brutto | Przygotowanie inwestycji | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edwardów – Biłgoraj, Roźnówka - Stawy | droga gminna nr 109226 L długości około 3 km | budowa drogi | 1 800 000,0 Gmina 300 000 1 500 000 RPO WL | opracowano dokumentację brak pozwolenia na budowę | 2009 - 2010 |
| 2 | Majdan Gromadzki - Nadrzecze | droga gminna nr 109224 L długości około 1,1 km | budowa drogi | 744 728,11 | opracowano dokumentację uzyskano pozwolenie na budowę | 2009 |
| 3 | Ruda Solska - Budziarze | droga gminna długości około 1,5 km | budowa drogi | 259 407,26 | I etap długości 445 m | 2009 |
| 4 | Dereźnia Podlesie | droga gminna nr 109228 L, ul. Spokojna, długość około 1,7 km | budowa drogi | 1 800 000 Gmina 270 000 1 530 000 RPO WL | opracowano dokumentację w 2008 r. wykonano 300 m | 2009 - 2010 |
| 5 | Dereźnia Solska - Okrągłe | droga gminna Nr 109227L długość około 1 km | Budowa drogi | 600 000 Gmina 90 000 510 000 RPO WL | brak dokumentacji i pozwolenia na budowę | 2009 |
| 6 | Wola Duża | droga gminna długość około 3 km | Przebudowa drogi | 2 000 000 Gmina 300 000 1 700 000 RPO WL | wykonano 1 680 m | 2009 - 2010 |

# 8. Możliwości wariantowego wykonania rozwiązań technicznych.

Konieczność realizacji zamierzonych celów wiąże się z podjęciem konkretnych decyzji, co do rodzaju przedsięwzięcia, sposobu jego realizacji, lokalizacji zamierzonej inwestycji, źródeł finansowania itp.

Aby zaplanowane inwestycje były zrealizowane zgodnie z potrzebami i uwarunkowaniami gminy należy wnikliwie zapoznać się z istniejącym stanem środowiska na jej terenie.

Planując działania związane z ochroną środowiska należy przewidzieć możliwość zastosowania wariantowych rozwiązań np. budowa przydomowych oczyszczalni na terenach o rozproszonej zabudowie, gdzie tradycyjna sieć kanalizacyjna nie jest uzasadniona ekonomicznie. Możliwość stosowania różnych wariantów rozwiązań technicznych istnieje również przy projektowaniu i modernizacji źródeł ciepła np. węgiel lub koks można zastąpić gazem lub olejem opałowym.

Na etapie planowania takich elementów jak sieć gazowa, można przyjąć różne warianty, zwłaszcza w odniesieniu do lokalizacji planowanej inwestycji.

# 9. Uzasadnienie proponowanych przedsięwzięć przed ich negatywnymi skutkami w aspekcie ochrony środowiska.

Racjonalne korzystanie z poszczególnych elementów środowiska polega głównie na minimalizacji negatywnych skutków działalności człowieka. Najważniejszymi potrzebami związanymi z ochroną środowiska jest: budowa: oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, nowoczesnych kotłowni opalanych paliwami o niskiej zawartości szkodliwych substancji chemicznych.

Prowadzenie prac budowlanych wymienionych inwestycji spowoduje wzrost emisji pyłów i gazów do atmosfery związany z pracą sprzętu ciężkiego. Powyższe źródła zanieczyszczeń związane są jedynie z okresem budowy. Nastąpi również przekształcenie powierzchni ziemi, związane ze zdejmowaniem górnej warstwy gleby. Na tym etapie może wystąpić awaria sprzętu, co z kolei może spowodować niekontrolowany wyciek substancji ropopochodnych do gleb i wód podziemnych.

Działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko inwestycji w fazie budowy powinny polegać na:

- stosowaniu maszyn budowlanych i montażowych wysokiej klasy i w dobrym stanie technicznym,

- planowaniu transportu materiałów do miejsca montażu w taki sposób, by nie spowodować uszkodzenia dróg, po których się on odbywa,

- unikaniu pracy na placu budowy wieloma hałaśliwymi silnikami jednocześnie,

- unikaniu rozlewów paliw podczas transportu,

- ograniczeniu emisji zanieczyszczeń pochodzących z silników spalinowych, przez racjonalizację zużycia paliw.

Najważniejsze zalecenia, mające na celu ograniczenie negatywnych skutków wymienionych inwestycji na środowisko w fazie eksploatacji to:

- wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych,

- tworzenie pasów zieleni izolacyjnej,

- przestrzeganie instrukcji ruchowych,

- przestrzeganie harmonogramu konserwacji i remontów,

- stosowanie się do wytycznych zawartych w instrukcjach dotyczących bezpieczeństwa pracy,

- w sytuacjach awaryjnych postępowanie zgodnie z procedurą opracowaną dla danej sytuacji,

- likwidowanie skutków skażenia środowiska spowodowanych awariami.

Aby zapobiegać awariom omawianych inwestycji, należy odpowiednio zaprojektować, dokładne wykonać i właściwie je eksploatować, w szczególności:

- przy projektowaniu instalacji dobierać rurociągi i armaturę posiadającą odpowiednie certyfikaty, wykonaną przez producentów z dobrymi referencjami w zakresie pewności działania aparatury i trwałości stosowanych materiałów,

- przy odbiorze inwestycji zapewnić właściwą kontrolę materiałów, podczas budowy zapewnić wysoką jakość wykonania oraz odpowiednie kryteria odbioru.

W przypadku powstawania nowych inwestycji na terenie gminy powinny być sporządzane raporty oddziaływania na środowisko, w których powyższe problemy zostaną dokładniej przedstawione.

# 10.	Zadania w zakresie ochrony środowiska w perspektywie krótko i długoterminowej

## 10.1.	Kierunki działań w perspektywie krótkoterminowej w latach 
2008 – 2012

### 10.1.1.	Gospodarka wodno – ściekowa

Największymi zagrożeniami dla wód są:

brak zorganizowanej gospodarki ściekowej (zbiorczych systemów kanalizacji),

zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa (niewłaściwie stosowane nawozy sztuczne i środki ochrony roślin),

zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych (np.: odchodów zwierzęcych, gnojówki i gnojowicy), mające negatywny wpływ na jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

Cele:

ochrona wód podziemnych i powierzchniowych,

poprawa jakości wód powierzchniowych,

wyznaczenie kierunków działań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.

Strategia działania:

realizacja zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

budowa i rozbudowa systemów odprowadzania ścieków komunalnych,

rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę,

wspieranie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie rozproszonej, gdzie kanalizacja zbiorcza jest ekonomicznie i technicznie nieuzasadniona,

wspieranie działań realizujących rozbudowę sieci kanalizacyjnych,

ograniczanie spływu zanieczyszczeń powierzchniowych z rolnictwa.

W celu zracjonalizowania gospodarki wodnej należy dążyć do zapewnienia możliwości oczyszczania zużytkowanej wody poprzez stworzenie niezbędnych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.

Aby zachować równowagę pomiędzy ilością produkowanych ścieków komunalnych, a ilością ścieków oczyszczanych należy dążyć do budowy i objęcia wszystkich budynków siecią kanalizacyjną. Równolegle z rozbudową kanalizacji należy likwidować nieszczelne szamba, które są źródłem bezpośredniego zanieczyszczenia wód podziemnych.

### 10.1.2.	Ochrona gleb

Gmina Biłgoraj posiada charakter rolniczy. Główne zadania gminy dotyczące ochrony gleb związane są z działalnością rolniczą.

Cele:

użytkowanie gleb zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz właściwe wykorzystanie ich naturalnego potencjału produkcyjnego,

wyłączanie do celów budowlanych terenów o niższych klasach bonitacyjnych.

Strategia działania:

wprowadzenie do rolnictwa zasad oraz sposobów produkcji propagowanych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej oraz zgodnych z ustawą o rolnictwie ekologicznym,

zwiększenie świadomości ekologicznej użytkowników gleb w zakresie racjonalnej eksploatacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nieodwracalność degradacji zasobów glebowych,

identyfikacja zagrożeń i w przypadku degradacji prowadzenie prac rekultywacyjnych,

Warunki sanitarne dla ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania oraz warunki położenia urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 Nr 137, poz. 984).

### 10.1.3.	Gospodarka odpadami

Cele:

zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,

ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.

Strategia działania:

zapobieganie powstawania odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła”,

wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u źródła,

inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk śmieci,

odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych,

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami znajdują się w opracowywanym równolegle Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Biłgoraj.

### 10.1.4.	Ochrona powietrza

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z tzw. „niskiej emisji”

Priorytetem w działaniach na rzecz poprawy stanu powietrza atmosferycznego powinna być:

zmiana nośników energii na bardziej ekologiczne, takie jak: gaz, olej opałowy, alternatywne źródła energii np.: energia słoneczna, energia biomasy (m.in. wykorzystanie odpadów po rolniczych, odpadów z terenów leśnych, własnych plantacji roślin energetycznych - w formie zrębek, brykietów, odpadów z terenów zielonych i ogrodów),

wprowadzanie programu oszczędności energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.

stosowanie surowców i technologii zgodnie z zasadą korzystania z najlepszych dostępnych technik i metod.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Biłgoraj są zanieczyszczenia komunikacyjne, wynikające z transportu drogowego spaliny (NOx, CO, SO2, węglowodory, metale ciężkie) i pyły. Dla ochrony powietrza w tym zakresie niezbędna jest:

poprawa stanu dróg na terenie gminy,

stosowanie barier roślinnych, oddzielających zabudowania mieszkalne od dróg o dużym natężeniu ruchu,

poprawa stanu technicznego pojazdów,

Na terenie gminy Biłgoraj w latach 2008 – 2020 przeprowadzone będą modernizacje dróg co przyczyni się nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróży ale również do minimalizacji zapylenia, krótszego czasu przejazdu samochodów co wiąże się z mniejszą ilością spalanej benzyny oraz do zminimalizowania hałasu. Zakres inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg przedstawiono w tab. 10.

### 10.1.5.	Edukacja ekologiczna

Cele:

kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju,

wykorzystanie wiedzy ekologicznej jako ważnego czynnika w procesie zarządzania,

tworzenie ekologicznych podstaw kształtowania tożsamości regionalnej i lokalnej,

wykształcenie w społeczeństwie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska.

Strategia działania:

prowadzenie działań na rzecz proekologicznej edukacji radnych i pracowników samorządowych oraz lokalnych społeczności,

wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego,

prowadzenie organizacji szkolnych i konkursów o tematyce ekologicznej,

organizację wyjazdów dzieci i młodzieży do tzw. „zielonych szkół”.

## 10.2.	Kierunki działań w perspektywie długoterminowej w latach 
2012 - 2020

### 10.2.1.	Gospodarka Gminy

Rozwój gospodarki w gminie Biłgoraj związany jest głównie z rozwojem rolnictwa ekologicznego, obsługą ruchu turystycznego, z rozwojem małych i średnich firm (przetwórstwo rolno - spożywcze – szczególnie mięsno – owocowo – warzywne) oraz rozwojem zakładów związanych z przemysłem wydobywczym.

Rozwój Gminy zakłada stopniowy rozwój gospodarki z jednoczesnym zachowaniem warunków, pozwalających ograniczyć jego wpływ na stan środowiska. W funkcjonujących małych zakładach w dalszym ciągu będą redukowane emisje. Gmina powinna preferować oraz przyczyniać się do promowania technologii czystych dla środowiska.

### 10.2.2.	Rolnictwo

Gmina Biłgoraj stwarza dogodne warunki do produkcji rolnej. Szansą rozwoju Gminy jest rolnictwo ekologiczne, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby tego typu działalność rolnicza mogła się rozwijać. Powinny być przewidziane dofinansowania oraz szkolenia dla rolników, którzy zdecydowali się na tego typu działalność. Należy także zapewnić rynek zbytu poprzez budowę zakładów przetwórczych zdrowej żywności, oraz utworzyć sieć dystrybucyjną dającą każdemu potencjalnemu konsumentowi dostęp do tych produktów.

Władze Gminy, powinny dołożyć wszelkich starań, aby podczas planowania gospodarki rolnej zapewniającej realizację celów produkcyjnych, została zachowana różnorodność krajobrazu. Powinny zostać podjęte działania zmierzające do zachowania typowego dla Gminy charakteru wsi, zarówno pod względem krajobrazowym, jak i kulturowym.

### 10.2.3.	Osadnictwo

Rozwój budownictwa mieszkaniowego nie pozostaje bez wpływu na środowisko gdyż, powstawanie nowych obiektów mieszkalnych przyczynia się do zmiany krajobrazu. Budowa domostw może spowodować zwiększenie natężenia transportu oraz wzrost potrzeb komunikacyjnych, co pociąga za sobą zwiększenie natężenia hałasu oraz emisji spalin.

Władze Gminy powinny czuwać nad zachowaniem walorów krajobrazowych oraz nad utrzymaniem jakości środowiska życia człowieka.

Negatywny wpływ rozwijającej się architektury na krajobraz naturalny można ograniczyć poprzez wprowadzenie standardów architektonicznych i urbanistycznych.

### 10.2.4.	Turystyka

Gmina Biłgoraj ze względu na bogactwo środowiska naturalnego, kulturowego oraz ze względu na typowo rolniczy charakter stwarza duże możliwości rozwoju turystyki.

Walory turystyczne tego rejonu zwiększy budowa zbiorników rekreacyjno – retencyjnych, zlokalizowanych na rzekach Czarna Łada i Łada oraz przystani kajakowej w Nowym Bidaczowie.

Największe szanse rozwoju ma obecnie agroturystyka. Może ona stanowić możliwość aktywizacji obszarów wiejskich. Agroturystyka jest formą wypoczynku w gospodarstwach rolnych, gdzie podstawowe usługi są świadczone w obrębie danego gospodarstwa przez członków rodziny. Zgodnie z ustawą o turystyce mieszkania agroturystyczne w zagrodzie nie mogą przekroczyć 10 pokoi. Władze gminy powinny wspierać rozwój gospodarstw agroturystycznych, poprzez rozwój infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną. Działania te jednak powinny być prowadzone w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i kulturowym.

Dodatkowo należy położyć duży nacisk na promocję turystyki, stworzenie sieci informacyjnej powiązanej z biurami turystycznymi, prowadzenie marketingu i reklamowanie ekologicznego wypoczynku i rekreacji.

### 10.2.5.	Infrastruktura

W gminie Biłgoraj istotnym problemem jest modernizacja sieci wodociągowej i rozwój sieci kanalizacyjnej. Koniecznością jest umożliwienie korzystania z wody o odpowiednich parametrach oraz wykonanie systemów gospodarki ściekowej opartych na budowie sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków

Należy zaznaczyć, że rozwiązania indywidualnego oczyszczania ścieków są bardziej korzystne w przypadku gospodarstw położonych w znacznej odległości od głównych sieci kanalizacyjnej. Wprowadzenie odpowiedniego systemu gospodarki wodno – ściekowej wymaga współpracy władz gminnych z władzami powiatowymi i wojewódzkimi

### 10.2.6.	Transport i komunikacja

Nowe inwestycje drogowe na terenie Gminy powinny być prowadzone w sposób pozwalający na maksymalne ograniczenie wpływu na otaczające środowisko naturalne, zarówno pod względem emisji hałasu, jak i zanieczyszczenia wód oraz gleb. Podczas projektowania takich inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie występowały kolizje ze strukturami przyrodniczymi. W celu ograniczenia wpływu szlaków komunikacyjnych na środowisko powinny być stosowane urządzenia pozwalające zmniejszyć uciążliwość transportu dla mieszkańców położonych wśród większych tras. Do urządzeń tych należą m.in. ekrany dźwiękochłonne i pasy zieleni itp. W celu odciążenia ciągów komunikacyjnych należy promować komunikację zbiorową. Należy położyć nacisk na rozwój zarówno sieci komunikacji zbiorowej, jak i jej stanu technicznego tak, aby komunikacja ta stała się konkurencyjna w stosunku do komunikacji indywidualnej.

### 10.2.7.	Ograniczenie emisji i oszczędzanie energii

Powinny zostać podjęte środki, dążące do zmniejszenia emisji pochodzącej z indywidualnych źródeł ciepła. Działania te powinny polegać na stosowaniu nowych źródeł ciepła na terenie gminy zasilanych paliwami gazowymi i alternatywnymi.

Zgodnie z tendencjami światowymi na terenie Gminy należy promować i wprowadzać odnawialne źródła energii. Ze względu na charakter regionu powinno się dążyć do korzystania z energii wytwarzanej głównie z biomasy (odpady porolnicze, plantacje energetyczne). Tego typu działania pozwalają ograniczyć zużycie zasobów nieodnawialnych wykorzystywanych do pozyskania energii.

Oszczędzanie energii trzeba realizować na wszystkich poziomach gospodarki oraz przez prywatnych użytkowników.

W dążeniach do wyeliminowania zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji na terenie Gminy, w perspektywie długoterminowej, zaplanowano budowę sieci gazu przewodowego.

### 10.2.8.	Leśnictwo

Lasy pełnią istotną rolę w środowisku przyrodniczym i mają wielkie znaczenie gospodarcze. Funkcje ekologiczne lasu to retencja i stabilizacja warunków wodnych, łagodzenie okresowych niedoborów wody, regulacja klimatu oraz ochrona gleb przed erozją.

Właściwa gospodarka leśna winna mieć na celu:

wykluczenie przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne,

zachowanie i ochronę istniejących powierzchni leśnych,

pielęgnację upraw i drzewostanów,

planowe pozyskiwanie drewna,

zapobieganie szkodom wyrządzonym przez zwierzęta leśne,

wykonywanie zabiegów ochroniarskich w lasach (w tym preferowanie biologicznych zasad ochrony lasów),

zalesianie gleb nieprzydatnych dla rolnictwa,

nadawanie proekologicznego charakteru planom urządzenia lasu,

zachowanie śródleśnych cieków i zbiorników wodnych.

### 10.2.9. Edukacja ekologiczna

Jednym z bardzo istotnych elementów polityki ochrony środowiska jest edukacja ekologiczna. Pozwala ona na uświadomienie społeczeństwu problemów ochrony środowiska oraz negatywnych konsekwencji z nich wynikających. Dodatkowo przedstawia również możliwości rozwiązań, mających na celu poprawę stanu środowiska.

Narodowy Program Edukacji Ekologicznej (Agenda 21) wyróżnia 3 sfery edukacji ekologicznej:

- edukację formalną,

- ekologiczną świadomość społeczną,

- szkolenia.

Edukacja formalna to zorganizowany system kształcenia sformułowany w aktach prawnych. W Polsce system edukacji formalnej obejmuje system oświaty i szkolnictwa wyższego.

Ekologiczna świadomość społeczna obejmuje stan wiedzy, poglądów i wyobrażeń ludzi o środowisku przyrodniczym, jego zasobach oraz zagrożeniach wynikających z działalności człowieka. Jest to także stan wiedzy o sposobach użytkowania i ochrony środowiska. Świadomość ekologiczną kształtuje edukacja formalna, instytucje państwowe, organizacje społeczne i media.

Szkolenia – to zinstytucjonalizowane formy przekazywania wiedzy i umiejętności dla określonej grupy zawodowej lub społecznej. Mają one służyć podnoszeniu kwalifikacji niezbędnych zarówno w życiu zawodowym, działalności społecznej jak i dla potrzeb indywidualnych. Szkolenia powinny przyczyniać się do doskonalenia efektywności procesu dydaktycznego w szkołach, zwiększać trafność decyzji w zarządzaniu środowiskiem, podnieść stopień profesjonalizmu w działaniach organizacji społecznych, mediów oraz pozytywnie wpływać na świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Wdrażanie Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej powinno umożliwić pełniejszą integrację ww. sfer oraz zwiększyć efektywność edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Celem pełniejszej integracji sfer należy:

  - wzmocnić sferę edukacji formalnej (system oświaty i szkolnictwa wyższego), poprzez angażowanie społeczeństwa w akcje i kampanie związane z ochroną środowiska i rozwojem zrównoważonym,

  - podjąć działania skierowane na wzrost świadomości ekologicznej.

Środki wzmacniające efekty ekologiczne.

Do środków wzmacniających efekty ekologiczne należą różnorakie działania, zorganizowane i spontaniczne, jak również udział w wydarzeniach kulturalnych, które inspirują edukację środowiskową. Największe znaczenie mają działania dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w terenie, zwłaszcza w obiektach szczególnie cennych przyrodniczo lub na terenach, gdzie środowisko naturalne zostało zdegradowane działalnością człowieka.

Podstawowe znaczenie dla osiągnięcia celów edukacji ekologicznej mają materiały programowe, strategie i regulacje. Należą do nich:

  - akty normatywne (ustawy, rozporządzenia),

  - teksty konwencji i innych zobowiązań międzynarodowych,

  - polityki resortowe (np. polityka ekologiczna państwa),

  - programy polityczne i społeczne partii i koalicji politycznych, umowy społeczne,

  - prawo miejscowe, uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,

  - orędzia i memoranda.

Środkami wzmacniającymi efekty edukacji ekologicznej są:

  - normy środowiskowe,

  - atesty ekologiczne,

  - certyfikaty (np. MAS, ISO),

  - kary i opłaty.

Ochrona środowiska może być popularyzowana w kampaniach edukacyjno-ekologicznych, które propagują: ścieżki rowerowe, oszczędzanie wody i energii, recykling odpadów.

Wymiar edukacyjny mają również: akcje, święta, festiwale, manifestacje, aukcje, festyny, happeningi, pokazy, zloty, imprezy uliczne. Dla osiągnięcia lepszych efektów organizować można konkursy, olimpiady, targi, wystawy. Działania te mogą być prowadzone m. innymi przez muzea, kluby, domy kultury i ośrodki regionalne.

Edukacja ekologiczna prowadzona jest również w związku z powstawaniem coraz liczniejszej grupy gospodarstw ekologicznych. W edukacji ekologicznej bardzo ważną rolę spełniają również; media, reklama, spotkania towarzyskie oraz dostęp do instytucji kultury ( film, literatura, muzyka, sztuka).

Świadomość ekologiczną podnoszą także wycieczki, turystyka kwalifikowana, sieć schronisk turystycznych, ścieżki dydaktyczne i przyrodnicze oraz samo otoczenie miejsca pracy i zamieszkania.

Do najważniejszych zadań należą:

w sferze edukacji:

  - wykształcenie w społeczeństwie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska poprzez organizację konkursów o tematyce ekologicznej,

  - ekologizacja obiektów dydaktycznych i otoczenia szkół,

w sferze świadomości:

  - -prowadzenie akcji promocyjnych dot. racjonalnej gospodarki odpadami, oszczędności energii, ochrony różnorodności biologicznej,

  - udział w ogólnopolskich imprezach masowych, np. Światowy Dzień Ziemi, Międzynarodowy Dzień Ochrony Przyrody,

  - udział w imprezach profilowanych, np. Targach Ochrony Środowiska POLEKO, festiwalach filmów przyrodniczych, konkursach fotografii przyrodniczej, wystawach, plenerach i studiach plastycznych o tematyce ekologicznej,

  - media, programy telewizyjne i radiowe dotyczące zrównoważonego rozwoju, reklama ekologiczna,

w sferze szkolenia:

  - edukacja ekologiczna w szkolnictwie, w tym kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

  - edukacja dorosłych,

  - kształcenie i doskonalenie kadr samorządowych,

  - szkolenie służb informacyjnych Gminy,

  - szkolenia ukierunkowane na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich,

  - szkolenie średniego stopnia zarządzania wybranych grup zawodowych (leśników, straży rybackiej).

# Organizacja zarządzania środowiskiem na podstawie Programu Ochrony Środowiska

Programy ochrony środowiska nie stanowią aktów prawa miejscowego, co oznacza, że mają one charakter programu działania, obowiązującego jedynie wewnątrz struktur samorządu i nie mogą wywoływać bezpośrednich skutków prawnych w sferze praw i obowiązków podmiotów „zewnętrznych” wobec administracji.

Z uwagi na powyższe, skuteczność zarządzania środowiskiem poprzez program musi być wsparta kompetencjami oraz obowiązkami władz gminy. Szerokie omówienie tych kompetencji i obowiązków wydaje się niezbędne do skutecznego zarządzania środowiskiem i stworzenia wewnętrznej spójności struktur w realizacji przedstawionych zadań.

Zgodnie z ogólnymi zasadami działania samorządów, wykonywanie uchwał podjętych przez Radę Gminy należy do Wójta, dlatego też jego obowiązkiem będzie sporządzanie i przedkładanie raportu z realizacji programu. Raport taki powinien być nie tylko źródłem informacji o stanie środowiska i realizacji zadań związanych z jego ochroną, ale również propozycją do aktualizacji i tworzenia kolejnych programów ochrony środowiska.

W celu sprawnego zarządzania środowiskiem poprzez program oraz realizację ustaw, władze gminy powinny wyznaczyć koordynatora. Rolę taką może pełnić Wójt gminy poprzez wyznaczonego pracownika odpowiedzialnego za ochronę środowiska. Schemat ten uzasadniony jest tym, że wdrażanie programu nie może odbywać się w oderwaniu od bieżącej działalności służb ochrony środowiska. Wstępnie ocenić można, że prace związane z koordynacją działań ujętych w programie, z zachowaniem zaproponowanej procedury wdrażania programu, wymagało będzie czasu oraz wkładu pracy przynajmniej 1 pracownika zatrudnionego na pełny etat.

Do obowiązków tego pracownika będzie należało m.in.:

monitorowanie realizacji zadań finansowo - rzeczowych wynikających z programu,

sporządzanie sprawozdań z realizacji programu,

składanie wniosków weryfikujących zadania realizowane na podstawie programu,

organizowanie przepływu informacji do bieżącej oceny jakości środowiska,

administrowanie zintegrowaną bazą danych do bieżącej oceny jakości środowiska,

sporządzanie corocznych raportów na podstawie baz danych oraz monitoringu środowiska i przedstawianie ich m.in. na stronie internetowej,

pozyskiwanie środków finansowych z funduszy ekologicznych na realizację zadań wynikających z programu.

Program będzie wdrażany przez wielu partnerów, wśród których należy wymienić m. in.:

podmioty wdrażające program: jednostki i organizacje biorące bezpośredni udział we wdrażaniu programu, organizacje pozarządowe, zakłady zajmujące się zaopatrzeniem gmin i starostwa w wodę i ciepło oraz wywożeniem i zagospodarowaniem odpadów. Każdy z partnerów będzie informowany o postępach we wdrażaniu programu. Opracować należy system informowania uczestników programu o postępach jego wdrażania (ulotki, spotkania, audycje radiowe i telewizyjne).

instytucje kontrolujące: WIOŚ, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Przepływ informacji między jednostkami kontrolującymi stan środowiska i przestrzeganie prawa a jednostkami bezpośrednio realizującymi program jest konieczny, bowiem zapewnia właściwy wybór priorytetów inwestycyjnych.

Instytucje finansujące wdrażanie programu. Koordynator jako pełnomocnik wójta gminy ds. wdrażania programu, będzie odpowiedzialny za rozeznanie możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania i za przygotowanie odpowiednich wniosków do instytucji finansujących inwestycje.

## Harmonogram wdrożenia Programu

Harmonogram wdrażania Programu winien być jego integralną częścią. Program operacyjny obejmować będzie lata 2008 - 2020. Zadania przyjęte do realizacji w strategii długoterminowej, będą kontrolowane, co 4 lata. Podstawą weryfikacji będzie przeprowadzana, co 2 lata, ocena realizacji wdrażania zadań finansowo - rzeczowych oraz osiągniętych efektów.

Głównymi działaniami podejmowanymi w zakresie monitoringu polityki ochrony środowiska będą:

aktualizacja strategii krótkoterminowej i systematyczne przygotowanie programów działań na rzecz ochrony środowiska,

aktualizacja długoterminowej polityki ochrony środowiska.

Program ochrony środowiska powinien być rozpowszechniony wśród społeczeństwa gminy poprzez jego publikację i umieszczenie na stronie internetowej gminy Biłgoraj. Proces wdrażania programu należy monitorować oraz kontrolować zakres wykonywania zaplanowanych zadań. Do celów monitorowania efektywności realizacji założonych w Programie zadań zaproponowano wykorzystanie zestawu kilkudziesięciu wskaźników. W przyszłości istnieje możliwość wprowadzenia nowych wskaźników w oparciu o poszerzaną sukcesywnie bazę danych o środowisku Gminy.

Istotną rolę w kontekście oceny wdrażania Programu powinien spełniać Państwowy Monitoring Środowiska oraz uzyskiwane w jego ramach dane i informacje. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie publikuje corocznie specjalny Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego, w którym zawarte są również informacje odnoszące się do terenu gminy Biłgoraj. Większość zadań o charakterze inwestycyjnym musi być odzwierciedlona w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy spełnia także istotną rolę w zakresie działań prewencyjnych w sferze ochrony środowiska. Sposoby uwzględniania zagadnień z zakresu ochrony i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są praktycznie odwzorowywane w wydawanych pozwoleniach budowlanych. Należy w tym miejscu zauważyć, iż od 2003 roku, na podstawie nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717), pozwolenia budowlane są wydawane bezpośrednio na podstawie aktualnego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Wskaźniki monitorowania Programu

| l.p. | Rodzaj wskaźnika | Wielkość jednostka |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liczba mieszkańców gminy (w tym miasta) | 12 566 |
| 2. | Gęstość zaludnienia (miasta) | 48 osób/km2 |
| 3. | Powierzchnia gminy | 262,6 km2 |
| 4. | Użytkowanie gruntów w gminie |
|  | grunty orne łąki i pastwiska | 6 463 ha 1 043 ha |
|  | lasy | 15 302 ha |
|  | pozostałe grunty i nieużytki | 1 304 ha |
| 5. | Ilość instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych [szt.] wielkość produktu [kW] % w stosunku do całej dostarczonej energii w gminie (energia wodna, wiatrowa, słoneczna, z biomasy, z biogazu). | - - |
| 6. | Zużycie wody - pobór wody ogółem w gminie: | 696,44 m3/dobę |
| 8. | Zasoby dyspozycyjne wody – wg obliczeń szacunkowych | …. |
| 9. | Wskaźnik udziału gruntów wymagających rekultywacji do ogólnej powierzchni | … % |
| 10. | Ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach komunalnych na 1 mieszkańca (ogółem w gminie oczyszczono m3 ścieków) | 50 700 m3/rok |
| 11. | Procent gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacyjnej | 9,11 % |
| 12. | Procent gospodarstw domowych korzystających z sieci wodociągowej | 90 % |
| 13. | Procentowy udział ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach komunalnych do całkowitej ilości powstałych ścieków komunalnych | … |
| 14. | Proporcja długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej - sieci kanalizacyjnej/sieci wodociągowej | 16,49% |
| 15. | Ilość drzew posadzonych w stosunku do ilości drzew wyciętych | … |
| 16. | Powierzchnia gminy objęta konserwatorską ochroną przyrody | … |
| 17. | Indywidualne formy ochrony prawnej w gminie: |  |
|  | - Rezerwaty | 1 |
|  | - Pomniki przyrody | 6 |
|  | - Stanowiska dokumentacyjne | - |
|  | - Użytki ekologiczne | - |
|  | - Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe | - |
|  | - Zespoły dworsko - parkowe | - |
| 18. | Lesistość gminy | 58.54% |
| 19. | Ilość organizacji pozarządowych działających w gminie | … |
| 27. | Ilość gospodarstw agroturystycznych | 6 |
| 28. | Ilość gospodarstw rolnych specjalizujących się w rolnictwie ekologicznym | 3 |
| 29. | Liczba rolników realizujących programy rolnośrodowiskowe (od czerwca 2004 r.) | … |

## Współpraca

Współpraca wielu partnerów włączonych w zagadnienia ochrony środowiska jest warunkiem koniecznym, aby ten Program był wdrożony z sukcesem. Współpraca jest niezbędnym elementem dobrej organizacji procesu wdrażania Programu. W ramach realizacji niniejszego programu szczególną uwagę należy zwrócić na:

współpracę gminy z władzami administracyjnymi różnych poziomów: Urzędem Wojewódzkim, Samorządem Wojewódzkim, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Urzędem Powiatowym, Samorządem Powiatowym.

współpracę z grupami zadaniowymi (przemysł, turystyka, itp.) w celu wdrażania polityki zdefiniowanej w Programie, a także dostosowania jej do przyszłych wymagań. Bardzo ważna będzie współpraca z grupami reprezentującymi mieszkańców gminy w celu uzyskania akceptacji podejmowanych działań oraz zaangażowania mieszkańców (np. selektywna zbiórka odpadów), współpracę z instytucjami finansowymi w celu zorganizowania funduszy na realizację wybranych projektów.

# Możliwości finansowania zaplanowanych zadań i inwestycji

## 12.1	Krajowe źródła współfinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska

### 12.1.1	Gminne i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W zakresie gospodarki odpadami środki gminnych i powiatowych funduszy przeznaczane są m.in. na:

Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,

Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

Działania związane z usuwaniem azbestu.

Środki gminnych i powiatowych funduszy są przeznaczane na projekty tzw. miękkie niewymagające znacznych nakładów finansowych. Beneficjentami tych środków mogą być przede wszystkim instytucje i urzędy, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), środki gminnych oraz powiatowych funduszy mogą zostać wykorzystane na realizację zadań z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami.

Środki pozyskiwane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapewniają wsparcie finansowania inwestycji, zgodnie zasadami przyjętymi w tych funduszach

Powiat dofinansowuje zadania proekologiczne do 90% przedsięwzięcia dla jednostek podlegającym powiatowi takie jak: szkoły średnie, straż pożarna, ZOZ. Również możliwa jest pomoc dla jednostek gminnych do 50% przedsięwzięcia.

### 12.1.2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z NFOŚiGW mogą być m.in.:

jednostki samorządu terytorialnego,

przedsiębiorstwa,

instytucje i urzędy,

organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),

administracja państwowa,

osoby fizyczne.

W NFOŚiGW stosowane są trzy formy dofinansowywania:

finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NFOŚiGW, kredyty udzielane przez banki ze środków NFOŚiGW, konsorcja czyli wspólne finansowanie NFOŚiGW z bankami, linie kredytowe ze środków NFOŚiGW obsługiwane przez banki),

finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia),

finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie również finansował we współpracy z bankami poprzez linie kredytowe:

budowę małych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,

budowę kanalizacji sanitarnej,

zagospodarowanie odpadów,

ograniczenie emisji spalin poprzez dostosowanie silników wysokoprężnych do paliwa gazowego lub wymiany silników na mniej emisyjne w komunikacji zbiorowej,

inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii,

usuwanie wyrobów zawierających azbest,

budowę ścieżek rowerowych,

ograniczenie hałasu,

termomodernizację,

czystszą produkcję,

uszczelnianie i hermetyzacja przeładunku i dystrybucji paliw,

inwestycje służące ograniczeniu zużycia energii elektrycznej,

systemów ciepłowniczych,

budowę lub modernizację stacji uzdatniania wody

[źródło: www.nfosigw.gov.pl]

### 12.1.3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Lublinie

Wojewódzki Fundusz stosuje następujące formy pomocy: preferencyjne pożyczki (o niskim oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia kapitału), dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, a także przekazuje środki finansowe państwowym jednostkom budżetowym.

Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu skupia się głównie na wspieraniu przedsięwzięć w zakresie: ochrony  wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony ziemi, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, zapobieganiai likwidacji poważnych awarii i ich skutków oraz monitoringu.

Wojewódzki Fundusz w Lublinie podejmuje również działania związane z absorpcją środków unijnych w zakresie inwestycji ochrony środowiska na Lubelszczyźnie. W dniu 25 czerwca 2007 r. w Lublinie zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska a Prezesami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska gospodarki wodnej w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla osi priorytetowych: I - Gospodarka wodno-ściekowa, II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Wojewódzki Fundusz w Lublinie pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro.

### 12.1.4	Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz został powołany w 1992 r. dla efektywnego zarządzania środkami ekokonwersji, polegającej na zamianie części długu państwowego na wydatki w dziedzinie ochrony środowiska. Do tej pory umowy o ekokonwersji zawarto z Stanami Zjednoczonymi, Francją, Szwajcarią, Szwecją i Włochami oraz Finlandią.

Inwestycje z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) lub układów skojarzonych od kilku lat stanowią jeden z najważniejszych kierunków finansowania EkoFunduszu. OZE w strategii ochrony klimatu realizowanej przez EkoFundusz stają się jedynym liczącym się priorytetem. Wg informacji uzyskanych bezpośrednio z EkoFunduszu, planowane jest wyraźne zwiększenie wydatkowania środków na wdrażanie technologii OZE do kwoty 50 - 70 mln zł rocznie.

EkoFundusz udziela wsparcia finansowego wyłącznie w formie bezzwrotnych dotacji. Dotacje te zasadniczo wynoszą 10 - 30% kosztów projektu (do 50% dla inwestorów publicznych). Fundusz finansuje wyłącznie projekty związane z budową instalacji lub urządzeń służących ochronie środowiska. Nie ma ograniczeń, co do statusu formalnego inwestora.

Dotacje EkoFunduszu przyznawane są na zasadzie konkursu. Wymagany jest wniosek zawierający m.in. określony poziom rentowności, efektywność redukcji dwutlenku węgla i zoptymalizowanie wysokości nakładów inwestycyjnych na działania energooszczędne.

## 12.2	Fundusze Unii Europejskiej

Komisja Europejska proponuje, aby priorytety polityki strukturalnej w latach 2007 - 2013 były osiągane w ramach trzech nowych celów:

- konwergencja,

- regionalna konkurencyjność i zatrudnienie,

- współpraca terytorialna.

Źródłami finansowania nowej polityki są trzy fundusze:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

- Europejski Fundusz Społeczny

- Fundusz Spójności.

## 12.3 Narodowa Strategia Spójności (NSS)

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007 – 2013.

Celem strategicznym NSS (NSRO) jest „tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”.

Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSRO będą realizowane za pomocą Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – EFRR

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – EFS

16 Regionalnych Programów Operacyjnych – EFRR

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – EFRR

Program Operacyjny Pomoc Techniczna – EFRR

Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR

### 12.3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest jednym z programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Strategia ta zakłada znaczne przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z pozostałymi krajami UE. Dnia 1 sierpnia 2006 roku Rada Ministrów zaakceptowała kierunkowo projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Ponadto Program zakłada realizację pięciu celów szczegółowych:

1. Budowę infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.

2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu.

3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.

4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa narodowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.

5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 osi priorytetowych:

Gospodarka wodno – ściekowa,

Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,

Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,

Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,

Drogowa i lotnicza sieć TEN-T,

Transport przyjazny środowisku ,

Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,

Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej,

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,

Bezpieczeństwo energetyczne,

Kultura i dziedzictwo kulturowe,

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia,

Infrastruktura szkolnictwa wyższego,

Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Pomoc techniczna – Fundusz Spójności ,

Konkurencyjność regionów.

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” będzie wspierać projekty środowiskowe z zakresu:

-	Gospodarki wodno – ściekowej:

Realizowane będą kompleksowe inwestycje komunalne dotyczące rozbudowy infrastruktury wodno – ściekowej, czyli m.in. budowa, rozbudowa, modernizacja systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków; kwota do dyspozycji z Funduszu Spójności: 2 475,0 mln euro.

Beneficjenci: przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

-	Gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi:

Głównym celem jest zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich. W zakresie gospodarki odpadami wspierane będą działania w zakresie zapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażania technologii odzysku, w tym recyklingu, wdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.

Beneficjenci: przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

-	Bezpieczeństwa ekologicznego:

Wspierane będą projekty, dzięki którym zwiększy się ilość zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju; ponadto wsparcie uzyskają projekty dotyczące ochrony przed powodziami i innymi katastrofami naturalnymi oraz przedsięwzięcia obejmujące obserwację i kontrolę stanu środowiska; kwota do dyspozycji z Funduszu Spójności: 495,0 mln euro.

-	Dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska:

Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, wspierane będą też projekty z zakresu systemów zarządzania środowiskowego oraz projekty dotyczące wsparcia dla przedsiębiorstw we wdrażaniu najlepszych dostępnych technik (BAT); kwota do dyspozycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 200,0 mln euro.

-	Ochrony przyrody i edukacji ekologicznej:

Realizowane będą projekty, których celem będzie ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz ochrona różnorodności biologicznej; wspierane będą również „miękkie” projekty z zakresu edukacji ekologicznej; kwota do dyspozycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 89,8 mln euro

Wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko otrzymają zarówno samorządy i przedsiębiorcy, jak również m.in. organizacje pozarządowe, urzędy morskie, parki narodowe i szeroki wachlarz innego rodzaju beneficjentów.

### 12.3.2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego (lata 2007-2013)

Podstawowe cele Regionalnego Programu Operacyjnego związane są z podnoszeniem konkurencyjności województwa lubelskiego oraz promowaniem zrównoważonego rozwoju. Działania przewidziane do realizacji w RPO 2007 - 2013 obejmują:

-	w ramach rozwoju infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu przedsięwzięcia w zakresie:

-	modernizacji i rozbudowy podstawowej infrastruktury transportowej;

-	kompleksowego uzbrojenia dużych terenów inwestycyjnych;

-	infrastruktury ochrony środowiska, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadami, uporządkowania gospodarki wodnej oraz ściekowo-kanalizacyjnej, poprawy jakości powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich ochrony, zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej i zwiększenia retencji wód;

-	infrastruktury wykorzystywania energii odnawialnej;

-	infrastruktury z zakresu przyłączy energetycznych;

-	infrastruktury telekomunikacyjnej i społeczeństwa informacyjnego;

-	wzmocnienia funkcji najważniejszych placówek infrastruktury edukacji i ochrony zdrowia i innych wybranych obiektów infrastruktury społecznej (w tym obiektów o znaczeniu sportowo-rekreacyjnym),;

-	inicjatyw społeczności lokalnych;

-	infrastruktury turystycznej jako jednego z podstawowych elementów regionalnego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (w tym opracowania programów rozwoju i promocji regionalnych i lokalnych produktów turystycznych, tworzenia systemów i centrów informacji turystycznej, rozwoju usług i kadr związanych z turystyką);

-	wsparcia kultury jako czynnika wzrostu kapitału społecznego i rozwoju gospodarczego, w tym utrzymania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz zwiększania dostępności do kultury i jej promocji.

### 12.3.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013

W ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE, zdefiniowano cztery osie:

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;

Oś 4: Leader.

Powyższe kierunki wsparcia w pełni odzwierciedlają potrzeby Polski w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i ustanawiają podstawowe sfery, wokół których zostają zaprogramowane szczegółowe instrumenty wsparcia.

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

Biorąc pod uwagę niski stopień specjalizacji gospodarstw rolnych, niedoinwestowanie w zakresie infrastruktury produkcji rolnej i rozdrobnienie struktury obszarowej, które przekłada się na mniejszą efektywność produkcji, konieczne będzie zapewnienie odpowiednich instrumentów wsparcia i poniesienie nakładów finansowych na pokrycie kosztów, dostosowujących gospodarstwa rolne do rosnących wymagań wspólnotowych (w tym związanych z ochroną środowiska) oraz wzmożonej presji konkurencyjnej ze strony producentów z innych krajów unijnych oraz krajów trzecich. Na ten cel zostaną zaplanowane działania wspierające proces restrukturyzacji gospodarstw rolnych i wzmocnienie kapitału rzeczowego.

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

Obszary wiejskie pełnią ważną rolę w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony zasobów wodnych i gleb, kształtowania krajobrazu, ochrony i zachowania siedlisk oraz różnorodności biologicznej.

Wprowadzone zostają odpowiednie instrumenty wsparcia oraz zachęty dla rolników, które będą sprzyjały zachowaniu i poprawie stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków, stanowiących dobro publiczne. Cel ten będzie realizowany poprzez bezpośrednie działania, związane z odpowiednimi praktykami rolniczymi w obrębie gospodarstwa, takimi jak promowanie zrównoważonego sposobu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód, kształtowanie struktury krajobrazu, przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo. Szczególne znaczenie mają obszary objęte siecią Natura 2000 oraz obszary, na których będą realizowane działania zgodne z Ramową Dyrektywą Wodną (2000/60/WE) w zakresie wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest celem, który łączy się zarówno z podstawowymi kierunkami rozwoju ekonomicznego i społecznego gospodarstw rolnych poprzez wzmocnienie potencjału ekonomicznego, restrukturyzację i modernizację, jak i dobrymi warunkami do życia pod względem jakości środowiska i krajobrazu, infrastrukturę społeczną i techniczną. Instrumenty dostępne w ramach Osi 3 uzupełniają priorytety zdefiniowane w ramach pierwszych dwóch osi będą oddziaływać na mieszkańców obszarów wiejskich. Pobudzanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich będzie pośrednio wpływać także na możliwość koncentracji produkcji rolniczej i przejścia ludności związanej z rolnictwem do pracy w innych sektorach gospodarki, a co za tym idzie – tworzyć warunki dla przekształceń wewnątrz sektora rolnego, w tym zwłaszcza redukcji bezrobocia ukrytego, powiększania areału gospodarstw rolnych, ich modernizacji, poprawy konkurencyjności i ukierunkowania rynkowego produkcji.

Oś 4: Leader

LEADER jest podejściem przekrojowym, umożliwiającym realizowanie i wdrażanie celów przede wszystkim Osi 3.

Celem Osi 4 jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania środków.

## 12.4	Program LIFE+

Realizacja programu wspólnotowego LIFE+ poświęconego wyłącznie zagadnieniom związanym z ochroną środowiska rozpoczęła się w 2007 roku wraz z wejściem w życie Rozporządzenia o LIFE+.

Program LIFE+ umożliwi realizację projektów z zakresu trzech komponentów:

Przyroda i Różnorodność Biologiczna (projekty dotyczące wdrażania dyrektywy Ptasiej i dyrektywy Siedliskowej),

Polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska (projekty z zakresu ochrony środowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, ochrony zdrowia i polepszania jakości życia oraz projekty z zakresu zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki odpadami - komponent stanowi połączenie byłego komponentu LIFE-Środowisko oraz programu Forest focus),

Informacja i Komunikacja (projekty informacyjne i komunikacyjne, kampanie na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej w społeczeństwie, w tym kampanie na temat zapobiegania pożarom lasów oraz wymiana najlepszych doświadczeń i praktyk),

## 12.5	Fundusz Norweski/Mechanizm Finansowy EOG

Dnia 2 stycznia 2007 r. rozpoczął się drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, który trwał do 16 kwietnia 2007 r., ale planowane są następne terminy składania wniosków.

Do Mechanizmów Finansowych EOG mogą składać wnioski:

- gminy, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (JST),

- przedsiębiorstwa komunalne i inne jednostki komunalne,

- jednostki służby zdrowia ,

- firmy (podmioty mające os. prawną),

- kościoły i związki wyznaniowe,

- organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i towarzystwa),

- instytucje naukowe i badawcze, instytucje środowiskowe,

- organizacje społeczne i organizacje społecznego partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dofinansowanie z Funduszu Norweskiego można zdobyć na następujące cele:

- ochrona środowiska (np. budowa i modernizacja infrastruktury; oczyszczalnie ścieków i kanalizacja, zbiórka odpadów; szkolenia),

- ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym odnowa miast (np. budowa i rozbudowa instytucji kultury, konserwacja zbiorów, infrastruktura zabytkowych części miast),

- rozwój zasobów ludzkich (np. szkolenia pracowników administracji samorządowej, wsparcie doradztwa i informacji dla JST i organizacji pozarządowych),

- opieka zdrowotna (np. na programy profilaktyczne, na promocję zdrowia, inwestycje),

- dotacje na badania naukowe (np. projekty badawcze, współpraca w zakresie nauki i technologii),

- wzmacnianie sądownictwa (np. budowa i modernizacja przejść granicznych, wdrażanie systemów informatycznych i sieci, szkolenia),

- polityka regionalna i działania transgraniczne (np. transfer wiedzy, staże pracowników administracji),

- pomoc techniczna przy wdrażaniu prawa UE (np. informacja i promocja, wsparcie procesu monitoringu, oceny i kontroli).

# Literatura

- Arcadis Ekokonrem, Program ochrony środowiska dla województwa lubelskiego, Lublin 2001 r.

- Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31. XII. 2006 r PIG, Warszawa 2007

- Borchulski Z. – Ekofizjografia podstawowa gminy Biłgoraj, Lublin 2004.

- Euro Compass Biuro Doradztwa Europejskiego, Strategia rozwoju gminy Biłgoraj na lata 2007 – 2015, Biłgoraj 2007

- Kleczkowski A.S.(red.) „Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GWZP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony”, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo – Hutniczej, Kraków 1990.

- Kondracki J. „Geografia regionalna Polski”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

- Okołowicz W., 1968 – Klimatologia ogólna. PWN, Warszawa.

- Raport o stanie Środowiska Województwa Lubelskiego w 2007 r.. Biblioteka Monitoringu Środowiska 2008 r.

- Uziak S., Klimowicz Z., Elementy geografii gleb i gleboznawstwa, Wyd. UMCS, Lublin 2000 r.

- Wilgat T., Wody Lubelszczyzny, LTN, Lublin 1998 r.

- www.mos.gov. Natura 2000.

- ogólnodostępne strony internetowe

# Spis załączników

1	Orientacja, skala 1 : 750 000

2	Położenie obszarów chronionych w sieci Natura 2000

3	Obszary Natura 2000

3.1	Obszar PLB060008 Puszcza Solska

3.1.1	Formularz standardowy dla obszaru PLB060008 Puszcza Solska

3.2	Obszar PLH060034 Uroczyska Puszczy Solskiej

3.2.1	Formularz standardowy dla obszaru PLH060034 Uroczyska Puszczy Solskiej

3.3	Obszar PLH060050 Dolina Dolnej Tanwi

3.3.1	Formularz standardowy dla obszaru PLH060050 Dolina Dolnej Tanwi